OBEC OBŘÍSTVÍ

Kraj Středočeský

Obecní úřad v Obříství

Obříství č.p. 40, PSČ 277 42 Obříství

tel. 315 685 000

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OBŘÍSTVÍ

# Čistopis návrhu územního plánu obce

## Textová, tabulková a výpočtová část

## Pořizovatel ÚPO:

Obec Obříství

zastupovaná paní Jitkou Zimovou, starostkou

Zpracovatel návrhu ÚPO:

Matějská 48/2136, 160 00 Praha 6

tel./fax:  233 332 891

E - mail: horkyi@fsv.cvut.cz, ivan.horky@volny.cz

Autor návrhu ÚPO:

doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc

Spolupráce:

ing. Václav Jetel

doc.ing.Petr Šrytr,CSc

15.10.2005

A. Základní údaje.									5

A.1. Cíl návrhu ÚPO.									5

A.2. Údaje o zadání.									6

A.3. Způsob zpracování.								7

A.4. Nejvýznamnější potřeby sídla.							8

A.5. Vymezení řešeného území, počet obyvatel, počet objektů.			9

B. Urbanistická koncepce.								18

B.1. Rozvojové předpoklady sídla.							18

B.1.1. Stručný historický vývoj sídla.					18

B.1.2. Památkově chráněné objekty a urbanisticky významné prostory.	25

B.1.3. Geografická poloha, širší územní vztahy, rozvojové předpoklady.	26

B.1.4. Základní demografie.							28

B.2. Strategie rozvoje řešeného sídla.						30

B.3. Návrh organizace a využití území.						31

B.3.1. Centrální prostor obce.						31

B.3.2. Obytná a smíšená zástavba.						32

B.3.3. Ostatní zastavěná území.						33

B.3.4. Území určená pro odpočinek, rekreaci a sport.			33

B.4. Limity využití území. 								34

B.4.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES).			34

B.4.2. Chráněná území přírody a památkové stromy.			35

B.4.3. Kulturní nemovité památky.						35

B.4.4. Záplavy.								36

B.4.5. Vlivy dopravy.								36

B.4.6. Ložiska nerostných surovin.						36

B.4.7. Poddolovaná území a vlivy těžby.					36

B.4.8. Území archeologického zájmu.					37

B.4.9. Ostatní limity:								37

- ochranné pásmo soustředěné zemědělské výroby

- ochranná pásma sítí a zařízení technické infrastruktury

- meliorace a ochrana zemědělských půd

C. Funkční a prostorová regulace využití území.				39

C.1. Zásady regulace.									39

C.1.1. Podmínky funkčního využití vymezených ploch.			39

C.1.2. Zásady prostorové regulace.						41

C.2. Návrh funkčního zónování.							42

C.3. Funkční režim zón.								43

C.4. Bilance návrhu.									46

D. Přírodní podmínky, ochrana přírody a tvorba krajiny.			48

D.1. Přírodní podmínky. 								48

D.1.1. Geomorfologie.							48

D.1.2. Klimatické charakteristiky.						48

D.1.3. Hydrografie.								48

D.1.4. Pedologie.								49

D.1.5. Biogeografie.								49

D.1.6. Fytogeografie.								49

D.2. Zeleň.										49

D.2.1. Krajinná zeleň.								49

D.2.2. Zeleň v sídle.								50

D.3. Lesy.										50

D.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond.							52

D.4.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch ZPF, BPEJ, třídách

ochrany ZPF.								56

D.4.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy.				57

D.4.3. Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby.		57

D.4.4. Údaje o uspořádání ZPF a opatřeních k zajištění ekologické

stability krajiny a skutečnostech, vyplývajících ze schválených návrhů

pozemkových úprav.							57

D.4.5. Zdůvodnění navrženého řešení záboru ZPF.				57

D.5. Ochrana přírody.									58

D.6. Územní systém ekologické stability.						58

D.6.1. Nadregionální a regionální ÚSES.					59

D.6.2. Lokální ÚSES.								59

E. Koncepce dopravy a přepravní vztahy.					75

E.1. Dopravní dostupnost spádových center.						75

E.2. Dopravní skelet obce.								76

E.3. Doprava v klidu.									76

E.4. Řešení dopravní obsluhy rozvojových území.					77

E.5. Železniční doprava. 								77

E.6. Vodní doprava.									77

E.7. Pěší a cyklistická doprava.							78

E.8. Negativní vlivy dopravy na životní prostředí sídel.				78

F. Technická infrastruktura.								79

F.1. Charakteristika současného stavu.						79

F.1.1. Úvodní souhrnné zhodnocení.						79

F.1.2. Úsek vodního hospodářství:						80

F.1.2.1. Odvodnění území, likvidace odpadních vod.		80

F.1.2.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou.			82

F.1.2.3. Povodňové situace.						82

F.1.3. Zásobování energiemi:							83

F.1.3.1. Zásobování elektrickou energií.				84

F.1.3.2. Zásobování zemním plynem					85

F.1.4. Telekomunikace.							85

F.1.5. Souhrnné zhodnocení, hodnocení koordinace inženýrských sítí.	86

F.1.6. Odstraňování (zneškodňování) tuhých odpadů.			87

F.2. Návrh řešení.									87

F.2.1. Úvodní zhodnocení podmínek řešení.					87

F.2.2. Úsek vodního hospodářství.						88

F.2.2.1. Odvodnění území, likvidace odpadních vod.		88

F.2.2.2. Ochranná pásma kanalizačních zařízení.			90

F.2.2.3. Zásobování vodou.						90

F.2.2.4. Zátopová území.						90

F.2.3. Zásobování energiemi.							90

F.2.3.1. Zásobování elektrickou energií.				92

F.2.3.2. Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení.		93

F.2.3.3. Možnosti plošné plynofikace řešeného území.		93

F.2.3.4. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních zařízení	94

F.2.4. Telekomunikační služby.						94

F.2.4.1. Ochranná pásma.						95

F.2.5. Koordinace inženýrských sítí.						95

F.2.6. Odstraňování  (zneškodňování) tuhých odpadů.			97

F.2.7. Řešení technické obsluhy výrobních, servisních

a kombinovaných areálů v zájmovém území.		 	98

F.3. Soupis příloh a podkladů - část technická infrastruktura území.		98

F.3.1. Soupis podkladů.							98

F.3.2. Soupis příloh k textu kapitoly.						99

F.3.3. Soupis výkresových příloh kapitoly F.				99

G. Veřejně prospěšné stavby.								103

G.1. Plochy, zařízení a liniové stavby technické infrastruktury sídla.		103

G.2. Plochy pro dopravu v rozvojových zónách.					103

H. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva				104

H.1. Zabezpečení civilní ochrany. 							104

H.2. Ukrytí obyvatelstva řešeného území.						104

H.3. Ohrožení obyvatelstva možnou průmyslovou havárií, havárií na pozemních

komunikacích a produktovodech, spojených s únikem škodlivých látek 	107

H.4. Vyrozumění a varování obyvatelstva. 						107

H.5. Ohrožení území povodní a zátopovou vlnou vzniklou v důsledku

narušení vodního díla Orlík. 							107

I. Přílohy.											109

I.1. Použité podklady.									109

I.2. Doklady.										109

I.3. Seznam dokumentace návrhu územního plánu.					110

A. Základní údaje.

A.1.	Cíl návrhu územního plánu .

Obec Obříství má zpracovanou a schválenou územně plánovací dokumentaci pro  své správní území z roku 1987, vypracovanou bývalým Krajským projektovým ústavem v Praze. Tato ÚPD byla vypracována ve zcela jiných společensko politických vztazích a vlastnických poměrech a je tudíž zcela zastaralá a z hlediska současných a budoucích potřeb obce nepoužitelná. V roce 1999 pořídila Obec Obříství urbanistickou studii, vypracovanou ing.arch. Křížem a ing.arch.Černým, která však neřešila celé správní území obce a neměla některé náležitosti ÚPD ve smyslu tehdy vyhlášky č.131/1998 Sb., nemluvě o dnes platné vyhlášce č.135/2001 Sb. Za této situace rozvoj obce proto nemůže být jednotně koncepčně a koordinovaně řízen, z čehož vyplývá riziko přijetí rozhodnutí, zejména v rámci správních řízení, jež nebudou v souladu s racionální koncepcí rozvoje obce jako celku a budou mít těžko napravitelné negativní důsledky pro budoucí územní rozvoj.

Dalším důvodem pro vypracování návrhu územního plánu pro celé správní obce je zvýšený zájem o stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů i podnikatelských záměrů, poznatky a zkušenosti z ničivé záplavy obce v srpnu r.2002 a existence některých protichůdných zájmů v řešeném rozsáhlém správním území obce, zejména zájmů kvality životního prostředí, ochrany přírody, množství kulturních památek a vysoce hodnotné ekologické kostry krajiny na straně jedné a zájmů bydlení, rekreace, zemědělské výroby a výstavby dalších objektů pro bydlení a výrobu na straně druhé.

Závažným důvodem pro postupné vypracování územně plánovací dokumentace správního území obce je rovněž neexistence některých ucelených systémů technické infrastruktury sídla, zejména soustavné kanalizace včetně koncového čistícího zařízení splaškových vod, odvodnění zastavěného území obce, dostavba centralizovaného zásobování kvalitní pitnou vodou a případně plynem v rozvojových zónách, kapacitního rozvodu elektřiny a telefonní sítě.

Hlavním cílem rozvoje území je najít a specifikovat rozvojové plochy pro potřebné funkce (bydlení, podnikatelské aktivity, sport - rekreaci, technické vybavení obce) tak, aby došlo k racionální arondaci půdorysu obce. Dalším cílem je stanovit koncepci dopravy a dostavby inženýrských sítí, především kanalizace a centrálního zásobování vodou v rozvojových zónách. Jako další z významných cílů se stanovuje řešit problematiku zeleně,  tvorby krajiny a ochrany před záplavami, s ohledem na limity představované ekologickou stabilitou krajiny,  přírodními podmínkami území a přepravními poměry. Jako další z významných cílů se stanovuje řešit problematiku dlouhodobých následků povodně v srpnu 2002 zasahující na katastrální území obce. K významným úkolům dále patří vytvoření předpokladů pro účinnější zhodnocení značného kulturního potenciálu, představovaného areálem zámku a množstvím dalších kulturních památek.

A.2.	Údaje o zadání.

Práce na postupném vypracování územně plánovací dokumentace obce Obříství zahájila na základě výběrového řízení a příslušné smlouvy o dílo pražská firma Doc.ing.arch.Ivan Horký, DrSc - ARCHIS v lednu roku 2002. Obec Obříství až dosud měla zpracován územně plánovací podklad ve formě urbanistické studie obce z roku 1999, vypracovanou Architektonickou a projektovou kanceláří, Moravanů 36, 169 00 Praha 6 (autory studie jsou ing.arch.V.Kříž a ing.arch.J.Černý). Tato studie však nebyla zpracována pro celé správní území obce, neřešila některé nové rozvojové potřeby obce a neumožňovala čerpání dotačních titulů pro vícezdrojové financování rozvojových záměrů obce. Zastupitelstvo obce proto na podzim 2001 rozhodlo o pořízení územního plánu obce a dne 14.11.2001 vyhlásila obec výzvu více zájemcům k podání nabídek na vypracování územního plánu ve smyslu § 49 zákona č.199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zadávání veřejných zakázek.

Rozsah zakázky byl tímto rozhodnutím definován tak, aby obsahově postihla veškerou problematiku územního rozvoje obce a rozsahem a náležitostmi dokumentace a jejího veřejně právního projednání splňovala požadavky zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.103 Sb., zákona č.425/1990 Sb., zákona č.262/1992 Sb., zákona č.43/1994 Sb., zákona č.19/1997 Sb. a zákona č.83/1998 Sb. (zákon  o územním plánování a stavebním řádu) a vyhlášku Ministerstva místního rozvoje č.135/2001 Sb. (vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci).

V průběhu roku 2002 byly přípravné práce zhotovitele zdrženy nejdříve z finančních důvodů na straně pořizovatele, později je bylo nutno v důsledku katastrofální povodně v srpnu a těžkému postižení obce reorientovat podle naléhavých priorit odstraňování nejhorších škod.

Zastupitelstvo obce v červnu roku 2001 rozhodlo o pořízení územně plánovací dokumentace plánovací dokumentace, která by byla zpracována tak, aby po odpovídajícím veřejném projednání dle §§ 20 – 26 a § 29 zákona č.83/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů mohla být schválena jako územní plán obce. Koncept ÚPO Obříství byl vypracován podle zadání, které bylo schváleno obecním zastupitelstvem Obříství dne 24.3.2004 na základě souhlasného vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je odbor územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, ze dne 3.3.2004. Návrh řešení územního plánu obce je vypracován podle závazných pokynů obsažených v souborném stanovisku ke konceptu, které bylo schváleno obecním zastupitelstvem na základě souhlasného posouzení způsobu zpracování konceptu nadřízeným orgánem územního plánování, tj. odborem územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje. Na základě výsledků veřejného projednání návrhu řešení ÚPO provedl zpracovatel některé úpravy a doplňky ve výkresové i textové části na základě vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu v Neratovicích a vyjádření Centra dopravního výzkumu. Výsledkem těchto doplňků a úprav je předkládaný čistopis návrhu řešení ÚPO Obříství, který byl dohodnut s těmi DOSS, které ve lhůtě podaly svoje připomínky k návrhu.

A.3. Způsob zpracování.

Koncept, návrh i čistopis územního plánu a dílčí pracovní výstupy ve formě digitalizovaných map byly průběžně konzultovány  se starostkou obce, jejím technickým zmocněncem, p.Vladimírem Vávrou (INPREST, spol. s r.o.), zástupkyní starostky a s předsedy komise OÚ pro výstavbu p.Strejčkem a p.Juklíčkem. Základním východiskem pro vypracování konceptu a následně návrhu řešení bylo provedení průzkumů a rozborů řešeného území. Zpracovatelem návrhu ÚPO byl především realizován všeobecný stavebně-historický a stavebně-technický průzkum zastavěného území sídla, průzkum funkčního využití území, demografický průzkum,  průzkum technické infrastruktury, průzkum životního prostředí, krajiny a zeleně. Byl rovněž realizován archívní průzkum hydrografický, pedologický, geologický a ložisek nerostných surovin. V rámci dopravního průzkumu byly zjištěny zátěže hlavních silničních komunikací, procházejících řešeným území, především silnice II. třídy II/101 v úseku Neratovice – Obříství – Kralupy n.Vltavou, sinice I/9 v úseku Mělník – Praha a časová dostupnost spádových center osídlení, t.j. Neratovic, Mělníka a hlavního města Prahy. Celoroční 24 hodinový průměr počtu automobilů, které projedou obcí po silnici II/101, činí 2557 vozidel a dále roste. Rozbor přepravních poměrů, včetně jejich výhledového řešení dle konceptu VÚC Pražského regionu a dopravy v katastrálním území Obříství posloužil především k vyhodnocení občanské vybavenosti v obci a k identifikaci zátěží a možných kolizních bodů při dopravním provozu. Pro upřesnění rozvojových záměrů v nejbližším období poskytl místně příslušný stavební úřad MěÚ v Neratovicích na vyžádání zpracovatele údaje o některých vydaných, avšak dosud nerealizovaných územních rozhodnutích v řešeném území. Základní demografické údaje o obyvatelstvu získal zpracovatel z veřejně přístupné databáze ČSÚ a katastrální mapy stávajícího území včetně souborů dat SPI poskytl Katastrální úřad v Mělníku. Pozornost byla věnována limitům využití území, především zjištění průtokových poměrů a zátopových území Labe, povodňovému modelu Vltavy i místních drobných vodotečí, melioracím a bonitě půdy, archeologickým zájmům a zájmům památkové ochrany a ochranným pásmům. Odpovídající pozornost byla soustředěna i na otázky krajinné ekologie, kvality životního prostředí sídel, záměrům výstavby systémů technické infrastruktury, generelu nadregionálního a regionálního ÚSES a generelu místního územního systému ekologické stability v řešeném území i širších územních vztazích. Zpracovatel se rovněž seznámil s konceptem územního plánu velkého územního celku Pražský region, „Územní prognózou okresu Mělník“ (kolektiv autorů urbanistického atelieru U 24, Perucká 44, Praha 2 pod vedením ing.Karla Nettwalla, prosinec 1999). Požadavky vyplývající z územní prognózy VÚC byly promítnuty do schváleného zadání územního plánu obce Obříství a některé údaje a poznatky z tohoto dokumentu byly využity při zpracování  konceptu a návrhu řešení.

Výsledky průzkumů a rozborů byly shrnuty v problémovém výkresu, který byl projednán na kontrolním dnu s představiteli obce a byl poskytnut pro jednání obecního zastupitelstva. Po svém schválení se stal součástí návrhu zadání územního plánu obce Obříství, projednaného a schváleného zastupitelstvem obce v dubnu 2004, které se stalo základním východiskem práce na vlastním konceptu řešení.

Koncept územního plánu Obce Obříství byl vypracován v náležitostech, stanovených vyhláškou č.135/2001 Sb. o územně - plánovacích podkladech a územně - plánovací dokumentaci tak, aby mohl být úspěšně veřejně projednán a stát se podkladem pro návrh územního plánu. Na základě výsledků veřejného projednání konceptu ÚPO, vyhodnocení došlých připomínek a vyjádření bylo vypracováno a s příslušnými DOSS dohodnuto souborné stanovisko ke konceptu, které se po souhlasném posouzení odborem územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje stalo závaznou směrnicí pro vypracování tohoto návrhu řešení ÚPO.

Pro vypracování návrhu ÚPO byly použity mapové podklady státního mapového díla v měřítkách 1:25 000, 1:10 000, katastrální mapy poskytnuté pořizovatelem v měřítku 1 : 2 000 a dále digitální údaje dostupných souborů dat SPI Zeměměřičského úřadu ČR. Připojeny a koordinovány dále byly údaje o řešeném území (např.evidence nemovitostí, kódy BPEJ), jejichž správcem je Katastrální úřad v Mělníku. Tyto údaje byly zpracovatelem v maximální možné míře aktualizovány, doplněny a koordinovány, což zaručuje vzájemnou kompatibilitu jednotlivých vrstev údajů. Dále byly digitalizovány nebo jinak použity další mapové podklady, poskytnuté Pozemkovým úřadem v Mělníku (mapy BPEJ 1:5000) a odborem životního prostředí Mě Ú Neratovice (lesní porostní mapy, údaje o lesích, mapa zátopových území Q 100),  atd. Dále byly použity i některé datové vrstvy urbanistické studie obce Obříství z r.1999, a to na základě dohody s Architektonickým atelierem ing.arch.Kříže. Na základě kopií vydaných pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení, poskytnutých stavebním odborem Městského úřadu v Neratovicích byl aktualizován návrh funkčního využití území obce. Od DHI Praha byl v rozsahu řešeného území převzat a do řešení návrhu ÚPO integrován digitální výpočtový model průtoků velkých vod dolní Vltavy. Řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky rychlostní čtyřproudové silnice I/9 se silnicí II/101 v prostoru na Štěpáně bylo do čistopisu převzato od Centra dopravního výzkumu.

Návrh ÚPO je vypracován v digitální formě s použitím výkonných osobních počítačů, progresívní softwarové technologie ARC View, verze 3.1. a ARC Info, kterými byly vektorizovány mapové podklady a zpracovány atributy jednotlivých digitálních vrstev dat. Tím byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby byl budoucí ÚPO Obříství integrován do geografického informačního systému (GIS) o území a stal se pohotovým operačním nástrojem pro rozhodování o území v rámci územních a stavebních řízení.

A.4.	Nejvýznamnější potřeby sídla.

Před zahájením prací na konceptu řešení územního plánu obce byla v druhé polovině r.2002 a v roce 2003 provedena řada průzkumů a rozborů, specifikovaných podrobně v kap. A.3. V následném období až do data dokončení návrhu (březen 2005) se objevily některé další okolnosti (např. vyhodnocení hydrogeologické situace obce a jejího širšího okolí, havarijní situace úseku silnice II/101 procházejícího zastavěným územím obce, nové požadavky restituentů a vlastníků pozemků, atd..). Z jejich celkového vyhodnocení je možné odvodit následující nejvýznamnější potřeby obce:

A.4.1. zajistit dlouhodobou ekonomickou stabilitu a prosperitu obce:

a) zajišťovat územně technické podmínky pro rozvoj soukromého podnikání

- rozšiřovat nabídku pracovních příležitostí, zejména ve službách obyvatelstvu na základě živností

- lépe využívat vazeb na rychleji se rozvíjející spádová centra Neratovice, Mělník a Prahu.

A.4.2. vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení:

a) vyčlenit dostatečné, vhodně situované plochy pro výstavbu rodinných domů

- uspokojovat rostoucí externí i interní poptávku po nadstandardním bydlení vilového charakteru (s většími parcelami)

- umožnit výstavbu a rekonstrukci pro nerušící kombinaci bydlení a drobného

podnikání na bázi živností

A.4.3. dále zlepšovat druhovou nabídku a dostupnost služeb obyvatelstvu

A.4.4. vybudovat ucelený systém technické infrastruktury sídla provedením:

a) úplné soustavy kanalizace a čištění odpadních vod

- úplné vodovodní soustavy v rozvojových zónách obce

- úplné plynovodní soustavy v rozvojových zónách obce

- částečných nezbytných rekonstrukcí silových rozvodů distribuční soustavy elektrizační sítě v k.ú. Obříství a posílením jejich kapacit v postupně zastavovaných rozvojových zónách.

A.4.5. cílevědoměji využít potenciálu sídla pro turistický ruch a rekreaci způsoby, jež nebudou v konfliktu se zájmy ochrany přírody a kvalitou životního prostředí

A.4.6. urbanisticky a architektonicky rehabilitovat vhodnými formami funkčního využití, oprav a  rekonstrukcí současné zastavěné území obce.

A.4.7. dále zvýšit kvalitu životního prostředí sídel v jeho intravilánu i extravilánu, zejména:

- rekonstrukcí vozovek stávajících místních komunikací

- postupnou výstavbou nových místních komunikací v rozvojových zónách

- provedením rekultivace a doplněním urbanistické zeleně ve vymezených zónách

A.5. Vymezení řešeného území, počet obyvatel, počet objektů.

Rozlehlé správní území obce Obříství tvoří dvě katastrální území Obříství a Úpor, která jsou předmětem řešení návrhu ÚPO. Obě katastrální území se svým charakterem výrazně liší: zatímco k.ú.Úpor je s výjimkou jediné velké zemědělské usedlosti Úpor pokryté ornou půdou a rozsáhlým masívem lužních lesů na severu sahajících až k soutoku Labe a Vltavy (národní přírodní rezervace), v k.ú. Obříství zaujímá podstatnou část výměry členité zastavěné území původně samostatných vesnic Semilkovice, Dušníky, Obříství a osady Na Štěpáně. V tomto katastrálním území leží dnes jediné souvisle urbanizované sídlo Obříství a postupně vzniklá samostatná malá osada v lokalitě Na Štěpáně, u křižovatky silnice II/101 se silnicí I.třídy č.9 Praha – Mělník – Česká Lípa ve východní části řešeného území. Na západě se správní území obce dotýká břehu Vltavy. Sídlo Obříství má vymezeno současně zastavěné území. V jeho těsné blízkosti atypicky prochází hranice katastrálního území po obou březích i osou současného hlavního koryta řeky Labe, takže např. prochází fotbalovým hřištěm na obřístevském břehu a obráceně má obec menší část svého k.ú. prakticky z obce přímo nepřístupnou na břehu kelském. Tato zvláštní situace má svůj historický původ v regulaci Labe z roku 1910, výstavbě jezu, plavební komory a kanálu na Labi, v jejichž důsledku nastala změna toku Labe a postupné zasypávání slepého ramene řeky.

Sousedními obcemi jsou: Kly, Tuhaň, Libiš, Chlumín, Korycany, Zálezlice a Vrbno.
V obci trvale bydlí téměř tisíc obyvatel, na základě dosud vypracovaných prognóz se výhledově počítá minimálně  s 1600 trvale bydlícími obyvateli.
Pravidelné autobusové spojení je odtud do Mělníka, Kralup nad Vltavou, Neratovic a Prahy.
Na řece Labi u Obříství je automatický jez s plavební komorou pro lodní dopravu. Dále je zde provozována malá vodní elektrárna.
V obci jsou celkem tři restaurace a jedno občerstvení, dále několik obchodů a další živnosti provozuje na 100 držitelů živnostenských oprávnění k různým činnostem a řemeslům.
K velkým firmám patří zejména velkostatek Igora Havelky, společnost soukromých držitelů pozemků BSH (oba podniky celoročně prodávají brambory a zeleninu včetně její sadby), drůbežárna s chovem a prodejem kuřat, moderní zahradnický a školkařský závod okrasných stromů a dalších dřevin ARBOEKO, firma RAMA se skladovými a manipulačními prostorami kancelářského nábytku, velkoobchodní a maloobchodní firma VĚRA pro obchod s automobilovým příslušenstvím a doplňky.

Prostorové a architektonické uspořádání vybraných urbanistických prostorů a objektů obce je patrné na následujících vyobrazeních (obr. 1 – 14)

Obr.1 Místní část Na Štěpáně: zastávka autobusů na silnici I/9 ve směru na Mělník

Obr.2 Místní část Na Štěpáně: Areál velkoobchodu a maloobchodu s automobilovým příslušenstvím a náhradními díly Věra.

Obr.3 Motorest Na Štěpáně na křižovatce silnic I/9 a II/101

Obr.4 Prostor křižovatky silnic I/9 a II/101 s motorestem Na Štěpáně a čerpací stanicí PHM Benzina

Obr.5 Opravené těleso silnice II/101 po povodni v srpnu 2002 při vjezdu do Obříství

Obr.6. Prostor návsi v Obříství: park s morovým sloupem a památkově chráněnými barokními statky

Obr.7 Náves v Obříství – morový sloup Obr.8 Náves v Obříství – socha sv.Markéty

Obr.9 Náves v Obříství: rekonstruovaná barokní brána usedlosti č.p.6 a fara č.p.4

Obr.10 Areál zámku v Obříství: symbolický hřbitov, v pozadí gotický kostel sv. Jana Křtitele

Obr.11 Povodňová výstavba rodinných domků (2002) pro ubytování nejhůře postižených rodin na jižním okraji současně zastavěného území Obříství

Obr.12 Areál Základní fakultní školy (dokončen v r.1999) v Obříství, vlevo budova staré školy

Obr.13. Místní část Semilkovice: Muzeum Bedřicha Smetany

Obr.14 Příklad architektonicky kvalitního řešení zástavby rodinnými domy v Obříství, lokalita Za školou.

Celková výměra správního území obce Obříství činí dle údajů Českého statistického úřadu 1522,37 hektaru. Předmětem řešení návrhu územního plánu je celé správní území Obříství. Po provedení všeobecných průzkumů a vytypování problémů k řešení, bylo vlastní řešené území po dohodě s pořizovatelem ÚPD rozděleno do dvou kategorií:

- na území intravilánu sídla Obříství s místními částmi Semilkovice a Dušníky, spolu s přiléhajícím zájmovým územím budoucího rozvoje

- ostatní části správního území obce

Území v kategorii a) byla podrobně zpracována v měřítkách výkresů 1:2880 a 1:5000, ostatní části katastrálního území jsou řešeny pouze v měřítku 1:5000.

V obci Obříství trvale bydlelo podle posledních dostupných statistických údajů cenzu k 31.12.2001 celkem 917 trvale bydlících obyvatel, z toho v místní části Dušníky 175, v místní části Semilkovice 65 a v osadě na Štěpáně 58. Podle údajů starostky obce žije na jejím správním území k 15.4.2004 celkem 974 trvale bydlících obyvatel. Dlouhodobý trend vývoje trvale bydlícího obyvatelstva ukazuje tab.1.

Tab. 1 Počet obyvatel

1.písem. nadm. výměra  1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970

sídlo	zmínka  výška      ha

OBŘÍSTVÍ:	celkem	 1522	    	 1029 1068 1112 1117 1161 1083 1187 1064 1114 1028

Dušníky 1227	  158			   262	 284   247   268   325	 296   261   216    268	  231

Obříství  1290   165		   1047    620   606    683   677   665  601   749   731    719  690

Semilkovice

1352   163			   147   178    182    172   171  186   177   117   127   107

Počet trvale obydlených domů podle posledních dostupných výsledků cenzu z roku 2001 činil v Obříství celkem 253 trvale obydlených domů s celkem 314 trvale obydlenými byty, z toho 263 bylo v rodinných domech. K rekreaci bylo v r.2001 užíváno z celkového počtu domů 16 (nevyčleněných z bytového fondu) a žádný vyčleněný z bytového fondu. Podle údajů starostky obce tvoří k 15.4.2002 zastavěné území obce celkem 282 trvale obydlených domů, 45 domů sloužících rekreaci, či trvale neobydlených a 26 objektů občanské vybavenosti, služeb, výroby, skladování aj. Dlouhodobý vývoj počtu domů v obci a jejích jednotlivých částech ukazuje tab. č.2

Tab.2  Počet domů

rok

sídlo			1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970

OBŘÍSTVÍ celkem	145	148	155	153	182	184	226	241	246	260

Dušníky		43	44	44	45	55	56	63	61		66

Obříství		79	81	87	85	103	103	137	154		166

Semilkovice		23	23	24	23	24	25	26	26		28

- Urbanistická koncepce.

B.1. Rozvojové předpoklady sídla.

B.1.1. Stavebně - historický vývoj sídla.

Historicky bylo zdejší území osidlováno už více než před osmi tisíci lety, což dokládají nálezy keramiky z tohoto období. V Obříství byly objeveny čtyři dětské hroby z období mezolitu - střední doby kamenné, potvrzující snad nejstarší známé pohřby v Čechách. Podle soupisu Okresního muzea v Mělníku jde celkem o 40 archeologických nálezů bronzových nádob, mezi kterými vyniká rukojeť naběračky zdobená labutími hlavičkami - severoitalský   výrobek z časů císaře Augusta. Dále pak to jsou náramky, hlavička sošky žen, terakota, nádoby a náhrdelníky z korálků, mísy, přezky apod. V době příchodu Slovanů se zde setkaly tři kmeny - Pšované, Čechové a Zličané. Po vzniku českého státu bylo celé toto území spravováno Přemyslovci. První zmínky o osadě Semilkovice pocházejí z roku 1196 a o osadě Dušníky z roku 1228. Obě osady byly dlouhá léta zcela samostatné. Sídlo Obříství vzniklo na rozhraní 12. a 13. století a stalo se střediskem panství, k němuž náleželo i několik sousedních vsí (Kly, Libiš, Byškovice, Kojetice, Horňátky, Korycany, Kopeč).

V Obříství měly své sídlo členové předních českých rytířských a panských rodů (Hasištejnských z Lobkowicz, Polyxena z Lobkowicz, rodů Slavatů a Trauttmansdorffů), později obec proslavil Bedřich Smetana svými pobyty u rodičů a svatbou se svou druhou ženou Bettinou Ferdinandovou, do níž se zde zamilovat, dále pak Svatopluk Čech, za nímž sem přijížděli četní významní spisovatelé, básníci a malíři. Z Obříství pochází také několik slavných rodáků.

Ačkoliv první zmínky o obci Obříství pocházejí z období okolo roku 1290, v souvislosti s nejstarším známým držitelem farní vsi Obříství Janem z Obříství (Jan de Obristuie), lze přepokládat, že k vybudování tvrze a vesnice došlo mnohem dříve, snad již za vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230). Z této doby pocházejí rovněž první zmínky o samostatných osadách Semilkovice, připomínajících se dokonce již v roce 1165, a Dušníky, o nich jsou první zprávy z roku 1228. Ve stejné době žil jakýsi Matouš z Obříství, který zemřel patrně v roce 1305.

Počátkem 14. století se připomínají bratří Matěj starší a Ješek z Obříství, snad synové rytíře Jana z Obříství. Z jejich doby pocházejí nejstarší záznamy o říční plavbě nad Mělníkem. Dnešní část obce, Semilkovice, náležela v té době Mikuláši od Věže, měštěnínu a pánu na sousedním Chlumíně, který byl z rodu Velflínů. Další část současného Obříství tvoří Dušníky, které byly od počátku v držení pražského proboštství.

V létech 1367 a 1367 Obříství náleželo Ludvíkovi, dvorskému apatykáři a měšťanu Starého Města Pražského. Po jeho smrti nastal spor o dědictví mezi syny Jankem a Andělem, Obříství připadlo Andělovi, který panství hned prodal Janovi ze Smiřic. Ani ten panství nedržel dlouho.

R. 1371 byl pánem Obříství Jan, rytíř z Obříství, zvaný také z Hnojnice a po něm jeho synové Smil z Obříství a Jan z Obříství. Byli patrony farního kostela sv. Jana Křtitele, který se poprvé připomíná v roce 1384, ale byl postaven pravděpodobně také mnohem dříve. Před svou smrtí Jan rytíř z Obříství daroval tomuto kostelu čtyři kopy grošů ročního platu. Tento držitel vlastnil také Libiš, kde dal postavit památný gotický kostel sv. Jakuba, na místě někdejší románské svatyně.

V roce 1398 zde vládl Mareš z Újezda a po něm Mikuláš, řečený Chudý z Újezda a později z Lobkowicz. Ten získal v roce 1409 Lobkovice a roku 1412 Libiš. S Obřístvím je spojil v jeden celek. Jeho potomci přijali jméno Hasištejnští od jména hradu Hasištejna nedaleko Kadaně, jenž jim byl udělen králem Václavem IV. Za válek husitských bojoval Mikuláš Hasištejnský z Lobkowicz jako věrný katolík na straně císaře Zikmunda. Dušníky náležely v té době Pražanům Staroměstským.

Po Mikulášově smrti r. 1435 připadly statky jeho dvěma synům, Mikuláši a Janu Popelovi. Mikuláš II. Hasištejnský z Lobkovic dostal i panství Obříství s ostatními vesnicemi a dvory. Zemřel r. 1462. Po něm zůstali tři synové, kteří dědictvím vládli společně, ale později se rozdělili tak, že nejstarší Jan Hasištějnský z Lobkovic dostal staré rodné panství Obříství se vším příslušenstvím a několik vesnic od panství Hasištejna a ještě i město Kadaň. Po jeho smrti r. 1517 zdědil majetek Jaroslav Hasištejnský z Lobkovic a po něm jeho syn Jindřich, který nebydlel v Obříství, ale na Hasištejně nebo v Kadani.

V rodě pánů Hasištejnských z Lobkovic zůstalo panství Obříství s Libiší a ostatními vesnicemi a dvory přes války husitské až do roku 1542.

1542 podle kupní smlouvy získal za 5000 kop pražských grošů tvrz Obříství s poplužním dvorem, vsí, pivovarem, mlýnem a dalšími vesnicemi Kly a Libiší rytíř Vilém Kamýcký ze Lstiboře. Dušníky ještě do roku 1547 náležely Pražanům Staroměstským, jimž byly zabaveny a postoupeny králi Ferdinandovi I.

Roku 1554 syn rytíře Viléma, Albrecht Kamýcký, se stal pánem obřístevského panství zvětšeného o sousední Dušniky, které tak získal za odměnu od krále Ferdinanda. Za vlády Albrechta byl pořízen druhý velký zvon pro zvonici farního kostela a je na něm uvedeno jeho jméno, rodový znak a letopočet 1568. Zemřel r. 1585 a panství střídá majitele v příbuzenstvu, až se roku 1597 dostává do držení Karla Častovce Myšky ze Žlunic.

Roku 1615 jsou majiteli Jan Jindřich Myška ze Žlunic a Jan Habart Kostomlatský z Vřesovic, jejichž jejich jména jsou uváděna na památném zvonu farního kostela v Obříství z roku 1616.

R. 1618 se stal majitelem Obříství rytíř Václav Pětipeský z Chyše a Egenberku, rada královský, maršálek královského dvora, pán Byšic a Bosyně. Rytíř Pětipeský se stal zakrátko jedním z nejbohatších příslušníků nižší šlechty. Pro vzpouru proti císaři r. 1618 bylo panství Obříství Pětipeskému r. 1620 zkonfiskováno a prodáno r. 1623 za 106.000 zl. kněžně Polyxeně Lobkovicové, jedné z nejmocnějších šlechtičen té doby.  
Ta však majetek skupovala pouze ze spekulativních důvodů, takže nedostavěný zámek, který z tvrze začal přestavovat předchozí majitel těžce strádal. Při tom tvrz, které se nyní říkalo zámek, chátrala. 

Po její smrti zdědil majetek její syn Václav Eusebius z Lobkowicz, který dosáhl v armádě hodnosti vrchního polního maršála, později byl prezidentem válečné rady.

Po opětném rozdělení panství roku 1654 koupila obřístevskou část Marie Cecilie Renata, hraběnka z Náchoda a Lichtenberka, jako věno svému manželovi - Vilému Ferdinandu Slavatovi hraběti z Chlumu a Košumberka. Slavatové byli první z pobělohorských vrchností, která sídlila v Obříství. V rukou rodu Slavatů zůstalo panství až do roku 1691, kdy zemřel poslední mužský člen rodu František Leopold Vilém Slavata, jímž tento kdysi proslulý rod po meči vymřel.

Jediná Slavatova dcera hraběnka Marie Karolina Slavatová se vdala za Leopolda Antonína hraběte Trauttmansdorfa, který se stal spoluvládcem panství. Tím se stal poprvé rod Trattmansdorfů majitelem obřístevského statku, k němuž náležely též Korycany. Marie Karolina Slavatová - Trauttmansdorfová dala postavit r. 1708 morový sloup, jako poděkování Bohu, že Obříství bylo od moru ušetřeno.

Během války o španělský trůn mezi Ludvíkem XIV. A císařem Leopoldem I., Ludvík vyslal do zemí rakouských žháře, kteří vypálili Malou Stranu v Praze, Trutnov a další místa v Čechách, mezi nimi i Obříství. Marie Karolina hraběnka z Trauttmansdorfů dala proto vystavět nové domy v Obříství. Půdorys návsi se tak změnil ve čtyřhran a v této podobě se obřístevská náves zachovala až dodnes.

Historické události následujících let zanechaly v Obříství nesmazatelné stopy stavebního  a architektonického charakteru:

1716 zdědil panství Josef Karel Trauttmansdorf, za jehož přispění a přispění jeho ženy Marie Josefy z Lodronu, byl postaven ve farním kostele hlavní oltář v čistém barokním slohu.

1729 po smrti hraběte Karla Josefa Trattmansdorfa se poprvé vdala jeho jediná dcera Marie Josefa za Jana Karla svobodného pána Straku z Nedabylic. Ten však tragicky záhy zemřel r. 1737 a byl pochován do hrobky v kostele sv. Jana Křtitele.

1747 byl posledním chotěm Marie Josefy František Xaver hrabě Věžník. Utiskoval velice poddané, z nichž mnozí obřístevské panství opouštěli a někteří se přidali k selské rebelii, která se přehnala od Brandýsa přes Obříství a Veltrusy. Došlo to tak daleko, že v roce 1777 vyslaný c.k. komisař hrabě Olivier Wallis uznal jejich práva a hraběti Věžníkovi byla uložena pokuta.

1789 se stal dědičným držitelem Obříství Jan Filip hrabě z Clary a Aldringenu. Pro jeho nezletilost vládli poručníci, sám začal hospodařit v roce 1803 sám, ale pro jeho rozmařilý život se panství postupně rozpadalo.

1810 kupuje Obříství hrabě Kristian Kryštof Clam - Gallas, císařský komoří, rytíř řádu sv. Leopolda. Pečoval o zvelebení zpustlého panství, obnovil zámek podle slohu vlašského, z jeho doby stojí také kříž na rozcestí „K Zájezdu“ a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého od sochařského mistra pražského Václava Prachnera.

1817 prodává hrabě Clam - Gallas Obříství proslulému generálovi a diplomatu baronu Františku Kollerovi. Za úspěchy v napoleonských válkách mu byl propůjčen Rytířský kříž Řádu Marie Terezie. Po uzavření Vídeňského míru byl pověřen doprovodem císaře Napoleona z Fontainebleau na Elbu. Od roku 1820 byl generálním intendantem v Neapolsku. Kromě svých úředních povinností se zúčastnil archeologických vykopávek v Pompejích a městě Herkulanum. Množství nalezených vzácných předmětů posílal do zámku v Obříství, který postupně dostavěl do současné empírové podoby a zřídil v něm antické muzeum. Zemřel v r. 1826, jeho sbírka zůstala na zámku až do r. 1830, ale pak byla z větší části převezena do Berlína a zbytek v Praze „rozvlečen“.

Roku 1840 změnilo Obříství opět majitele, panství koupil od dědiců Kollerových vídeňský a liberecký velkoobchodník Jakub Rohrbach. Ten ovlivnil rozvoj labské paroplavby od roku 1841.

R. 1847 se dostává Obříství znovu do majetku rodu Trauttmansdorfů, jehož držení zůstává 80 let až do záboru státem r. 1926. Panství kupuje hrabě Josef Trauttmansdorf z Weinsbergu a vlastní je až do své smrti v roce 1870. Po něm přejímá panství v Obříství Ferdinand hrabě Trauttmansdorf, nejvyšší císařův komoří a předseda panské sněmovny ve Vídni. V té době obřístevský statek zahrnoval sedm katastrálních obcí a 2228 jiter půdy (1 jitro = 5755 m2), tj asi 1285 ha. Po něm zdědila panství jeho žena Marie, rozená kněžna z Lichtenštejnu. Ta zřídila v Obříství opatrovnu a šicí školu pro dívky.

Roku 1909 se ujímá zdejšího jmění syn Adolf hrabě Trauttmansdorf Weinsberg, který padl hned na počátku I. světové války v roce 1914 v Haliči u Sazowa. Jeho náhrobní kámen je umístěn na čestném hřbitově před kostelem sv. Jana Křtitele v Obříství. Panství Obříství přešlo na hraběte Ferdinanda z Trauttmansdorfa, který byl rovněž od začátku války na bojištích a vrátil se z ruského zajetí až v roce 1921. Byl poslední šlechtický majitel v Obříství.

I. světová válka

V I. světové válce (1914 - 1918) sloužilo v c.k. rakousko-uherské armádě tři čtvrtě miliónu Čechů. Na čestném hřbitově před kostelem sv. Jana Křtitele v Obříství byl postaven pomník padlým vojákům v I. světové válce. O jeho vytvoření má zásluhu především děkan Karel Preininger, duchovní správce zdejší farnosti v letech 1892-1936. O obnovu čestného hřbitova v pozdějších letech se postaral vzdělávací a podpůrný spolek Bratrství. V roce 1997 dal potomek rodu Trauttmansdorfů opravit zlatý nápis hlavního pomníku pod křížem a dále pak nápis prvního padlého ve světové válce, který je umístěn v čele ostatních náhrobních kamenů.
Kolem kostela a zvonice stával do začátku 19. století hřbitov, který pak byl přeložen za obec. Dnes je tu památník padlých válečných obětí, vytvořený třemi desítkami do trávy rozsazených balvanů, na němž má každý obřístevský nebo z nejbližšího okolí ve válce padlý voják svůj kámen se svým vlastním jménem.

Léta 1918-1939

15. listopadu 1925 se stává majitelem panství velkostatkář Ing. Jiří Havelka a jeho žena Miloslava. Jim na základě pozemkové reformy byly prodány se souhlasem pozemkového úřadu v roce 1926 zámek a dvůr v Obříství jako tak zvaný zbytkový velkostatek. Rodina hraběte z Trauttmansdorfu přesídlila r. 1927 do Dolních Rakous.

2 světová válka

Ani Obříství nebylo ušetřeno násilné deportace židovského obyvatelstva a jeho postupné likvidace. 
Obětí náletu na tovární objekty dnešní Spolany Neratovice 22. března 1945 americkými a anglickými letadly se stal i obřístevský občan, železničář Antonín Šťastný. Celkem přišlo o život 52 lidí z Neratovic a okolí. Při náletu bylo svrženo i několik pum nad obřístevskou Bažantnici, které zde vyryly hluboké jámy.
Na sklonku války, v jarních dnech roku 1945, procházely Obřístvím transporty ruských zajatců. Byli ubytováni ve dvorech a stodolách místních hospodářských usedlostí. Obřístvím prošly kolony vojáků - válečných zajatců také z jiných zemí, byli mezi nimi vojáci spojeneckých vojsk USA, Velké Británie, Francie, Belgie a Jugoslávie. V dubnu 1945 se do Obříství přistěhovali dokonce civilní uprchlíci z německého Polska. Tito uprchlíci byli evakuováni až po osvobození v květnu 1945.
V Obříství skončili život také tři ruští zajatci - Ivan Regnikov, Ivan Kuvolok a Ivan Drobosorev. Obřístevští občané spolu s občany sousedních vesnic jim postavili v říjnu 1947 pomník na místním hřbitově. Kámen na pomník darovala správa jezu na Hadíku, památník zhotovil František Štěpánek, kameník z Neratovic a František Černý z Obříství

Léta 1945-1992
Po únorovém komunistickém převratu roku 1948 došlo k parcelaci obřístevského velkostatku, jeho dosavadní majitel Ing. Jiří Havelka byl zatčen a později pro nedostatek důkazů propuštěn, jeho syn Ing. Libor Havelka s manželkou Marií emigrovali. Zanechali zde nezletilé děti, syna Igora a dceru Eleonoru.
V letech 1948 - 1989 doznalo hospodaření statku mnoha organizačních změn slučováním s jinými farmami a opět zase rozdělováním. Hospodaření vykazovalo po celou dobu jen průměrné výsledky s občasnými výjimkami v dodávkách a výnosech.

Na základě restitučního zákona se navrací v roce 1992 také obřístevský velkostatek do rukou Havelkova potomka Igora Havelky. Počet restituovaných hektarů činil 150 ha orné půdy a
200 ha lesa.

Místní jméno obce se zřejmě hlásí ke jménům Břístev a Bříství. Je odvozeno z kmene „břístie“, znamenajícího "brod, německy Furth". Poloha vsi u Labe, které v těchto končinách často měnívalo svůj tok, svědčí pro výklad, že to jméno označovalo osadu, do které bylo za povodní třeba se broditi čili obřísti. Jeden kilometr od osady sloužil přepravě přes řeku Štěpánův přívoz.

Kulturně historicky je nepochybně nejcennějším stavebním souborem areál zámku.

Dvoupatrový zámek ve tvaru podkovy se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele (na obr. 1 vlevo) vznikl postupnými přestavbami z dávné tvrze, která je písemně poprvé doložena k roku 1290 a je jednoznačně největší dominantou obce. 

Původní stará tvrz, byla postavena někdy ve 13. století na vyvýšeném ostrohu při samém Labi, s mohutnou čtyřbokou věží a druhou nižší věží. Objekt ze tří stran obtékalo Labe, pod ní později stával velký mlýn.

Na počátku 17. století došlo zásluhou tehdejšího majitele Václava Pětipeského k přestavbě na zámek, ale ještě nedokončená stavba byla majiteli za účast v protihabsburském povstání zkonfiskována. Zboží koupila ze spekulativních důvodů Polyxena z

Obr.15 Obříství a Labe od západu

Lobkovic, jedna z nejbohatších šlechtičen své doby, která ovšem ve stavbě nepokračovala, takže ve zprávě z roku 1638 se zámek uvádí jako chátrající a jeho stav se stále zhoršoval. V roce 1655, kdy jej zakoupil Jan Goes stál před zřícením. V roce 1666 přešlo Obříství na Ferdinanda Viléma Slavatu z Chlumu a teprve ten stavbu dokončil.
Nejstarší část zámku představuje západní dvoupatrové křídlo. V roce 1810 nechal tehdejší majitel panství Kristian Kryštof Clam - Gallas starý zámek přestavovat a rozšiřovat a v roce 1811 postavil prostřední část. Jeho nástupce František Koller, známý tím, že byl členem eskorty dopravující Napoleona na ostrov Elbu, dal v letech 1821 - 1826 postavit ještě dvě postranní velká křídla na místě staré tvrze (obr.2), která byla zbořena, včetně staré věže. Vnikl tak zcela nový zámek ve tvaru podkovy s čestným dvorem a parkem, obrácenými do návsi. Na východní křídlo navazují dvě budovy staršího založení, upravené při dokončení zámku.
Podoba této klasicistní přestavby zámku se však do dnešní doby nedochovala, překryla ji další úprava fasád provedená ve stylu nejpozdějšího klasicismu v r. 1873 za Ferdinanda Trauttmannsdorfa. Současně byly provedeny i změny v dispozicích interiérů.
Nápadnou dekorací z roku 1873 je na středním traktu dvojitý znak rodu Trauttmansdorfů a Lichtenštejnů. Zdi jsou členěny obdélníkovými okny, v patře s trojúhelníkovými frontony. V nádvoří jsou arkády na

Obr.16 Zámek a Panský mlýn v r.1844

pilířích.
I když někdejší feudální páni nežili v Obříství zpravidla trvale, přece jen byl zámek leckdy svědkem rozmanitého ruchu, slavností a význačných návštěv. V 16. století, když ještě měl podobu tvrze, tu zřejmě častěji pobývali význační představitelé rodu Hasištějnských z Lobkovic, zejména diplomaté a cestovatelé Mikuláš ml., Bohuslav a Jan. V době paroplavby z Obříství do Drážďan sloužil zčásti jako přepychový hostinec, v němž mohli přenocovat cestující z Prahy do Drážďan.
Okolí zámku se podstatně změnilo po regulaci Labe. Říční zátočina zde byla zavezena a Labe bylo přeloženo do dnešního koryta. Starodávný mlýn byl okolo r. 1910 zbořen a na jeho místě byla postavena budova poříční správy. Současně byly zrušeny i velké sádky, v nichž se po staletí pěstovaly plůdky sumců, lososů, úhořů a pstruhů. Změnilo se i další okolí podél Labe, kde zůstala slepá ramena Labe anebo vznikly nové tůně.

Od roku 1938 byly budova zámku a její vnitřní dispozice přizpůsobeny potřebám nově založené měšťanské školy v obci. Pro školní účely zámek sloužil ještě v roce 1999, kdy byla v obci dostavěna nová škola, a zámek byl vrácen v restitučním řízení do rukou nynějšího majitele Igora Havelky. 

Obr.17 Vstupní průčelí zámku

Zámek je v současnosti veřejnosti nepřístupný.

Nejstarší známý držitel vsi Obříství s tvrzí byl okolo roku 1290 Jan z Obříství (Jan de Obristuie), za něhož se poprvé v písemnostech připomíná i zdejší kostel dnes stojící u zámku v Obříství (obr.4). 
Kostel byl postavený původně ve slohu románském, v polovině 15. století, kdy byli držiteli panství Lobkowiczové, byl přestavěn ve slohu gotickém. Jeho gotické zdivo bylo pak renesančně přebudováno v polovině 16. století, např. jižní předsíň, a k dalším úpravám došlo v 17. a 18. století. Cibulovitou barokní báň dostala věž asi koncem 17. století. Kostel tedy prošel snad všemi stavebními slohy.

Obr.18 Dřevěná zvonice a kostel sv.Jana Křtitele

Roku 1716 zdědil panství Karel Josef Trauttmansdorf, za jehož

přispění a přispění jeho ženy Marie Josefy z Lodronu, byl postaven ve farním kostele hlavní oltář s obrazem sv. Jana Křtitele. Kvůli panské oratoři byl kostel v první čtvrtině 19. století spojen se zámeckou budovou a stal se tak zámeckým kostelem (obr.6).
Kostel je jednolodní, obdélníkový, s trojbokým závěrem, s obdélníkovou předsíní při jižné straně a obdélníkovou sakristií a

O				     Obr.19 Zámek v Obříství

chodbou při straně severní. Při západním štítě se vypíná osmiboká věžička polokruhovitě ukončenými okny a s cibulovou bání.
Vnitřek lodi je plochostropý, zařízení kostela je převážně barokní a dominuje mu hlavní oltář se sochařskou výzdobou a obrazem sv. Jana Křtitele.
Hlavní oltář s obrazem  je čistá barokní práce, pochází z roku 1729. Nesprávně se připisuje někdy malíři Josefu Berglerovi, ale co lze bezpečně zjistit podle farní knihy, opravoval oltářní obraz v roce 1833 známý malíř Jan Gruss z Prahy. Po stranách hlavního obrazu jsou dvě krásně řezané barokní sochy sv. Petra a Pavla, dále pak rovněž barokní sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.
V sakristii je náhrobník z roku 1581, nalezneme tu i obrazy ze 17. století, rokokové varhany a vchody do tří podzemních krypt, z toho Kollerovská je přístupná zvenčí.
Před kostelem stojí dřevěná renesanční zvonice ze 16. století.
Ani tento kostel , stejně jako desítky dalších v naší zemi, nebyl ušetřen vloupání, k nimž opakovaně došlo v říjnu 1998. Zloději si odnesli celkem šest sošek andělů, dvě hlavičky dalších andělů, pozlacený kalich s miskou a další cenné předmětu v hodnotě 190 000 Kč. Proto jsou dnes všechny cennější věci uschovány v depozitáři.
Staré náhrobky na hřbitově kolem kostela se nezachovaly. Po první světové válce byl před zvonicí zbudován pozoruhodný fingovaný hřbitůvek padlých, na němž má každý obřístevský nebo z nejbližšího okolí ve válce padlý voják svůj kámen se svým vlastním jménem.
Ve zdejším kostele se v r. 1860 podruhé oženil skladatel Bedřich Smetana.

Panský (Polívkův) mlýn v Obříství

Je další významnou, historicky doloženou, avšak nedochovanou památkou v obci Obříství. Obřístevský mlýn stával v samém sousedství robustní zámecké budovy.
Jeho vznik můžeme klást pravděpodobně do doby, kdy tu začali být vrchností Trauttmansdorfové, tedy do let 1691 až 1729. Tehdy, možná i později, v době přestavby jejich zámku, byl postaven pivovar i mlýn. V sousedství mlýna, kam vedla mlýnská strouha pro vodu na kolo, byla i stará vodárna s věžičkou. Poblíž je i farní kostelík a stará škola, kdysi patrně panské stavení.
Panský mlýn v Obříství měl dvě stavení. Bývalo to patrové obydlí mlynáře s hospodářskými místnostmi v přízemí a s nízkou rohovou šalandou. Vše bylo kryté šindelem. Pod starými vyšlapanými schody, které vedly ne dřevěnou pavlač, byla cestička vydlážděná mlýnskými kameny, chodívalo se kolem vantroků na velký stinný ostrov, kde stávala obílená mlýnice.
Posledním mlynářem tu byl Jan Polívka, který hospodařil se svou manželkou Annou, která pocházela ze staré selské rodiny Hunkovy v Nebuželi na Mělnicku.
Okolí zámku se podstatně změnilo po regulaci Labe. Říční zátočina zde byla zavezena a Labe bylo přeloženo do dnešního koryta. Mlýn byl okolo r. 1910 zbořen a na jeho místě byla postavena budova poříční správy. Současně byly zrušeny i velké sádky, v nichž se po staletí pěstovaly plůdky sumců, lososů, úhořů a pstruhů. Změnilo se i další okolí podél Labe, kde zůstala slepá ramena Labe anebo vznikly nové tůně.
Poslední obřístevský mlynář Jan Polívka v letech 1895 - 1903 umožnil prodejem domku v Obříství pobyt básníku Svatopluku Čechovi. A syn mlynáře Jana Polívky - Adolf Polívka (nar. 15.5.1880 - zemř. 3.10.1906) - byl slavným virtuosem na violoncello, když předtím vyučoval jako profesor na konzervatoři v Tiflisu na Rusi (dnešní Tbilisi v Gruzii).
V Obříství v září roku 1892 trávili dny na opuštěném voru, zakotveném v postranním rameni Labe u ostrova pod mlýnem, malíř Miloš Jiránek se sochařem Karlem Myslbekem, kteří si tu zařídili originální plenér. Z toho pobytu vznikly i obrazy Miloše Jiránka Vor a Jez v Obříství. Sem za nimi zajížděli i malíři Jan Preisler, Arnošt Hofbauer a Josef Schusser, sochař Stanislav Sucharda i dřevorytec Jan Štenc, který založil v Praze proslavený grafický podnik.

B.1.2.	Památkově chráněné objekty a urbanisticky významné prostory.

K atraktivnosti a celkovému pozitivnímu vzhledu obce přispívá množství památných objektů.
Jsou zde četné kulturní a technické památky: kostel sv. Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí, zámek postavený na místě původní tvrze, morový sloup, sochy sv.Jana Nepomuckého a sv.Markéty, domy s barokními štíty na návsi, původní objekty labského jezu, Štěpánský most, Pamětní síň Bedřicha Smetany s bustou skladatele, národopisná chaloupka Svatopluka Čecha a jeho kamenná busta s pomníkem na návsi, kaplička na břehu slepého ramene Labe a další v Semilkovicích - obě připomínající tragické následky povodně.
Vzácné náhrobky slavných rodáků a spoluobčanů jsou na místním hřbitově, kde je také kříž, zhotovený z lávy přivezené z Neapole.
Kromě prvků drobné venkovské architektury, jakými jsou kříže na rozcestí a připomínající určité události, jsou zde ještě chráněné stromy (dub letní, jerlín japonský a Švehlova lípa).
Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele z konce 13.století s dřevěnou zvonicí, přiléhající empírový zámek a před nimi náves s morovým mariánským sloupem a obydlími, která nesou zřetelně barokní prvky. Místní symbolický hřbitov je všeobecně považován za nejkrásnější zahradu v obci.

V obci Obříství a obou jejích katastrálních územích je soustředěno množství kulturních památek, evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jsou to:

- v Obříství:

  - pomník Svatopluka Čecha na návsi u č.p.39

  - pomník padlým

  - Boží muka (křížek)

  - Areál fary č.p.4

  - Stavení v č.p.69

  - Škola

  - Špýchar dvora

  - Boží muka

  - Kostel narození sv. Jana Křtitele a dřevěná zvonice – 1403/4

  - Zámek č.p.1 – 1404/1

  - Park – 1404/2

  - Ohradní zeď – 1404/3

  - Labský jez – 1405

  - Morový sloup se sochami světců – 1406

  - Socha sv. Markéty – 1407

  - Socha sv. Jana Nepomuckého – 2841

  - Štěpánský most (k znovuprohlášení) – 3690

  - Brána usedlosti č.p.6 – 3824

  - Dům č.p.83 – 3825

  - Areál domu č.p. 45 – 4416

- v místní části Dušníky:

  - hospodářský objekt č.p. 21

  - kaplička

  - výklenková kaple

- v místní části Semilkovice:

  - areál památníku hudebního skladatele Bedřicha Smetany, tj.:

    - dům – 1408/1

    - pomník B.Smetany – 1408/2

    - obytná budova – 1408/3

    - zahrada – 1408/4

    - altán – 1408/5

  - Boží muka

- v místní části Úpor:

- areál dvora č.p.70 v polích severně od Obříství a východně od Zálezlic na st.p.41 – návrh na k.p.

Všechny výše uvedené objekty jsou jako architektonicky významné lokalizovány spolu s dalšími kulturními pamětihodnostmi ve výkresech č.3 a 4: „Návrh funkčního využití území“.

B.1.3. Geografická poloha, širší územní vztahy, rozvojové předpoklady.

Území obce je součástí České tabule, kterou tvoří křídové horniny a osou je řeka Labe. Na území obce zasahují rozsáhlá chráněná území přírody, která jsou součástí nadregionálního, regionálního i místního územního systému ekologické stability (podrobněji viz kap. D). Nedaleko je např. Černínovsko, chráněné území, rozkládající se hned za Štěpánským mostem vedoucím přes Labe, na silnici I. třídy č.9 z Prahy do Mělníka a České Lípy. Jde o staré slepé rameno Labe s přilehlým lužním lesem přirozeného charakteru  s bohatými hnízdišti vodního ptactva. Podobný rozsáhlý lužní les se nachází na sever od obce - je to přírodní rezervace ojedinělého lužního lesa Úpor, která sahá až k soutoku Vltavy a Labe. Je charakteristický vysokými stromy a roztroušeným keřovým patrem. Zajímavý a typický je velkoplošný výskyt sněženek (podsněžníku) v tomto lužním lese. Má rovněž velký ornitologický význam vzhledem k výskytu mnoha druhů živočichů zvláště chráněných. K ochraně je dále navrženo území Zámeckého lesa při severním okraji současně zastavěného území obce. Krajina má rovinatý charakter, s průměrnou výškou pouze 159 metrů nad mořem, v dálkových pohledech jí dominuje hora Říp a nejbližší výšinný bod Dřínov, nejvyšší z Lužecké kotliny. Kromě luk je zde převážně zemědělská půda, kde se daří obilovinám všeho druhu, dále bramborům a řepě. Rozvinuté je sadařství, pěstování zeleniny a okrasné zahradnictví. Díky své poloze v Polabí patří Obříství jako celé Mělnicko k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách. Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů - od konce dubna do poloviny října. Negativní vliv na zdejší krajinu a její životní prostředí má bezesporu trojúhelník velkých průmyslových podniků, v němž se Obříství nachází. Ten tvoří podniky Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Mělník v Horních Počaplech. K celkově velmi dobrým rozvojovým předpokladům obce Obříství je nutno  přičíst provedenou plynofikaci a telefonizaci celé obce, nové automatické zdymadlo s jezem a malou vodní elektrárnu na řece Labi, a zejména objekty nových firem či podnikatelů, jakými jsou například rozsáhlá zahrada pro pěstování okrasných dřevin Arboeko, montážní a výrobní haly nábytku firmy Rama, zrekonstruovaná stodola na moderní stáje pro dostihové koně, moderní základní fakultní škola Univerzity Karlovy s bohatou tradicí, zdravotnické středisko, nový objekt poštovního úřadu, náročně rekonstruovaná budova obecního úřadu, několik restauračních zařízení, desítky firem soukromých podnikatelů se živnostenským oprávněním pro nejrůznější služby a činnosti, čerpadlo PHM Na Štěpáně a plynová čerpací stanice pro motorová vozidla.
Řešeným územím obce prochází řada tras nadřazených systémů technické infrastruktury: silnice I/9 s plánovanou novou čtyřproudovou trasou, silnice II/101 prozatím substitující vnější okruh Pražské aglomerace, významná plavební cesta lodní dopravy po řece Labi, dálkový vodovodní přivaděč DN 800 Kralupy – Slaný – Kladno – Mělník, horkovod Mělník – Praha, plánovaná trasa vzdušného vedení VVN 400 kV, vedení VN 110 kV a 22 kV, plynovodní řady VVTL DN 500 a VTL DN 300, produktovod ČEPRO DN 200, ropovod aj. Průchod těchto tras se výrazně koncentruje zejména ve východní části řešeného území souběžně se stávající trasou silnice I. třídy č.9, což v lokalitě Na Štěpáně výrazně omezuje možnosti návrhu nových zastavitelných rozvojových zón obce. Na severozápadním okraji současně zastavěného území má stejný charakter výrazného limitu využití území zejména produktovod ČEPRO DN 200 s rozsáhlým bezpečnostním pásmem.

Obec Obříství leží přibližně uprostřed severovýchodní strany územního trojúhelníku, vymezeného významnými městy Neratovice, Mělník, Kralupy n.Vltavou, významným vodním tokem středního Labe a severním okrajem hl.m. Prahy. Patří tudíž do Pražské a středočeské sídelní aglomerace s mnohostrannými vazbami na hlavní město, které je nejvýznamnějším spádovým centrem obyvatel Obříství. Intenzívní jsou též vazby na další regionální subcentra v sídelním pásu polabských měst na jihovýchodě (Neratovice, Kostelec n.Labem), severu (Mělník) a jihozápadě (Kralupy n.Vltavou) od Obříství. Sekundární význam spádových center obyvatel Obříství mají poněkud vzdálenější a hůře dostupná  dolnovltavská města na jihozápadě a západě od obce, jako například Veltrusy a dále Odolena Voda. V tomto smyslu plní proto úlohu přirozených spádových center především bývalé okresní město Mělník, Kostelec a Neratovice na Labi. Obříství je součástí husté sídelní struktury středního Polabí, leží však mimo trasy hlavních dopravních komunikací, kterými jsou  rychlostní silnice a budoucí dálnice D 8 Praha - Drážďany - Berlín, jež je vzdálena cca 9 km západně od obce a rychlostní silnice R 10 Praha – Mladá Boleslav asi 36 km východně od obce. Silnice I.třídy I/9 Praha - Mělník - Česká Lípa prochází krátkým úsekem několika set metrů východním okrajem řešeného území (Na Štěpáně). Několikasetmetrovým úsekem prochází jižním cípem k.ú. Obříství jednokolejná, neelektrifikovaná železniční trať č.092 Kralupy n.Vltavou – Neratovice, která však na katastrálním území Obříství nemá zřízenu zastávku . Jako pozitivní rozvojový faktor obce se v historické retrospektivě jeví i poloha obce na silnici II/101 Brandýs n./L.- Neratovice – Kralupy n.Vltavou – Kladno, která okružně obepíná Pražskou aglomeraci. Jako významný rozvojový faktor obce je třeba chápat i polohu na významné celoevropské vodní cestě Labe.

Vysoká intenzita osídlení, relativně malé vzdálenosti mezi sídly i jejich urbanistické utváření jsou dány historicky dominantním způsobem obživy obyvatelstva v zemědělství a přírodními podmínkami velmi úrodné a zemědělsky velmi intenzívně exploatované oblasti Meziříčí na soutoku Vltavy s Labem s příznivými klimatickými podmínkami.

Z hlediska širších územních vztahů je možné mezi pozitivní faktory územního rozvoje obce počítat:

- geografickou polohu v blízkosti hlavního města Prahy a regionálních subcenter Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou s vysokou dynamikou rozvoje

- dobrou dostupnost mezinárodního letiště v Praze-Ruzyni, budoucí dálnice D 8 (E 55) Linz (Rakousko) - Praha - Dresden (SRN) – Berlín a polohu na budoucím vnějším okruhu Pražské aglomerace (obchvatu II/101 severně od současně zastavěného území obce)

- udržení a postupné zvyšování intenzity zemědělské a zelinářské výroby, pěstitelství,  moderních služeb zemědělství a logistiky

- množství kulturních památek a chráněných oblastí přírody

Celkově je možné charakterizovat obec Obříství jako stabilizované sídlo ve čtyřstupňové škále sídel:

- stabilizovaných

- slabě stabilizovaných

- středně problémových

- silně problémových.

B.1.4.	Základní demografie.

V historické retrospektivě (viz tab.1), vykazuje počet obyvatelstva Obříství od počátku pravidelného periodického sčítání, t.j. od roku 1850, resp. 1869 několik mírných stagnačních vln, kdy počet obyvatel obce mírně poklesl. První nastala v období 1910 – 1921 (1.světová válka) s poklesem počtu obyvatel na 1083, další pak v období 1930 – 1950 (v roce 1940 se cenzus nekonal – 2.světová válka) a poslední v období 1970 – 1990, kdy počet obyvatel klesl vinou všeobecně nepříznivého populačního vývoje ČR z 1028 na 947. Úbytky trvale bydlících obyvatel však byly relativně malé, nikdy nepřesáhly 86 obyvatel během 10 let a některé je možno zčásti přičíst na vrub odlišné metodiky sčítání jednotlivých cenzů. Od roku 1990 byl obnoven růstový vývoj populace, což je za současných charakteristik demografického vývoje ČR spíše výjimka.

Tab.3  Údaje o obyvatelstvu podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (ČSÚ)

Název obce: Obříství, Kód obce: 535133, NUTS 4: CZ0216

| 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem 915 z toho ženy 477 Muži Svobodní 185 Ženatí 214 Rozvedení 28 Ovdovělí 11 Nezjištěno 0 Ženy Svobodné 156 Vdané 206 Rozvedené 30 Ovdovělé 83 Nezjištěno 2 | 2. Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem 915 v tom ve věku 0-4 45 5-14 117 15-19 56 20-29 153 30-39 130 40-49 123 50-59 119 60-64 43 65-74 80 75+nezj. 49 |
| --- | --- |
| 3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší 753 v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání 5 základní vč. neukončeného 195 vyučení a stř. odborné bez mat. 368 Úplné střední s maturitou 133 Vyšší odborné a nástavbové 19 Vysokoškolské 26 nezjištěné vzdělání 7 | 4. Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem 915 z toho národnost česká 877 moravská 3 slezská 0 slovenská 22 romská 0 polská 1 německá 0 ukrajinská 2 vietnamská 0 |
| 5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem 915 Věřící 241 Z toho církev římskokatolická 218 církev českosl. husitská 2 českobratrská církev evangel. 12 pravoslavná církev 3 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 0 Bez vyznání 621 Nezjištěné vyznání 53 | 6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem 915 Ekonomicky aktivní celkem 444 v tom zaměstnaní 405 z toho pracuj. důchodci 18 ženy na mat. dov. 4 nezaměstnaní 39 Ekonomicky neaktivní celkem 466 z toho nepracuj. důchodci 211 žáci, studenti, učni 156 Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou 5 |

Při sčítání lidu domů a bytů v roce 2001 bylo v Obříství z celkového počtu 915 trvale bydlících osob evidováno 466 osob, t.j. 50,93% v postproduktivním věku a dále 162 dětí ve věku 0 - 14 let. Ekonomicky aktivního obyvatelstva obce Obříství je 444 osob, t.j. 48,52% celkového obyvatelstva. Významným ukazatelem je značný podíl ekonomicky aktivních obyvatel, které jsou zaměstnány (celkem 405 osob, tj 91,22%), což m.j. ukazuje, že nadprůměrný počet živností a podnikajících subjektů zjištěných na území obce nemá v obci trvalé bydliště. Nadprůměrně vysoký počet ekonomicky aktivních obyvatel, vyjíždějících za prací mimo obec odpovídá postavení Obříství v sídelní struktuře Pražské a středočeské sídelní aglomerace, relativní blízkosti a snadné dostupnosti přirozených spádových center. Za nadprůměrně příznivou lze považovat věkovou strukturu obyvatel, neboť 44,37% obyvatel tvoří občané ve věku 20 – 49 let a dalších 23,83% děti a mládež ve věku 0 – 19 let.

B.2. Strategie rozvoje obce.

V katastrálním území Obříství  se nalézají tři původně samostatná, souvisle urbanizovaná sídla Ovčáry, Dušníky, Semilkovice a samostatná osada Na Štěpáně s dlouhodobou tendencí srůstání do jediného urbanizovaného celku a dále decentralizovaná samota Úpor uvnitř svého samostatného, neurbanizovaného katastrálního území. Tato sídelní struktura je charakteristická poměrně značnými plochami volného, dosud nezastavěného území mezi jednotlivými, postupně se spojujícími sídly, využitelnými pro umístění jednotlivých rozvojových zón obce s různým funkčním určením. Tímto budoucím rozvojovým potenciálem, samozřejmě korigovaným rozsáhlým souborem existujících limitů využití území (viz podrobně kap.B4) včetně historického vývoje, se struktura zastavitelného území obce postupně stane více homogenní a z hlediska své funkce efektivnější. Při této strategii rozvoje je nezbytné navrhnout a hlavně dodržet časovou následnost postupné zástavby jednotlivých zastavitelných rozvojových zón, neboť m.j. rozhoduje o výši potřebných veřejných investic do technické infrastruktury území. Existující tlaky na další výstavbu rodinných domů v záplavových územích (Dušníky, Semilkovice), stejně jako záměry na rozšiřování těžby písku na k.ú. Obříství považují autoři návrhu ÚPO za koncepčně nesprávné a z hlediska kvality životního prostředí a ochrany přírody škodlivé.

Stanovení správné strategie rozvoje obce Obříství musí vycházet z reálné prognózy vývoje celého regionu a správné identifikace hlavních trendů v relaci ke konkrétním podmínkám obce. Z tohoto hlediska se v celé Pražské a středočeské sídelní aglomeraci projevuje nutnost postupné realizace strukturálních změn, spočívajících zejména:

- v částečném omezení rozsahu velkovýrobního zemědělství a změnách v jeho zaměření i struktuře

- v intenzívním rozvoji výrobních i nevýrobních služeb a logistiky ve vazbě na hlavní město Prahu

- ve využití dobrých možností rozvoje malých a středních podniků na bázi kooperace s hlavním městem Prahou a dalšími významnými centry regionální sídelní struktury (Mělník, Neratovice, Kostelec a Brandýs)

- v realizaci rozvojového potenciálu území podél budoucí rychlostní silnice R 9, budoucí dálnice D8 a Labské vodní cesty.

Strategie územního rozvoje Mělnicka je založena na kombinaci zemědělsko-průmyslové, sídelní a rekreačně sídelní funkce, čemuž v plné míře odpovídá charakteristika Obříství. Pro územní rozvoj celého regionu je klíčové co nejrychlejší a co nejširší zapojení do strukturálních a rozvojových fondů a programů EU. Avšak i při uskutečnění plného členství ČR v EU v květnu roku 2004, je možné reálně očekávat markantní projevy polohových výhod regionu teprve po roce 2015. V časovém horizontu územního plánu se tudíž jeví jako reálná stabilizační až mírně rozvojová varianta obce, která nadhodnocením počtu obyvatel ani rozsahem rozvojových ploch pro bydlení zbytečně neblokuje pozemky a nevyvolává u jejich vlastníků zbytečné naděje na jejich prodej ke stavebním účelům. Na druhé straně však musí být koncipována tak, aby mohla reagovat na zvýšenou externí poptávku po stavebních pozemcích pro stavbu rodinných domů v kontaktním území hlavního města Prahy a odpovídající technické a občanské vybavenosti.

Základním východiskem pro stanovení strategie rozvoje obce je typ rozvoje souvisle urbanizovaného sídla Obříství. Strategie rozvoje je především založena na identifikaci rozvojového potenciálu sídla, který je hodnocen autory návrhu ÚPO jako mírně nadprůměrný. Tento závěr se opírá jak o analýzu širších územních vztahů, především k hlavnímu městu Praze a nejbližším regionálním spádovým centrům, tak i dobrému potenciálu pro kvalitní bydlení a rekreaci. Provedená analýza SWOT stávajících předností a nedostatků sídla i potenciálních výhod a rizik přirozeně ukazuje i nutnost vytvořit územním plánem předpoklady pro omezení dopadů negativních faktorů vývoje. Ty jsou v současnosti a blízké budoucnosti představovány nelogickým a nefunkčním vedením severovýchodní hranice k.ú. Obříství a k.ú. Úpor podél Labe, tlaky na neuváženou urbanizaci některých území pod hladinou záplavy Q 100, nedostatečným využíváním bohatého kulturně – historického potenciálu obce (např. veřejnosti nepřístupný areál zámku) a dopady ekonomické transformace na život v obcích, jako např.:

- ztrátou pracovních příležitostí v obcích v důsledku omezení neefektivních provozů zemědělské velkovýroby

- poklesem pracovních příležitostí v tradičních oborech průmyslu (výroba elektrické energie, strojírenství, textilní a potravinářský průmysl, železniční a lodní doprava)

- částečným omezením dopravní dostupnosti Prahy, Mělníka, Neratovic a dalších spádových center veřejnou dopravou v důsledku ztrátovosti autobusových spojů

- změnou požadavků na kvalifikaci pracovní síly v důsledku ztráty pracovních míst u největších zaměstnavatelů v Mělníce (EMĚ, České přístavy,a.s., cukrovar, atd..), Neratovicích (Spolana), Brandýse n.Labem (strojírny) a vytvoření nových míst v malých a středních soukromých podnicích, apod..

V širších územních souvislostech může obec těžit z následujících externích rozvojových impulzů:

- plánované výstavby  podnikatelské zóny - technologického parku v Mělníku

- dynamického rozvoje podnikatelských aktivit podél projektované dálnice D8, rychlostní silnice R10, plánovaných obchvatů I/9, II/101 a v blízkém severovýchodním průmyslovém sektoru Prahy

- z rozvoje intenzívních forem pěstování zeleniny a ovoce, školkařství, vinařství, rekreace a cestovního ruchu

- dokončení transformace průmyslového potenciálu Mělníka, Neratovic i dalších blízkých polabských měst a jeho účinným zapojením do tržních vztahů v rámci EU.

Z územně - technických důvodů a na základě vyhodnocení existující i potenciální poptávky po vhodných pozemcích pro bytovou výstavbu středního a vyššího standardu, je návrh ÚPO  postaven  na mírně růstovém scénáři, přičemž důsledné časové rozlišení do etap návrhu (do r. 2019), výhledu (do r.2034)  umožňuje dostatečně pružně reagovat na skutečný vývoj a z něj plynoucí územně - plánovací potřeby.

B.3. Návrh organizace a využití území.

B.3.1.	Centrální prostor obce.

Centrální prostor obce byl stavebně historickým vývojem zformován ve formě velké obdélné návsi a prostorově navazujícího veřejného prostranství zhruba lichoběžníkového půdorysu (viz kap. B.1.2.). Nevýhodou tohoto veřejného prostranství je zátěž poměrně intenzívní tranzitní automobilovou dopravou po trase silnice II/101, která veřejným prostranstvím centra obce prochází. Místní obslužná a cílová doprava v tomto ohledu nehraje podstatnou roli. Výhledově je nezbytné předejít takovým formám využití území obce i katastrálních území sousedních obcí, jejichž důsledkem by bylo zvýšení dopravní zátěže úseku silnice II/101 v intravilánu obce Obříství, zejména tranzitní nákladové dopravy písků z rozvíjející se těžby ložisek v k.ú. Chlumín, Zálezlice a Kozárovice. Z tohoto důvodu by bylo optimálním řešením realizovat plánovaný obchvat Obříství severně od hranic k.ú. Obříství  k odvedení intenzívní tranzitní automobilové dopravy mimo zastavitelné území obce. Tím by byly vytvořeny dobré předpoklady pro postupnou revizi funkčního využití parteru obou veřejných prostranství, doplnění kvalitní parkové zeleně a prvků městského mobiliáře.

V souladu s historickým utvářením obce Obříství postupným srůstáním se sídly Dušníky a Semilkovice, vznikla na zastavěném území dnešní obce Obříství i další významná veřejná prostranství centrálního charakteru. V Dušníkách je to prostorově velmi velkoryse dimenzovaná obdélná náves s kaplí uprostřed a s hřištěm pro nejmenší děti. Na okraji návsi, přiléhajícím k procházející silnici II.třídy č.101, je umístěna zastávka autobusové dopravy. Nejvýznamnější urbanistickou hodnotou návsi je kromě vlastního prostorového utváření velmi hodnotná vzrostlá stromová zeleň ve formě dvojité aleje. V ohbí silnice II/101 v Dušníkách vznikl na souběhu místních komunikací veřejný prostor, do něhož je orientována většina průčelí bývalých zemědělských usedlostí, dnes většinou sloužících pouze funkci trvalého či rekreačního bydlení. Hlavní hodnotou tohoto prostranství je krátká jednostranná lipová alej, vysazená na jeho jižní straně.

Obdobné veřejné prostranství vzniklo v Obříství u jižního nároží velkostatku I.Havelky při rozcestí silnice III.třídy č.24215 do Korycan s místními komunikacemi. Na východě je prostranství vymezeno areálem nové fakultní školy a přízemní budovou pečovatelského domu, na jihozápadě obytnou smíšenou zástavbou, po demolicích vynucených katastrofální povodní v roce 2002 značně neuspořádanou.

V sekvenci veřejných prostorů obce hraje jasně dominantní roli centra náves v Obříství a to nejen množstvím historických památek, které na ní leží (morový sloup, socha sv.Markéty, pomník padlým) nebo k ní přiléhají (areál zámku, symbolický hřbitov, hodnotná barokní a rokoková průčelí bývalých statků, rekonstruovaná historická budova Obecního úřadu, atd…), ale zejména soustředěním zařízení občanské vybavenosti: kvalitně rekonstruované budovy   pošty a obecního úřadu, nákupní středisko, 2 zastávky autobusové hromadné budovy, prodejny a provozovny služeb obyvatelstvu. Převážnou část plochy návsi zabírá dobře udržovaný veřejný park s dendrologicky i esteticky hodnotnou stromovou zelení.

Vzhledem k množství funkcí, jimž  veřejné prostranství návsi slouží (intenzívní tranzitní automobilová doprava, pěší provoz, přístup k provozovnám občanské vybavenosti – OÚ po rekonstrukci, restaurace, obchody, parkování, zastávka autobusů hromadné regionální dopravy, vchody a vjezdy do obytných objektů, hlavní trasy inženýrských sítí, veřejná zeleň, atd..) je nezbytná celková koordinovaná revize funkčního využití parteru. Podrobnější řešení centrálního veřejného prostranství by tudíž mělo být předmětem samostatné urbanistické studie, resp. regulačního zastavovacího plánu.

B.3.2.	Obytná a smíšená zástavba.

V souladu s nejvýznamnějšími potřebami obce Obříství (viz část A.4.) a jejich územním průmětem tvoří naprostou většinu navrhovaných rozvojových ploch území pro obytnou a smíšenou zástavbu (viz výkresy č.,2 a 3 - „Návrh funkčního využití území“). Návrh územního plánu rozlišuje 3 typy zón s obytnou funkcí:

I - čistě obytnou zástavbu, t.j. zónu individuálních rodinných domů

II - smíšenou obytnou zástavbu - obytnou zónu zástavby venkovského typu  s převážně obytnou funkcí, většinou s okrasnými nebo (a) užitkovými zahradami, chovem drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu, apod.., doplněnou zařízeními základní občanské vybavenosti

IX - plochy bydlení s možnou živností - drobnou  provozovnou služeb, vybaveností či nerušící drobnou výrobou, zpravidla mimo centrum obce, s převažující funkcí bydlení a nerušícími doplňkovými funkcemi, jako např. chovem hospodářského zvířectva v malém rozsahu, živností, apod..

Podrobnější charakteristika funkčního režimu těchto typů zón je obsažena v části C.1. - C.3. této textové části dokumentace ÚPO Obříství.

Po stránce typologické se předpokládá, že nová výstavba v všech těchto funkčních typech zón bude realizována formou individuální výstavby rodinných domů s eventuálními dalšími menšími provozními objekty na vlastním pozemku (typ IX). Na základě doplňkového rozboru byla do obou funkčních typů zón I a II začleněna i většina stávajícího intravilánu obce.

B.3.3. Ostatní zastavěná území.

Ostatní zastavěná území obce zabírají následující funkční typy zón:

III - zóny sloužící čistě občanské vybavenosti a službám

IV - zóna zemědělské výroby a lesnictví

V - plochy průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství

VI - zóna rekreace a sportu

VII - plochy technické infrastruktury sídla

VIII - plochy urbanistické, izolační a rekreační zeleně

Tyto zóny vytvářejí většinou jasně ohraničené monofunkční nebo polyfunkční plochy, většinou lokalizované, s výjimkou zóny IV a VIII,  po obvodě stávajícího zastavěného území obce.

B.3.4.	Území určená pro odpočinek, rekreaci a sport.

Jde o funkční typ zóny, kde sportovně - rekreační složka vystupuje jako dominantní, přičemž se sem nepočítá řada rekreačních chalup, které jsou rozptýleny  v zónách smíšeného bydlení uvnitř stávajícího intravilánu sídla.

Rozvoj rekreační funkce obce patří mezi priority dlouhodobé strategie vývoje obce. Zatímco využívání stávajících obytných domů na individuální rodinnou rekreaci buď v souběhu s funkcí trvalého bydlení (vícegenerační rodinné soužití), nebo po ztrátě funkce trvalého bydlení (rekreační domky a chalupy) je třeba i nadále považovat za pozitivní způsob ochrany stavebního fondu obce před chátráním, navrhuje návrh ÚPO funkčním využitím ploch a jejich regulací v podstatě zamezit  výstavbě rekreačních chat v celém řešeném území obce.

Výsledky posledního sčítání lidí a bytů v r.2001, které se specificky nezabývalo objekty sloužícími individuální rekreaci však potvrdilo nepřímo m.j. i význam obce Obříství pro rekreační funkci. V obci není sice evidován žádný objekt individuální rekreace vyčleněný z bytového fondu, přirozeným demografickým a populačním vývojem přibývá počet obytných domů, měnících statut trvale obydlených ve prospěch rekreačních. Plných 45 nevyčleněných chalup a rodinných domů (tj. 12,71% z celkového počtu domů) v Obříství, Dušníkách a Semilkovicích  slouží  rekreaci, resp.není trvale obydleno.

Návrh ÚPO především územně stabilizuje stávající rekreační potenciál obce:

- sportovní zónu pod zámkem při toku Labe – fotbalové hřiště a její doplnění dalšími sportovišti (tenis),  klubovnou s občerstvením, šatnami, umývárnami případně saunou a vodními sporty.

- sportoviště v areálu moderní základní fakultní školy UK

2) Pro odpočinek, rekreaci a sport se dále navrhuje:

- vybudovat systém pěších rekreačních cest  v jižní a střední části katastrálního území s využitím stávajících veřejných komunikací, polních a lesních cest, s napojením na polabskou turistickou značenou stezku

- zvážit obnovu vybavení, případně novou výstavbu dětských hřišť Dušníkách i Obříství v rámci podrobného řešení centrálních veřejných prostranství obce.

B.4. Limity využití území.

V této části kapitoly B textové části návrhu ÚPO jsou vyhodnoceny reálně existující i potenciálně očekávané limity využití správního území obce, které mají nejrůznější charakter, nejrůznější intenzitu vlivu, včetně nulové a nejrůznější význam z hlediska funkčního využití řešeného území. Předmětem průzkumů a rozborů řešeného území byly následující limity:

- územní systémy ekologické stability (ÚSES)

- chráněná území přírody a památné stromy

- kulturní nemovité památky

- záplavy

- vlivy dopravy

- ložiska nerostných surovin

- poddolovaná území a vlivy těžby

- území archeologického zájmu

- ostatní limity:

- pásmo hygienické ochrany soustředěné zemědělské výroby

- ochranná a bezpečnostní pásma sítí a zařízení technické infrastruktury území

- meliorace, závlahy a ochrana zemědělských půd

B.4.1.	Územní systémy ekologické stability (ÚSES).

V širších krajinných souvislostech leží řešené území v levobřežní části územního pásu podél  nadregionálního biokoridoru Labe na severovýchodě a východě. S výjimkou nejjižnějšího cípu, leží celé řešené území v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů Labe a Vltavy. Východní hranice obou katastrálních území Úpor a Obříství se v podstatné délce shoduje s průběhem osy vodního NRBK K 10/V Labe nebo kolem ní osciluje střídavě na oba břehy Labe. Osa nivního NRBK K/10/N prochází východně od centrální části k.ú. Obříství a několik set metrů severně od zaústění slepého ramene Starého Labe přechází na řešené území a sleduje západní břeh Labe v zalesněném Podhoří až po soutok Labe s Vltavou. Západní částí řešeného území prochází krátký úsek regionálního biokoridoru RK 1130 (RBK 48), a to od soutoku Korycanského potoka s Černavou a Chlumínským potokem, až po ústí Černavy do Starého Labe severně od současně zastavěného území obce. Do RK 1130 (RBK 48) jsou na řešeném území vložena lokální biocentra LBC 261 (Nadýmák) při rozhraní s k.ú. Chlumín, LBC 260, k němuž se dále připojuje lokální biokoridor LBK 151 vedený podél Zálezlického potoka a s vloženým lokálním biocentrem LBC 259 při hranici k.ú. Zálezlice. Na jižní části řešeného území leží lokální biokoridor LBK 168 podél Korycanského potoka a lokální biokoridor LBK 167 podél Byškovického potoka. Na soutoku obou vodotečí je vloženo lokální biocentrum LBC 287. Výše uvedený územní systém ekologické stability krajiny doplňují významné krajinné prvky: VKP 143 Úporská strouha, VKP 160 Bažantnice a VKP 144 Zámecký park v prostoru mezi areálem zámku a fotbalovým hřištěm. V řešeném území dále leží západní okraj navrhovaného MCHÚ přírody Zámecký les Obříství podél meandru Starého Labe. Celou severní část k.ú. Úpor zaujímá  přírodní rezervace Úpor s rozsáhlými zbytky původních lužních lesů a bohatým výskytem podsněžníku v bylinném patře. Okrajově zasahuje do východní části řešeného území přírodní rezervace Černínovsko a její ochranné pásmo.

Poměrně bohatě jsou v řešeném území zastoupeny i interakční prvky ÚSES ve formě liniové doprovodné zeleně podél silnic a cest i ve formě hodnotné urbanistické zeleně v zastavěných územích sídel (náves v Dušníkách a Obříství, aleje, atp..)

Nadregionální systémy ÚSES podél Labe a Vltavy nepředstavují z hlediska územního rozvoje správního území obce Obříství bezprostředně omezující faktor. Regionální a lokální prvky ÚSES jsou vesměs lokalizovány v nezastavitelných územích, která jsou většinou územími záplav.

ÚSES všech stupňů jsou podrobně dokumentovány v rámci území řešeného návrhem ÚPO Obříství ve výkresu č.5: „Návrh krajiny, zeleně a ÚSES“ 1:5000. Všechny prvky všech stupňů ÚSES jsou v tomto výkresu zakresleny a podrobně popsány v kap.D.6.

B.4.2. Chráněná území přírody a památné stromy.

V řešeném území se vyskytuje jak chráněné území přírody, tj. Přírodní rezervace Úpor, tak i památné a významné stromy (podrobněji viz kap.D). Do východního okraje řešeného území podél meandru Starého Labe zasahuje Zámecký les Obříství, který je navržen k vyhlášení MCHÚ přírody, PR Černínovsko a její ochranné pásmo a dále tři významné maloplošné prvky krajiny . Jednotlivé soliterní dřeviny nebo jejich skupiny s krajinotvorným významem jsou součástí generelu ÚSES a jsou zakresleny ve výkresu č.5: „ÚSES, koncepce krajiny a zeleně “ Nejsou v konfliktu s návrhem nových rozvojových zón, určených k zástavbě. Totéž platí o výše vyjmenovaných chráněných územích přírody.

B.4.3.	Kulturní nemovité památky.

V řešeném území se vyskytují kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, které jsou podrobně uvedeny v kapitole B.1.2. a vyznačeny na výkresech č.2 „Návrh využití území, doprava“ 1:5000 a č.3 „Návrh využití území 1:2880“. Návrh rozvojových zastavitelných zón obce není v rozporu se zájmy památkové ochrany těchto objektů.

B.4.4.	Záplavy.

Na základě podkladů, předaných Městským úřadem v Neratovicích, Povodím Labe, s.p., pořizovatelem ÚPD a doplňkových informací, získaných zpracovatelem, jsou u vodotečí, protékajících řešeným územím, vymezena zátopová území velké vody Q 100. Do návrhu ÚPO byly nově integrovány i výpočtové křivky průtoku velkých vod na dolní Vltavě dle digitálního modelu, vypracovaného DHI Praha, a.s. v roce 2004 – 5. Z průběhu křivek vyplývá, že současně zastavěné území ani navrhované rozvojové zóny nebudou stoletými záplavami ohroženy. Dále je v hlavním výkresu návrhu ÚPO Obříství zakresleno území postižené katastrofální záplavou v srpnu 2002 a směr proudění podzemních vod v řešeném území. Prevence proti záplavám i krátkodobým přívalovým situacím je řešena v kapitole F.

B.4.5. Vlivy dopravy.

Omezující vlivy dopravy se projevují hlukovým zatížením, nepřesahujícím však hygienické limity, ve formě pásu podél silnice II/101, která je jeho osou. Územně se tyto vlivy uplatňují hlavně v severovýchodní a severní části zastavěného území obce.

Účinky dopravy po silnici II/101 se teoreticky projevují rovněž existencí několika potenciálně nebezpečných kolizních bodů v místě zúžení průjezdního profilu zástavbou, nepřehledných zatáčkách (Obříství, Dušníky) a na vyústění obslužných místních komunikací. Za trvale havarijní je třeba považovat průjezdní úsek II/101 mezi okraji současně zastavěných území Obříství a Dušníky, který je postižen spontánním výtokem podzemních vod ze zárubní zdi (tarasu) na vozovku. Tyto kolizní body byly identifikovány při místním průzkumu, zpracovatelem vyznačeny v problémovém plánu. Odvodnění tohoto úseku silnice II/101 a lokality Obříství jih bylo projektově řešeno projektovou dokumentací k ÚR a SP zpracovatelem ÚPO.

B.4.6. Ložiska nerostných surovin.

Na řešeném území Obce Obříství je třeba respektovat podle § 13, odst.1 zákona č. 62/1988 Sb. (zákona o geologických pracích) v platném znění prognózní ložiska štěrkopísků č.9 370 022 Chlumín a č.9 370128 Lužec n.Vltavou, které zasahují do severní a západní části řešeného území. Zásoby jsou výhledové, nevýhradní, nejsou těženy a nemají stanovenu ochranu.

V řešeném území není otevřen ani vymezen žádný dobývací prostor těžby nerostných surovin. Návrh ÚPO nenavrhuje žádnou těžbu nerostných surovin na správním území obce, ani jakékoliv rozvojové záměry spojené s těžbou.

Ložiska nerostných surovin jsou vyznačeny ve výkresech č.2 a 3 „Návrh využití území“ v měřítku 1:5000, resp. 1:2880.

B.4.7. Poddolovaná území a vlivy těžby.

Do řešeného území nezasahují ani poddolovaná, ani sesuvná území. Přestože ve středověku i později byly v okolí Obříství lokálně těženy písky, důlní díla z té doby ani odvaly nepředstavují limity využití území.

B.4.8. Území archeologického zájmu.

Správní území obce Obříství má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se na ně tedy ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č.242/92 Sb. Většina v budoucnu prováděných zemních prací bude podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení výše uvedeného zákona. V územních a stavebních řízeních se k záměrům výstavby proto bude nezbytně vyjadřovat i Archeologický ústav AV ČR.

B.4.9. Ostatní limity.

Ostatní limity využití území jsou v katastrálním území Obříství a k.ú.Úpor představovány:

- ochranným pásmem soustředěné zemědělské výroby v areálu Drůbežářských závodů na jihozápadním okraji intravilánu Obříství – velkochov drůbeže v halách do 84 tisíc kusů

- ochrannými a bezpečnostními pásmy technické infrastruktury.

- melioracemi a ochranou zemědělských půd.

Ad a) Ochranné pásmo soustředěné zemědělské výroby na jihozápadním okraji zastavěného území Obříství je vymezeno s ohledem na výhledovou intenzitu chovu maximálně 84 tisíc ks drůbeže. Ochranné pásmo zasahuje do stávajících sousedních obytných zón místní části Semilkovice, t.j. převážně do užitkových zahrad a sadů rodinných domů, a proto nedochází k závažnému porušování hygienických podmínek zdravého bydlení. Ochranné pásmo není v konfliktu s nově navrženými rozvojovými zónami.

Ad b) Ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých systémů technické infrastruktury jsou specifikována v kapitole F a vyznačena ve výkresech č. 2 a 3 (Návrh využití území) a č. 7 - 10 (Technická infrastruktura) v měřítkách 1:5000, resp. 1:2880. Z hlediska prostorových nároků a charakteru omezení se jeví jako nejvýznamnější ochranné pásmo produktovodu ČEPRO, a.s. s ochranným pásmem 300 m po obou stranách od osy potrubí. Omezení, stanovená vládním nařízením č.29/1959 a ČSN 650204 uvnitř ochranného pásma zakazují:

- zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin

- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla ve směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

- - do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.

Norma ČSN stanoví zejména:

- zabezpečovací pásmo dálkovodu jako územní pás po obou stranách dálkovodu určený k jeho ochraně před mechanickým nebo jiným poškozením. Šíře zabezpečovacího pásma je 3 – 5 m podle kategorie dálkovodu …

- bezpečnostní vzdálenost, tj. nejmenší přípustnou kolmou vzdálenost dálkovodu od jiných objektů a zařízení, stanovenou s ohledem na vzájemné možné ohrožení, pro sídelní útvary měst, sídlišť a obcí jednotně 150 m na každou stranu od trasy dálkovodu,…

Ad c) Meliorované plochy zemědělských půd, meliorační hlavníky, vodovodní řady závlahové soustavy a plochy bonitních půd I. a II. třídy ochrany jsou zakresleny ve výkresu č.6 „Vyhodnocení záborů ZPF“ 1:5000 a dále ve výkresech č.2 „Návrh využití území“ a č.5 „ÚSES, koncepce krajiny a zeleně“ v měřítku 1:5000. Vyhodnocení záborů ZPF a jejich zdůvodnění obsahuje kapitola D.4.

Závazná část územního plánu

- Funkční a prostorová regulace využití území.

C.1. Zásady regulace.

C.1.1. Podmínky funkčního využití vymezených ploch.

Základním urbanistickým nástrojem, aplikovaným v předkládaném konceptu územního plánu obce Obříství je funkční zónování. Funkčním zónováním jsou vymezeny plochy a definovány zásady možného využití jednotlivých typů funkčních zón. Tím jsou zároveň určovány zásadní typy budov a stavebních objektů, principy jejich hmotového utváření a umisťování na jednotlivé parcely. Je přitom ponechána nezbytná nutnost pružné reakce na individuální potřeby a podmínky jednotlivých potenciálních stavenišť, a to v rámci územního řízení k vydání územního rozhodnutí a stavebního řízení k vydání stavebního povolení podle zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č.83/1998 Sb. a zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.

Definice základních podmínek funkčního využití jednotlivých typů vymezených ploch vychází z následujícího obecného schematu:

- čistě obytná území (ČOB)

- smíšená obytná území (SOB)

- území čisté občanské vybavenosti a služeb (OV)

- území zemědělské výroby (ZV)

- území průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství (PV)

- plochy technické infrastruktury (TI)

- území rekreace a sportu (RS)

- plochy urbanistické, izolační a rekreační zeleně (Z)

i)	všeobecná smíšená obytná území s provozovnou služeb či nerušící výrobou (VSOB)

Polyfunkční území ad b), g), h), i) mohou jako sekundární funkci obsahovat i specifické objekty a plochy občanské vybavenosti v následující druhové skladbě:

předškolní, školní a další vzdělávací zařízení

zdravotnická zařízení

kulturní zařízení

zařízení a vybavenost pro sport, aktivní rekreaci a odpočinek

obchodní síť, veřejné stravování a ubytování

ostatní služby komerčního charakteru

veřejná správa a administrativa.

Funkční strukturu současně zastavěného území Obce Obříství uvádí následující tabulka č.4.

| TABULKA Č.4: STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ PLOCHY OBCE OBŘÍSTVÍ - 2004 |
| --- |
| ČÍSLO ZÓNY | FUNKCE ZÓNY | VÝMĚRA (M2) |
| 1 | II | 28862 |
| 2 | II | 2642 |
| 3 | II | 159 |
| 4 | II | 2269 |
| 5 | II | 2784 |
| 6 | II | 796 |
| 7 | II | 979 |
| 8 | II | 1626 |
| 9 | II | 139 |
| 10 | II | 3424 |
| 11 | II | 8409 |
| 12 | II | 6334 |
| 13 | II | 670 |
| 14 | II | 12819 |
| 15 | II | 559 |
| 16 | II | 13057 |
| 17 | II | 2041 |
| 18 | II | 7874 |
| 19 | II | 2143 |
| 20 | II | 4358 |
| 21 | II | 6351 |
| 22 | II | 6319 |
| 23 | II | 12791 |
| 24 | II | 413 |
| 25 | II | 7512 |
| 26 | II | 5687 |
| 27 | II | 13250 |
| 28 | II | 2063 |
| 29 | II | 12370 |
| 30 | II | 24273 |
| 31 | II | 19779 |
| 32 | II | 6999 |
| 33 | II | 481 |
| 34 | II | 1006 |
| 35 | II | 585 |
| 36 | II | 6812 |
| 37 | II | 829 |
| 38 | II | 701 |
| 39 | II | 937 |
| 40 | II | 1703 |
| 41 | II | 1742 |
| 42 | II | 8415 |
| 43 | II | 3698 |
| 44 | II | 1183 |
| 45 | II | 723 |
| 46 | II | 9029 |
| 47 | II | 3196 |
| 48 | II | 1773 |
| 49 | II | 651 |
| 50 | II | 22443 |
| 51 | II | 1778 |
| 52 | II | 2849 |
| 53 | II | 1801 |
| 54 | IX | 756 |
| 55 | IX | 876 |
| 56 | IX | 497 |
| 57 | IX | 15271 |
| 58 | IX | 741 |
| 59 | IX | 1051 |
| 60 | IX | 591 |
| 61 | IX | 907 |
| 62 | IX | 2472 |
| 63 | IX | 3313 |
| 64 | IX | 781 |
| 65 | III | 2454 |
| 66 | III | 1016 |
| 67 | III | 2270 |
| 68 | III | 20784 |
| 69 | III | 650 |
| 70 | III | 379 |
| 71 | III | 8653 |
| 72 | III | 2135 |
| 73 | III | 134 |
| 74 | III | 169 |
| 75 | III | 422 |
| 76 | III | 500 |
| 77 | III | 599 |
| 78 | III | 178 |
| 79 | III | 681 |
| 80 | III | 55 |
| 81 | III | 176 |
| 82 | III | 11232 |
| 83 | V | 8015 |
| 84 | V | 890 |
| 85 | V | 1693 |
| 86 | V | 320 |
| 87 | IV | 6284 |
| 88 | IV | 42848 |
| 89 | IV | 3528 |
| 90 | IV | 6487 |
| 91 | IV | 659 |
| 92 | IV | 22151 |
| 93 | IV | 70328 |
| 94 | IV | 27470 |
| 95 | IV | 166423 |
| 96 | VI | 9123 |
| 97 | VII | 119 |
| 98 | VII | 257 |
| 99 | VIII | 2858 |
| 100 | VIII | 6240 |
| 101 | VIII | 2282 |
| 102 | VIII | 3712 |
| 103 | VIII | 198 |
| 104 | VIII | 1360 |
| 105 | I | 290 |
| 106 | I | 525 |
| 107 | I | 4025 |
| 108 | I | 918 |
| 109 | III | 3082 |
| 110 | VIII | 9017 |
| CELKEM: 772.989 m2 |

Základní režim navržených funkčních zón s vyznačením vhodnosti, přípustnosti, podmíněné přípustnosti a nepřípustnosti běžných urbanistických funkcí daného typu sídla, jsou souhrnně vyjádřeny tabulkou č.5 „Funkční režim zón“ (viz kap. C.3)

C.1.2.	Zásady prostorové (objemové) regulace.

Prostorová regulace specifických rozvojových území a ploch se realizuje v návrhu ÚPO prostřednictvím nástrojů ad 1) – 4) uvedených níže. Není – li v jednotlivých odůvodněných případech územním rozhodnutím či stavebním povolením stanoveno jinak, stanovují se jejich hodnoty pro řešené území takto:

- koeficient využití území, neboli koeficient podlažních ploch, udává poměr mezi součtem všech nadzemních podlažních ploch a mezi plochou pozemku - nesmí překročit hodnotu 0,75 u zón I - ČOB, II - SOB a IX - VSOB.

- index zastavěnosti parcely, udávající poměr průmětu půdorysu budov na pozemek k jeho celkové výměře

- podlažnost objektu, udávající maximální přípustný počet nadzemních podlaží

- typ zástavby, udávající typologický druh přípustné novostavby (rodinný dům, bytový dům, apod..) a zásady jeho hmotového utváření (typ zastřešení, apod..)

Návrh objemové regulace má směrný, doporučující charakter, pokud není obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu stanoveno jinak a jeho cílem je zajistit prostorovou a funkční integraci nové zástavby do prostředí a charakteru sídla, stanovit její základní hmotové parametry a soulad s celkovým návrhem prostorové koncepce rozvoje sídla.

###### C.2.	Návrh funkčního zónování.

Vzhledem k podrobnému základnímu měřítku zpracování návrhu funkčního využití zastavitelného území (1:2880), byly regulační nástroje funkčního využití uplatněny v podrobnějším prostorovém členění, než by mělo odpovídat úrovni zpracování celého správního území obce. To znamená, že jako výchozí prostorová urbanistická jednotka nebyla uplatněna zóna, ale „blok“ zástavby či skupina budov a jejich pozemků, ohraničená obslužnými komunikacemi. Jako funkční specifická zóna je potom označena skupina urbanistických lokalit („bloků“ zástavby) stejného funkčního typu, které by spolu přímo sousedily, kdyby nebyly rozděleny vnitřní obslužnou nebo místní komunikací, či veřejným prostranstvím nebo drobnou plochou zeleně. Tato skutečnost je zejména významná ve vztahu k rozvojovým plochám, časově zařazeným do etapy návrhu, resp. výhledu či rezerv. Zde je nutné chápat prostorové členění zón navrženými vnitřními komunikacemi za směrné, a proto jsou ve výkresech č. 2 a 3 vyznačeny pouze schematicky. Definitivní detailní prostorové uspořádání musí být určeno v podrobnější následné územně - plánovací dokumentaci (regulační plán).

V rámci řešeného katastrálního území Obříství a katastrálního území Úpor byly podle obecného schematu, uvedeného v části C.1.1., navrženy a v souladu s tab.3 vymezeny následující typy rozvojových funkčních zón:

I.	Čistě obytná zástavba

II.	Smíšená obytná zástavba venkovského typu - převážně obytná zóna individuálních forem bydlení venkovského typu s integrovanými zařízeními občanské vybavenosti

III.	Čistá občanská vybavenost

IV.	Plochy  zemědělské výroby a lesnictví

- Plochy průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství

- Plochy pro rekreaci a sport

- Plochy technické infrastruktury

- Plochy urbanistické, izolační a rekreační zeleně

- Plochy pro bydlení s možnou živností - zóny individuálních forem bydlení s provozovnou služeb, vybaveností či nerušící výrobou.

Ve výkresové části dokumentace konceptu ÚPO má každá zóna přiřazen číselný znak, kde římská číslice označuje typové funkční zařazení zóny dle shora uvedeného soupisu a arabská číslice je individuálním pořadovým číslem zóny, korespondujícím s bilancí návrhu (viz část C.4.). Jednotlivé zóny vytvářející současně zastavěné území sídel Obříství, Dušníky a Semilkovice, tj. etapu „stav“, jsou číslovány odlišnou grafikou, přičemž jejich funkce je patrná z barevného pojednání.

C.3.	Funkční režim zón.

Pro využití jednotlivých specifických území a ploch, uvedených v části C.1.1. ad a) - k), platí u novostaveb a přestaveb následující rámcové, obecně platné podmínky:

a)	čistě obytné území  (ČOB - I):

jde spolu se smíšenými obytnými územími ad b) o urbanistické soubory vytvářející celkový image sídla a tudíž s největšími nároky na celkové funkční i estetické uspořádání a údržbu. Jejich součástí jsou i urbanistické prostory veřejných prostranství včetně objektů a vybavenosti, jež se na nich nacházejí (parkovací plochy, lavičky, zastávky autobusové dopravy, veřejná zeleň) a dále vstupní předzahrádky a průčelí objektů, které tyto prostory vymezují. Veškeré stavební zásahy v těchto zónách by měly mít povahu obnovy (rehabilitace), vhodných forem rekonstrukce a údržby. Zejména je třeba zabránit neodůvodněným demolicím, hlavně v uličních frontách, vymezujících tyto prostory. V těchto zónách je třeba kultivovat a doplnit urbanistickou zeleň a drobnou architekturu (lavičky, zastávky, odpadkové koše, rozcestníky, informační systém obce, veřejné osvětlení, pergoly a zahrádky restaurací, stánky občerstvení, atd..) a zajistit jejich pravidelnou údržbu. Celková rehabilitace těchto zón, vymezených ÚPO bude realizována podle zvláštní, podrobnější územně - plánovací dokumentace, tj. regulačních plánů.

b)	smíšená obytná území (SOB - II):

jedná se výhradně o individuální, samostatně stojící RD, případně skupiny RD na vlastních pozemcích, o maximálně 3 NP včetně případného obytného podkroví, střechou šikmou, event. tvarovanou vikýři nebo lodžiemi. Koeficient využití území nesmí překročit hodnotu 0,75, index zastavěnosti pozemku hodnotu 0,30. Pro stavební a regulační čáry platí hodnoty uvedené v části C.1.2. Dále je nutno sledovat, aby drobné účelové stavby pro drobný chov hospodářského zvířectva, sadaření a zahradničení pro osobní potřebu, apod., vzhledově nerušily architektonický výraz obytného objektu a nenarušovaly pohled z ulice do interieru parcely. Kolem těchto drobných hospodářských staveb je žádoucí vysadit maximum zeleně, aby se v daném prostoru příliš neuplatňovaly.

c)	zóna čisté občanské vybavenosti a služeb (OV - III):

pro tuto účelovou zónu platí shodné regulativy jako pro zónu ad a).

d)	území soustředěné zemědělské výroby, okrasného zahradnictví a lesnictví (ZV - IV):

jedná se o areál velkochovu drůbeže, pěstební plochy a výkup zeleniny a zemědělské výrobní služby na západním okraji zastavěného území obce. Areály statků a velkochovu drůbeže se doporučuje celkově rekonstruovat a přehodnotit funkční využití jeho území, doplnit jeho funkční využití podle reálné potřeby o  výrobní (příp. nezemědělské služby, sklady a stavebnictví) v nevyužívaných nebo málo využívaných částech areálu, doplnit oplocení, rekultivovat a doplnit izolační zeleň a realizovat stavební opatření, která zabrání kontaminaci životního prostředí. Areály musí být upraveny včetně příjezdových cest, vysazovaná obvodová izolační zeleň musí být kompaktní, případné doplňující novostavby zemědělské výroby trvalého charakteru musí být přednostně umisťovány na stávající území areálů. Ostatní druhy staveb v území jsou přípustné pouze při respektování vymezených pásem hygienické ochrany.

e)	území průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství (PV - V):

jedná se o nově navrženou zónu podnikatelské výroby, eventuálně logistiky na jihozápadním okraji současně zastavěného území Obříství, v sousedství areálu RAMA. Tato zóna je zároveň určena pro případné umístění dalších druhů průmyslových výrob drobnějšího charakteru, případně skladového hospodářství. Kromě celkové výšky výrobních, resp. skladových hal a celkového koeficientu zástavby (viz výkres č.4: „Veřejně prospěšné stavby a regulace“ v měřítku 1:5000) nejsou předepsány žádné další regulativy.

f)	území pro rekreaci a sport (RS - VI):

budou řešena s přihlédnutím k podmínkám, vyplývajícím z druhu (kultury) jednotlivých pozemků, na nichž se prostírají (areál fotbalového hřiště a dalších sportovišť pod zámkem, sportoviště v areálu základní fakultní školy UK), jejich vazeb na ÚSES a podle schválené dokumentace k územnímu řízení. Na těchto územích nejsou přípustné stavby jiného funkčního určení s výjimkou případného služebního bytu správce.

g)	plochy technické infrastruktury (TI - VII):

jedná se o drobné plochy pro umístění nových distribučních trafostanic  a stanovišť separovaného sběru TKO v rozvojových zónách, které nejsou vzhledem k měřítkům výkresové dokumentace plošně graficky odlišeny.

h)	plochy urbanistické, izolační a rekreační zeleně (Z - VIII):

urbanistická zeleň v jádrovém území obce bude rekultivována a doplněna podle podrobného územního projektu zeleně a v návaznosti na výkres č.5 „Tvorba krajiny, zeleň a ÚSES“. Funkce vodní nádrže v Dušníkách bude obnovena, dna a břehy vodní nádrže budou vyčištěny, zbaveny náletové zeleně a po úpravě pěších cest budou její břehy případně doplněny o lavičky a ostatní mobiliář. Návrh regenerace stromových alejí v Dušníkách, parku na návsi Obříství a ostatní urbanistické veřejné zeleně a interakčních prvků ÚSES bude provedena podle zvláštní projektové dokumentace. Nově navržené zóny urbanistické zeleně budou realizovány postupně, v souladu s bytovou zástavbou.

i)	všeobecná smíšená obytná území (VSOB - IX):

kromě architektonického uspořádání souboru obytného objektu a případných hospodářských staveb pro drobnou podnikatelskou živnostenskou činnost (dílna, prodejna, provozovna služeb, sklad materiálu, apod..), je nutno sledovat zabezpečení skladování souvisejícího se živnostenskou činností na vlastním pozemku majitele, dopravní přístupnost pro pěší i automobily a zejména splnění hygienických požadavků ochrany ŽP. Přípustné jsou pouze takové drobné podnikatelské činnosti, které neruší funkci bydlení (hlukem, zplodinami, prachem, výrobním odpadem, apod..)

Funkční režim zón podle hlavních funkcí sídla je definován následující tabulkou č.5.

Tab.5: FUNKČNÍ REŽIM ZÓN	typ funkční zóny

funkce	I - ČOB	II - SOB	III - OV	IV - ZV	V - PV	VI - RS	VII - TI	VIII - Z	IX - VSOB

vybavenost a služby kromě ubytovacích	11	o	o	9	9	9	o	1	o

rodinné domy	o	o	5	x	x	x	x	x	o

bytové domy	o	1	5	x	x	x	x	x	x

byty majitelů a služební	2	2	5	6	6	6	x	x	x

veřejné ubytování	3	o	x	x	x	3	x	x	3

chov hospodářských zvířat	11	11	x	o	x	x	x	x	11

zemědělské účelové stavby	4	4	x	o	9	x	x	x	7

otevřená sportoviště do 15x30 m	x	x	x	x	x	o	x	10	x

sportoviště nad 15x30 m	x	x	x	x	x	o	x	x	x

výroba a technická vybavenost	x	x	x	o	o	x	4	x	7

prostory nerušící výroby, skladů

a administrativy	o	       o	5	o	o	x	9	x	o

stavby pro chov drobného zvířectva	7	7	x	o	x	x	x	x	o

parkoviště a dopravní vybavenost	11	11	o	9	9	9	9	x	11

objekty individuální rekreace	8	x	x	x	x	x	x	x	x

LEGENDA:

x	nepřípustné

o	možné

5	přípustné s podmínkou 5

Podmínky:

1 - pouze ve stávajících objektech, event. v lehkých dočasných objektech, nebo jako součást parteru

2 - funkce smí být realizována pouze  v objektu charakteru rodinného domu

3 - do 8 lůžek

4 - pouze pro potřeby vlastního pozemku

5 - v objektu musí být provozovna (-y) obchodu či služeb na více než 50% plochy

6 - ne v samostatných objektech charakteru rodinného domu

7 - pouze jako doplňková funkce obytné budovy

8 - pouze ve stávajících objektech

9 - pouze jako vybavenost přímo související s hlavní funkcí zóny

10 - povolena pouze dětská hřiště

11 - v rozsahu slučitelném s obytnou funkcí zóny

Kromě ploch se specifickým funkčním určením a) – i), uvedených v kapitole C.1.1., tvoří řešené katastrální území Obříství a katastrální území Úpor nezastavitelné území obce. Nezastavitelným územím se rozumí veškeré pozemky správního území obce Obříství vně hranic zastavitelného území obce vymezených návrhem ÚPO Obříství. Tvoří je především volná krajina, kde se prolínají funkce přírodní, zemědělská a lesnická:

- navrhované využití:

- realizace funkce přírodní, zemědělské a lesnické v jejich vzájemných kombinacích na pozemcích v zásadě stávajících kultur

- b) přípustné využití:

1. Jednotlivé stavby účelového charakteru pro zemědělskou výrobu a lesnictví

2. realizace opatření a výstavba zařízení pro udržení zemědělské produkce (závlahy, odvodnění, místní účelové komunikace, apod..)

3. realizace opatření a drobných účelových staveb pro lesní hospodaření

4.  úprava vodních toků a ploch přírodě blízkým způsobem

5. zásahy a opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny

6. výstavba liniových staveb technické infrastruktury ve veřejném zájmu s výjimkou staveb dopravní infrastruktury

- c) nepřípustné využití:

1. jakákoliv nová výstavba (včetně zejména rekreačních chat, zahrádkářských osad,

tzv. kůlen na nářadí apod.) s výjimkami dle bodu b)

2. oplocování pozemků pokud není výjimečně povoleno rozhodnutím orgánu ochrany

přírody a krajiny

3. těžba nerostných surovin

###### C.4. Bilance návrhu.

Základní urbanistická bilance konceptu územního plánu obce Obříství je patrná z následující přehledné tabulky  č.6.

Tab.6: „Přehled a výměra navržených rozvojových zón obce“

| ROZVOJOVÉ PLOCHY – OBŘÍSTVÍ – NÁVRH |
| --- |
| číslo zóny | etapa | funkce | plocha m2 |
| 1 | 0 | I | 1919 |
| 2 | 0 | I | 13341 |
| 3 | 0 | I | 1333 |
| 4 | 0 | I | 131506 |
| 5 | 0 | I | 12974 |
| 6 | 1 | IX | 51226 |
| 7 | 0 | I | 63272 |
| 8 | 0 | I | 17980 |
| 9 | 1 | IX | 103465 |
| 10 | 0 | II | 1313 |
| 11 | 0 | III | 1730 |
| 12 | 0 | IV | 29372 |
| 13 | 0 | IV | 30533 |
| 14 | 0 | V | 18108 |
| 15 | 0 | VI | 2041 |
| 16 | 1 | I | 26775 |
| 17 | 0 | I | 503 |
| 18 | 1 | IX | 29896 |
| 19 | 0 | I | 1579 |
| 20 | 0 | I | 3528 |
| 21 | 0 | I | 200 |
| 22 | 0 | I | 8943 |
| 23 | 0 | I | 2613 |
| 24 | 0 | IX | 15068 |
| 25 | 0 | VIII | 4005 |
| 26 | 0 | VIII | 1047 |
| 27 | 1 | VIII | 2096 |
| 28 | 1 | VIII | 3273 |
| 29 | 0 | VIII | 3117 |
| 30 | 0 | VIII | 1768 |
| 31 | 1 | VIII | 14361 |
| 32 | 0 | IX | 30545 |
| 33 | 1 | VIII | 1885 |
| 34 | 1 | I | 81503 |
| 35 | 0 | V | 28335 |
| 36 | 0 | III | 1989 |
| 37 | 0 | III | 2236 |
| 38 | 0 | VIII | 1194 |
| 39 | 0 | I | 2113 |
| CELKEM | 748685 |

Rozvojové zóny č.1 – 39 celkem				           748.685 m2 , tj. 74,87  ha

Z toho:

Etapa návrh ……………………………………………………….  434.205 m2

Etapa výhled ………………………………………………………  314.480 m2

Legenda:

etapa:

0 -	návrh

1 -	výhled

Typ funkční zóny:

I.	Čistě obytná zástavba

II.	Smíšená obytná zástavba venkovského typu - převážně obytná zóna individuálních forem bydlení venkovského typu s integrovanými zařízeními občanské vybavenosti

III.	Čistá občanská vybavenost

IV.	Plochy  zemědělské výroby a lesnictví

V. Plochy průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství

VI. Plochy pro rekreaci a sport

VII. Plochy technické infrastruktury

VIII. Plochy urbanistické, izolační a rekreační zeleně.

IX. Plochy pro bydlení s možnou živností - zóny individuálních forem bydlení s provozovnou služeb, vybaveností či nerušící výrobou.

D. 	Přírodní podmínky, ochrana přírody a tvorba krajiny.

D.1.	Přírodní podmínky.

D.1.1.	Geomorfologie.

Řešené území je součástí rozsáhlé soustavy České křídové tabule, celku Mělnická kotlina. Území je tvořeno rovinou labské a vltavské údolní nivy a plošinami nízkých říčních teras. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí mezi 159 - 178 m.n.m. Průměrná výška obce Obříství je 161 m.n.m. Geologický podklad vytvářejí v severní části širšího území fluviální písky až písčité hlíny, jižně od obcí naváté písky, na části území též fluviální štěrkovité písky středního pleistocénu. V jihovýchodní části k.ú. Obříství se vyskytují téměř výhradně fluviální štěrkovité písky středního pleistocénu.

D.1.2.	Klimatické charakteristiky.

Území leží v klimatické oblasti teplé, mírně suché, s mírnou zimou. Řešené území patří do podoblasti suché, oblasti A2 – teplé, okrsku teplého suchého s mírnou zimou a kratším slunečním svitem

roční teplota vzduchu				8-9oC

( teplota ve vegetačním období			14-15oC

začátek období s ( denní teplotou 10oC		26.4.

konec       "            "            "				6.10.

délka        "            "            "				160 dní

( počet letních dnů s teplotou nad 25oC		50 dní

( počet ledových dnů s max. teplotou -0,1oC	30 dní

( počet mrazových dnů s min. teplotou -0,1oC	100 dní

( datum 1. mrazového dne				11.10.

( datum posledního mrazového dne			1.5.

( roční srážky					500-550 mm

( srážky ve vegetačním období	 		350 mm

převažující směry větru v roce			1. Z, V

2. SZ

3. JZ

4. SV

převažují větry 1.-4. stupně Beaufortovy stupnice

D.1.3.	Hydrografie.

Orografické a hydrografické poměry:

Území leží v Mělnické kotlině, jež je součástí České křídové tabule. Terén je rovný, nadmořská výška průměrně 170 m.n.m. Území je odvodňováno Labem do Severního moře.

Řešené katastrální území Obříství a katastrální území Úpor se nalézá v ploché údolní nivě Labe, blízko soutokového prostoru Vltavy a Labe a náleží do povodí I. řádu Labe. Hydrografická situace je zakreslena v přílohách č.1 a 2 kapitoly F. Charakteristická je rovinatá morfologie terénu a jeho relativně dobrá propustnost při průměrných hydrologických podmínkách během roku. Rovněž retenční schopnost terénu je možné hodnotit jako dobrou. Řešeným územím neprotékají žádné významnější vodoteče, významně se však v něm uplatňují hydrologické vlivy pravobřežních slepých ramen Labe, jež jsou v bezprostředním kontaktu s hranicemi katastrálního území Obříství a k.ú. Úpor. Výskyt hladiny spodní vody je zachycen ve značně kolísajících hloubkách, pravděpodobně s ohledem na značnou rozmanitost geologického podloží. Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů se v řešeném území nevyskytují. Zátopová území stoleté vody Q 100 výrazně zasahují do řešeného území směrem od severu (soutok Vltavy a Labe) a východu (Labe) formou pásů nepravidelné šířky podél vodotečí a plošně významných lagun. Současně zastavěná území sídel Obříství, Dušníky a Semilkovice jsou však hranicí stoleté záplavy dotčena pouze okrajově. Povodňové situace zde po celou dobu historie výrazně ovlivňovaly život sídel a bez ohledu na celkové aktuální vodohospodářské poměry a systémová vodohospodářská opatření na řece Labi a Vltavě, popsaným podrobně v kapitole F, hrozí i nadále, jak ukázala katastrofální záplava v srpnu roku 2002. V otevřené krajině je přibližně zachován přirozený stav četných přirozených vodotečí (Černávka, Chlumínský, Korycanský a Byškovický potok, Labe a jeho slepých ramen a tůní) i uměle vybudovaných odvodňovacích struh (např. strouha „D“, Úporská strouha a další). Skladba kultur zemědělsky využívaných ploch a rovinatá morfologie terénu vytvářejí kvalitní předpoklady ke snižování kulminačních průtoků při přívalových deštích.

D.1.4.	Pedologie.

Pedologické poměry:

Půdní typ: kambizem arenická podzolová (písčitá), luvizem arenická

Půdní druh: hlinitopísčitá až písčitohlinitá půda

Substrát: štěrkopískové terasy a mělké překryvy, váté písky, překryvy hlín.

D.1.5.	Biogeografie.

Jednotky rekonstruované přirozené vegetace popisují řešené území jako luhy a olšiny a jejich sukcesní stadia (Alno - Padion Knapp et Medwecka, 1957, Salicetae purpurae Moor, 1958, Alnetea glutinosae Braun - Blanquet et Tuxen, 1943, Phragmitaetea Tuxen et Preising, 1942). Vegetační stupeň dle Zlatníka 1 - dubový.

D.1.6.	Fytogeografie.

Řešené území náleží do fytogeografického obvodu České termofytikum (Termobohemicum), fytogeografického okresu 11a - Střední Polabí, části Všetatské Polabí. Charakteristická diagnóza fytogeografického okresu středního Polabí je následující: termobohemicum s rozmanitou květenou termofyt a mezofyt, vegetační stupeň planární, klima víceméně kontinentální, relativně srážkově nedostatkové, relief planární, podklady jílovité, místy písčité, většinou živné, zemědělská krajina, jen výjimečně les (Skalický in „Květena ČSR, Academia 1988).

Z hlediska krajinné ekologie je řešené území součástí sosiekoregionu I/3 Polabská tabule, biochory širokých říčních niv I/3/2 teplých rovin akumulačního rázu nižších teras. Reprezentativními geobiocenózami jsou společenstva lužních lesů, teplomilných a borových doubrav.

D.2.	Zeleň.

D.2.1.	Krajinná zeleň.

Lesy:

Obec Obříství leží v silně antropogenní krajině, která je obecně málo lesnatá. Tento typ  krajiny středního Polabí vykazuje následující typovou skladbu kultur pozemků:

- orná půda ……………………………………………………… 76%

- ovocné sady …………………………………………………… 6,6%

- trvalé travní porosty …………………………………………… 5%

- lesy …………………………………………………………….. 8%

- vodní plochy ……………………………………………………3,3%

- zastavěné plochy ………………………………………………. 1,1%

V katastrálním území Obříství a zejména v katastrálním území Úpor je však zastoupení lesů a vodních ploch podstatně vyšší než je okolní obvyklý, výše uvedený průměr.V řešeném území jsou plochy lesa soustředěny do jediného velkého celku Úpor v soutokovém prostoru Vltavy a Labe a navazujících lužních lesů (Zámecký les, Velký, atd.) podél toku Labe. V jižní části řešeného území leží les Bažantnice (les zvláštního určení) a dva další, plošně nevýznamné pozemky určené k plnění funkce lesa. Podrobněji je problematika lesa pojednána v kapitole D.3. Díky nadprůměrné lesnatosti a bohatšímu zastoupení vodotečí a ostatních kvalitních prvků přírody v řešeném území obce Obříství je koeficient ekologické stability KES krajiny 0,1407, přičemž rozpětí KES 0,9 – 2,89 označuje kulturní krajinu v relativním souladu.

Mimolesní rozptýlená zeleň:

Meze, oddělující zcelené hony zemědělské půdy se téměř nedochovaly. Porosty na mezích jsou tvořeny převážně keři - trnkou, šípkem, v důsledku nitrifikace půd proniká černý bez. Obdobné porosty jsou kolem polních cest, jen ojediněle s vysokou zelení – vrby, duby, javory, břízy, osiky, topoly. Některé plochy neošetřovaných sadů na různých místech katastru zarůstají spontánní keřovou a stromovou vegetací. Podél  vodotečí a melioračních hlavníků jsou místy vyvinuty břehové porosty (olše, vrba).

Louky a pastviny:

Vzhledem k relativně vysoké bonitě půd není v území větší rozsah trvalých travních porostů. Část luk je využívána doposud jako orná půda. Ekologicky příznivé jsou polokulturní, často podmáčené louky, hlavně v pásu podél dolního toku Černavy, Úporské strouhy a Chlumínského potoka.

Orná půda:

Rozsáhlé celky orné půdy jsou vzájemně propojeny. Menší část orné půdy je využívána jako louky, resp. s víceletými pícninami.

D.2.2.	Zeleň v sídle.

Sady a zahrady:

Převážnou část zeleně v sídle tvoří zahrady u usedlostí a domů. Vzhledem k venkovskému charakteru sídla převažuje užitková funkce, v blízkosti obydlí a u novější zástavby rodinných domků kombinovaná nebo převažujcí obytná funkce. V zahradách lze nalézt několik hodnotných vzrostlých dřevin - duby, lípy, douglasky.

Veřejná zeleň:

Má relativně značný rozsah a je tvořena parkem a veřejným prostranstvím návsi v Obříství, kvalitní stromovou zelení návsi v Dušníkách, krátkou alejí lip v ohybu silnice II/101, zelení kolem fotbalového hřiště pod zámkem (zámecký park) a alejí na jihozápadní straně silnice II/101 mezi hranicí současně zastavěného území sídla Obříství a místní částí Na Štěpáně..

Vyhražená zeleň:

Vyskytuje se v omezené míře – zámecká zahrada, parková zeleň kolem účelových hospodářských budov velkochovu drůbeže, zemědělského výrobního areálu a výkupny zeleniny v Dušníkách, velkoskladu nábytku RAMA a velkoobchodního a prodejního areálu Věra s automobilovým příslušenstvím a náhradními díly. Lze sem zahrnout i vlastní travnatou plochu fotbalového hřiště.

Stromořadí:

Krátká, jednostranná stromořadí se vyskytují sporadicky uvnitř i na okrajích současně zastavěného území. Oboustranná alej vysoké dendrologické i estetické hodnoty vyplňuje veřejný prostor návsi v Semilkovicích.

Významné stromy:

Několik hodnotných soliterních vzrostlých stromů (lípy, jasany) najdeme v intravilánu na návsi v Obříství, v areálu zámku i soukromých zahradách, mimo intravilán v lokalitě U obřístevského kříže při silnici I/9, přírodní rezervaci Úpor (platany a duby letní) a na řadě soliterních stanovišť. Památné stromy jsou evidovány a zakresleny v lokalitách podle výkresu č.5 „Krajina, zeleň a ÚSES“ v měřítku 1:5000, současně s popisem druhového určení.

Návrh

V krajinné zeleni budou doplněna stromořadí podél hlavních polních cest a silnic. Použity budou neovocné dřeviny: javor klen, bříza, lípa, z menších stromů např. jeřáb obecný.

V obci bude zeleň rozšířena o plochy pásů izolační zeleně podél okrajů nových obytných rozvojových zón, přiléhajících k průtahu silnice II/101 nebo sousedících se stávajícími i nově navrženými plochami pro nezávadné průmyslové provozy a logistické skladové areály. Podstatné rozšíření zeleně představují plochy obytných zahrad v navržených rozvojových plochách. Stávající výrobní zemědělské areály, plochy kolem obou čerpacích stanic PHM a areál RAMA budou vhodně doplněny zelení jednak po obvodě - začlenění do krajiny, jednak uvnitř areálu - zkvalitnění pracovního prostředí. V souladu s postupem bytové zástavby bude nově vybudována zóna veřejné izolační zeleně podél II/101 (zóny VIII/25,VIII/26, VIII/27 a VIII/28).

D.3.	Lesy.

Údaje o základních přírodních podmínkách lesa:

Přírodní lesní oblast: 17 – Polabí

Lesní vegetační stupeň: 1. – dubový

Lesní typ: a) lužní společenstva

b)1 S 8 – habrová doubrava, na píscích ostružinová

Přirozená druhová skladba pro lesní typ: a) olše, vrba, jilm, topol, střemcha

b) dub, borovice, habr, lípa, jeřáb

Souvislý lesní porost se ve významném rozsahu v řešeném území vyskytuje v severní části k.ú.Úpor (lužní les, přírodní rezervace a regionální biocentrum), při východním okraji řešeného území v lokalitách Velký, Zámecký les (část). Dva malé, vzájemně izolované pozemky lesního oddělení jsou dále v lokalitě Bažantnice a U kříže. Celková plocha pozemků určených k plnění funkce lesa činí v k.ú. Obříství 36,01 ha, v k.ú. Úpor 193,71 ha, celkem na území obce Obříství 229,71 hektaru, tj 15,09%. Jde téměř výhradně o lesy listnaté. Ve velké většině se jedná o lesy zvláštního určení ze zákona o lesích, na přirozených lužních, méně pak dubo-habrových stanovištích. Kromě lesů biosférické rezervace Úpor, jsou zbývající lesy hospodářské. V k.ú. Úpor i v k.ú. Obříství jsou lesy z větší části ve vlastnictví soukromých vlastníků (Jiří Lobkowicz, Igor Havelka), z menší části ve vlastnictví ČR. Odborným správcem lesů na k.ú. Úpor ve vlastnictví Jiřího Lobkowicze je Ing.Kořínek (Velkostatek Hořín), lesů na k.ú.Obříství ve vlastnictví Igora Havelky (90% celkové výměry) Ing.Hrabě. Zbytek ploch pozemků k plnění funkce lesa v k.ú. Obříství (10%) je ve vlastnictví drobných vlastníků. Oba převažující vlastníci mají zpracované lesní hospodářské plány s platností od 1.1.1997 do 31.12.2006. Drobní vlastníci lesa hospodaří podle schválených lesních hospodářských osnov. Z hlediska ohrožení imisemi jsou všechny pozemky určené k plnění funkce lesa zařazeny do imisního pásma D (nejnižší stupeň ohrožení). Podle klasifikace lesních oblastí ČR (K.Plíva, I.Žlábek - 1986) patří řešené území do oblasti středního Polabí. Dominantní dřevinou této oblasti by i nadále měla zůstat borovice. Lesní porosty jsou vždy hodnoceny jako součást území s vyšší ekologickou stabilitou a jsou tedy nepostradatelnou částí kostry ekologické stability. Z hlediska začlenění do systému ekologické stability území je nejvhodnějším výhledovým cílem pro vybrané ekologicky statické lesní segmenty (zejména ve vymezených biocentrech) postupné obohacení o původní listnaté dřeviny a následně převedení na výběrný les s velkou druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou. Variantně je přijatelný i les s jemným hospodářským přístupem, bez užití holosečného způsoby obnovy.

Návrh ÚPO Obříství nenavrhuje žádné plochy k zalesnění a nepředpokládá žádné zábory pozemků plnících funkci lesa pro účely výstavby. Na pozemcích určených k plnění funkce lesa se zakazuje těžba nerostných surovin. Ve výkresu č.2: “Návrh využití území, doprava“ a ve výkresu č.5 „Krajina, zeleň a ÚSES“ je vyznačeno ochranné pásmo lesa v kontaktu se zastavitelným územím obce a v rozsahu řešeného území.

Drobné lesy soukromých vlastníků (lesy s výměrou do 50 ha) na k.ú. Obříství jsou hospodářskými lesy v lesním obvodu Mělník. Celkovou výměru lesa 229,71 ha lze hodnotit jako relativně malou (podrobněji viz následující tab. 5). Celková lesnatost řešeného území je relativně skromná, neboť činí 15,09%. Tomu odpovídá i nižší střední koeficient ekologické stability (KES), charakteristický pro vysoce antropogenní a velmi intenzívně zemědělsky využívanou krajinu.

D.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.

Stávající využití správního území Obce Obříství podle typu užívání (kultur) pozemků obsahuje následující tab.č.7: „Využití správního území Obříství“.

Tab.č.7: „Využití správního území Obříství – stávající stav“:

Typ využití ha

Výměra k.ú. celkem 1 522

Z toho:

- zemědělská půda 1 125

- pozemky určené k plnění funkce lesa 229,71

- vodní plochy 61,66

- zastavěné plochy 22,92

- ostatní plochy 82,87

Navrhované řešení předpokládá trvalý zábor ZPF na 35 lokalitách v etapě návrh i výhled. V přehledné tabulce č.8: „Vyhodnocení záborů ZPF“ je uvedeno rozčlenění na návrh a výhled, vztah ke kultuře pozemku, BPEJ, třídě ochrany zemědělských půd, účelu vynětí a výměra v m2

Ve výkresu č.6: „Vyhodnocení záborů ZPF“ 1:5 000 je uvedeno rozmístění lokalit, jejich vztah k bonitovaným půdním ekologickým jednotkám a je vyznačeno současně zastavěné území podle situace v terénu.

Vyhodnocení záborů ZPF je provedeno podle přílohy 3 k vyhl. 13/94 Sb.

| Tab.8: VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF – ÚPO OBŘÍSTVÍ |
| --- |
| Číslo zóny | stav | funkce | kultura | kód BPEJ | třída ochrany | v s.z.ú. | plocha m2 |
| NÁVRH |
| 1 | N | I | 2 | 1.05.01 | III. | ANO | 1004 |
| 1 | N | I | 5 | 1.05.01 | III. | ANO | 915 |
| 2 | N | I | 2 | 1.05.01 | III. | ANO | 2909 |
| 2 | N | I | 2 | 1.22.10 | IV. | ANO | 10432 |
| 3 | N | I | 5 | 1.05.01 | III. | ANO | 1333 |
| 4 | N | I | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 114503 |
| 4 | N | I | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 17003 |
| 5 | N | I | 2 | 1.22.10 | IV. | ANO | 12974 |
| 7 | N | I | 2 | 1.22.10 | IV. | ANO | 60686 |
| 7 | N | I | 5 | 1.22.10 | IV. | ANO | 2183 |
| 7 | N | I | 14 | 1.22.10 | IV. | ANO | 403 |
| 8 | N | I | 2 | 1.22.10 | IV. | ANO | 12240 |
| 8 | N | I | 2 | 1.05.01 | III. | ANO | 4364 |
| 8 | N | I | 5 | 1.05.01 | III. | ANO | 1072 |
| 8 | N | I | 14 | 1.05.01 | III. | ANO | 304 |
| 10 | N | II | 2 | 1.22.10 | IV. | ANO | 1313 |
| 11 | N | III | 2 | 1.56.00 | I. | NE | 1730 |
| 12 | N | IV | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 23080 |
| 12 | N | IV | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 6292 |
| 13 | N | IV | 2 | 1.56.00 | I. | NE | 30533 |
| 14 | N | V | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 14408 |
| 14 | N | V | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 3700 |
| 15 | N | VI | 7 | 1.56.00 | I. | NE | 2041 |
| 17 | N | I | 14 | 1.22.10 | IV. | ANO | 503 |
| 19 | N | I | 5 | 1.22.10 | IV. | ANO | 1579 |
| 20 | N | I | 13 | 1.22.10 | IV. | ANO | 3528 |
| 21 | N | I | 13 | 1.22.10 | IV. | ANO | 200 |
| 22 | N | I | 5 | 1.22.10 | IV. | ANO | 2062 |
| 22 | N | I | 13 | 1.22.10 | IV. | ANO | 5115 |
| 22 | N | I | 13 | 1.56.00 | I. | ANO | 1130 |
| 22 | N | I | 13 | 1.57.00 | II. | ANO | 636 |
| 23 | N | I | 2 | 1.05.01 | III. | ANO | 1213 |
| 23 | N | I | 5 | 1.05.01 | III. | ANO | 1400 |
| 24 | N | IX | 5 | 1.05.01 | III. | NE | 14943 |
| 24 | N | IX | 14 | 1.05.01 | III. | NE | 125 |
| 25 | N | VIII | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 4005 |
| 26 | N | VIII | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 1047 |
| 29 | N | VIII | 2 | 1.22.10 | IV. | ANO | 3117 |
| 30 | N | VIII | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 1768 |
| 32 | N | IX | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 4037 |
| 32 | N | IX | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 26508 |
| 35 | N | V | 2 | 1.21.10 | V. | NE | 28335 |
| 36 | N | III | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 1989 |
| 37 | N | III | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 1693 |
| 37 | N | III | 14 | 1.22.10 | IV. | NE | 543 |
| 38 | N | VIII | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 1194 |
| 39 | N | I | 5 | 1.05.01 | III. | ANO | 2113 |
| CELKEM (bez druhů pozemků kultury 14) | 401.794 m2 |
| VÝHLED |
| 6 | V | IX | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 2327 |
| 6 | V | IX | 2 | 1.21.10 | V. | NE | 48899 |
| 9 | V | IX | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 85841 |
| 9 | V | IX | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 17624 |
| 16 | V | I | 2 | 1.05.01 | III. | ANO | 3374 |
| 16 | V | I | 13 | 1.05.01 | III. | ANO | 1754 |
| 16 | V | I | 14 | 1.05.01 | III. | ANO | 20132 |
| 16 | V | I | 14 | 1.05.01 | III. | NE | 1515 |
| 18 | V | IX | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 28259 |
| 18 | V | IX | 5 | 1.22.10 | IV. | ANO | 1637 |
| 27 | V | VIII | 14 | 1.05.01 | III. | ANO | 686 |
| 27 | V | VIII | 14 | 1.05.01 | III. | NE | 1410 |
| 28 | V | VIII | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 3273 |
| 31 | V | VIII | 2 | 1.22.10 | IV. | NE | 13993 |
| 31 | V | VIII | 14 | 1.22.10 | IV. | NE | 368 |
| 33 | V | VIII | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 1885 |
| 34 | V | I | 2 | 1.05.01 | III. | NE | 28435 |
| 34 | V | I | 2 | 1.21.10 | V. | NE | 52875 |
| 34 | V | I | 14 | 1.21.10 | V. | NE | 193 |
| CELKEM (bez druhů pozemků 14) | 290.381 m2 |

Mezisoučet etapa výhled							     290.381 m2

Mezisoučet etapa návrh						          	     401.794m2

Zábory ZPF celkem			  			              692.175 m2

t.j. 69,22 ha

Legenda:

pořadové číslo záboru = číslo položky (lokality)

označení záboru = označení rozvojové zóny shodné s označením ve výkresech č.2 a 3

„Návrh využití území“

kultura = druh pozemku ZPF podle katastru nemovitostí:

2 - orná půda

5 - zahrada

7 - louka

8 - pastvina

10 - lesní plocha

11 - vodní plocha

13 - zastavěná plocha a nádvoří

14 - ostatní

účel vynětí = typ funkční zóny dle návrhu využití území (viz výkresy č.2,3):

I. Čistě obytná zástavba

II. Smíšená obytná zástavba venkovského typu

III. Čistá občanská vybavenost

IV. Plochy  zemědělské výroby a lesnictví

V. Plochy průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství

VI. Plochy pro rekreaci a sport

VII. Plochy technické infrastruktury

VIII. Plochy urbanistické, izolační a rekreační zeleně.

IX. Plochy pro bydlení s možnou živností.

- Plochy těžby nerostných surovin.

třída ochrany = zatřídění jednotlivých BPEJ do tříd ochrany podle Metodického

pokynu odb. lesa a půdy MŽP ČP (tabulky 1) č.j. 00LP/1067/96

Poznámka: stínované položky nejsou záborem kultur pozemků zařazených do ZPF a nejsou

zahrnuty do součtů. Plocha IV/13 je určena pro rozvoj okrasného zahradnictví – není

zábor

D.4.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch ZPF, BPEJ, třídách ochrany ZPF.

Údaje o hlavních půdních jednotkách, dotčených zábory a jejich charakteristikách jsou obsaženy v kapitole D.1.4. Zábory se nacházejí na půdách nižší kvality v V. a IV. třídě ochrany ZPF.

V I. třídě ochrany ZPF jsou navrženy tři zábory o výměře pouhých 0,49 ha celkem, ve II. třídě ochrany ZPF je navržen jediný zábor o nepatrné výměře 0,064 ha. Všechny zábory s výjimkou záboru č. IV/13 pro účely rozvoje pěstebních ploch podniku ARBOEKO, navazují na současně zastavěné území obce, jeho dopravní strukturu a inženýrské sítě. Na ploše některých navržených záborů se vyskytují závlahové vodovodní řady, jejichž další funkčnost se zabezpečuje návrhem přeložek.

Charakteristika nejfrekventovanějších tříd ochrany ZPF, dotčených zábory:

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu

IV.třída: půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V.třída: ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely postradatelné. Předpoklad efektivnějšího nezemědělského využití (s vyjímkou ochranných pásem, chráněných území ap.)

Navržené zábory ZPF mají rozsah 69,22 ha z toho je 40,18 ha v návrhovém období a 29,04 ha ve výhledu.

Plochy se nacházejí většinou v kultuře orná půda.

V území nebyly zjištěny faktory ŽP, které by byly negativně ovlivněny navrhovaným řešením. (Zák. 334/92, příl. část B)

Navržené zábory částečně zasahují do současně zastavěného území, většinou však na ně těsně navazují.

D.4.2.	Údaje o uskutečněných investicích do půdy.

Na plochy několika záborů zasahují podle podkladů poskytnutých družstvem Závlahy Vltava III, provoz Dřínov a Zemědělskou vodohospodářskou správou, územním pracovištěm Mělník - Brozánky, meliorační stavby, t.j. odvodnění i závlahy v rozsahu, který je dobře patrný z výkresů č.6: „Vyhodnocení záborů ZPF“ v měřítku 1:5000 a z výkresu č.7: „Technická infrastruktura - širší vztahy“, rovněž v měřítku 1:5000.

D.4.3.	Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby.

Na západním okraji obce Obříství je rozsáhlý, moderní pěstitelský areál okrasného zahradnictví ARBOEKO včetně prodejních a servisních služeb. Návrh ÚPO počítá s jeho dalším rozvojem. Restituovaný velkostatek I.Havelky je návrhem ÚPO Obříství stabilizován na stávajících výrobních plochách areálu, redukovaných na základě záměru vlastníka o plochu stáje pro chov závodních koní s příslušenstvím, která má být přestavěna na nájemní byty. Statek sdružení vlastníků půdy BOS v Semilkovicích je navržen k rekonstrukci a modernizaci, včetně doplnění a kultivace vnitroareálové zeleně. Návrh  počítá s možným umístěním dalších podnikatelských aktivit na jeho stávající území. Areál Drůbežárny na jižním okraji současně zastavěného území Obříství obsahuje na svém území kvalitní souvislou plochu parkové zeleně, kterou je nutno průběžně udržovat a kultivovat. Stávající zemědělský sklad (špejchar se silem) blízko Pečovatelského domu je v souladu se záměrem vlastníka navržen k přestavbě a konverzi na plochu pro bydlení

D.4.4.	Údaje o uspořádání ZPF a opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a

skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.

Současné využití ZPF neodpovídá katastrální situaci rozmístění kultur. Část orné půdy je využívána jako louky a naopak. Se změnou kultur se však v návrhu nepočítá.

Pro území je vypracován okresní generel ÚSES (Ing. Milena Morávková a kol.) a generel lokálního ÚSES (urbanistický atelier U24, Praha). Rozmístění prvků ÚSES je uvedeno ve výkresu č.2 „Návrh využití území, doprava“ v měřítku 1:5000. Podrobněji je generel regionálního a lokálního ÚSES rozpracován a integrován do výkresu č.5 „ÚSES, koncepce krajiny a zeleně“ 1:5000. Navržené zábory nejsou s výjimkou záboru č.13 (návrh – plochy zemědělské výroby a lesnictví) a č.11 (návrh – smíšená obytná zástavba venkovského typu – dostavba proluky Na Štěpáně) v kontaktu s prvky ÚSES.

V území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy.

D.4.5.	Zdůvodnění navrženého řešení záboru ZPF.

Navržené zábory navazují na současně zastavěné území a rozvíjejí je.

Plošně malé zábory uvnitř zastavěného území sídel Obříství a Semilkovice  přednostně využívají některých zahrad pro výstavbu rodinných domů vlastníků v zájmu udržení racionální kompaktnosti zástavby. Ostatní zábory rozšiřují stávající zastavěné území obce Obříství, využívajíce stávající infrastruktury a místních obslužných komunikací. Navržená rozvojová plocha IV/13 severně od současně zastavěného území sídla Obříství je určena k rozvoji školkařského podniku okrasného zahradnictví ARBOEKO s ponecháním zemědělské produkční funkce a není proto záborem ZPF. Ze statistických a evidenčních důvodů je však uvedena v tab.8.

D.5. Ochrana přírody.

V řešeném území se vyskytují chráněná území ve smyslu § 14 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a to jak celou svou výměrou (Přírodní rezervace Úpor či významné krajinné prvky Bažantnice - U Kříže, Zámecká zahrada a park, Úporská strouha), tak i okrajovými částmi (Přírodní rezervace Černínovsko). V blízkosti východní části hranice správního území Obříství se nalézá Přírodní rezervace Kelské louky. Ve smyslu § 3 zákona 114/1992 Sb. jsou registrovány jako významné krajinné prvky položky 143 – Úporská strouha, 144 -  Zámecký park a 160 – les Bažantnice a U kříže. Důvodem registrace je ochrana cenných, původní přírodě nejbližších porostů (viz též kap.B.1.1.), včetně rozsáhlých porostů keřů na zemědělsky nevyužívaných nebo omezeně využívaných plochách. Kromě toho jsou na ploše k.ú. Úpor a k.ú. Obříství  zastoupeny významné krajinné prvky, vymezené v § 3 zákona č.114/1992 Sb., t.j. lesy (v omezeném rozsahu, specifikovaném v kapitole B.3.), vodní toky, tůně a slepá ramena, nivy, které de facto jsou součástí kostry ekologické stability zdejší krajiny.

D.6.	Územní systém ekologické stability.

Řešené správní území Obce Obříství je součástí územního celku Mělník – jih, pro nějž je vypracován generel ÚSES (Ing. Milena Morávková, Nevanova 37/1065, Praha 6 – Řepy). Pro rozpracování generelu v návrhu ÚPO Obříství byly vymezeny navržené prvky jednotlivých stupňů ÚSES v souladu s obecně platnou metodikou dimenzování prvků ÚSES podle následujících přehledných tabulek:

| Biocentra | Regionální | Lokální |
| --- | --- | --- |
| Lesní společenstva | Min. S= 20-50 ha | Min. S= 3 ha |
| Vodoteče | Dl. = 1-20 km | Min. dl. =100 m |
| Stojaté vody | Min. S= 100 ha | Min. S= 1 ha |
| Mokřady v nivách | Min. S= 10-50 ha | Min. S= 3 ha |
| Louky | Min. S= 30 ha | Min. S= 3 ha |
| Skalní společenstva | Min. S= 10 ha | Min. S= 0,5 ha |

| Biokoridory | Regionální | Lokální |
| --- | --- | --- |
| Lesní | Max. délka | 2000 m | 700 m |
|  | Min. šířka | 40 m | 15 m |
| Mokřadní | Max. délka | 2000 m | 1000 m |
|  | Min. šířka | 40 m | 20 m |
| Luční | Max. délka | 2000 m | 700 m |
|  | Min. šířka | 50 m | 20 m |
| Stepní louky | Max. délka | ? | ? |
|  | Min. šířka | 20 m | 10 m |

D.6.1.	Nadregionální a regionální ÚSES.

Na severozápadě tvoří hranici řešeného k.ú. Úpor pravý břeh Vltavy, a proto v tomto prostoru zasahuje okrajově na správní území Obříství nadregionální koridor NRBK 42 – Vltava s vlhkými loukami, tůněmi a společenstvími břehových porostů. Na východě a severovýchodě tvoří přirozenou hranici řešeného území Labe (oba břehy), takže místy okrajově prochází řešeným územím osa nadregionálního biokoridoru Labe vodní – NRBK K 10/V, přičemž nivní osa tohoto nadregionálního biokoridoru je v blízkosti řešeného území vychýlena více východním směrem do PR Černínovsko a Kelské louky. Na řešené území zasahuje samozřejmě ochranné pásmo NRBK Labe.

Podél dolních toků Chlumínského potoka a Černávky prochází střední částí řešeného území regionální biokoridor RBK 48 s vloženými lokálními biocentry. Plošně nejvýznamnější je na správním území Obříství regionální biocentrum RBC 14 – Úpor a kelské louky, které zahrnuje vzácné zbytky původních lužních lesů s komplexem mokřadů a vlhkých luk. Součástí tohoto RBC je Přírodní rezervace Úpor s tzv. sněženkovým luhem, která se prakticky celá prostírá na řešeném k.ú. Úpor.

Průběh prvků nadregionálního a regionálního ÚSES na katastrálních územích Obříství a Úpor nebo v jejich blízkosti zachycuje výkres č.5 „Krajina, zeleň a ÚSES“ v měřítku 1:5000 (viz též kap.B.1.4.)

D.6.2.	Lokální ÚSES.

Návrh generelu ÚSES vychází z aktuálního stavu krajiny, výrazně transformované činností člověka, avšak se zachovanými fragmenty původního stavu. Biokoridory jsou řešeny převážně jako nivní a vodní, v menší míře jde o lesní a luční společenstva, organicky včleněná do prostředí. Pro doplnění nefunkčních nebo jen částečně funkčních částí prvků L ÚSES jsou navrženy autochtonní druhy. V lesních ekosystémech je zejména pro prvky L ÚSES doporučeno postupné přibližování se původnímu stavu dřevin. Umístění interakčních prvků má doplňkový charakter podpory sporadické nevyhrazené urbanistické zeleně uvnitř sídel, migračních cest nebo protierozní ochrana. V generelu L ÚSES v katastrálních územích Obříství a Úpor, resp. v těsném kontaktu s jejich hranicemi jsou vymezena 4 biocentra lokálního charakteru, 3 lokální biokoridory a 6 interakčních prvků. Jejich poloha, charakter a prostorová souvislost jsou patrné z výkresu č.5: „ÚSES, koncepce krajiny a zeleně 1:5 000“.

Rozvojové zóny navržené tímto konceptem územního plánu nejsou v prostorovém nebo funkčním konfliktu s lokálním ÚSES.

Přírodní rezervace Kelské louky do řešeného území nezasahuje, poněvadž byla vyhlášena na k.ú. Kly a k.ú. Mělník.

Hranice katastrálních území k.ú. Úpor a k.ú. Mělník byla upravena a tvoří ji levý břeh Labe u Hladíku.

Přírodní rezervace Černínovsko (výpis pouze pro Obříství):

Plán péče zpracován na období 2001 - 2006

datum zpracování: 29.11.2000

Katastrální území:

Libiš   (stávající ZCHÚ a plochy navržené k přičlenění)

Libiš, Kly, Obříství, Tuhaň  (navržené ochranné pásmo)

Obec:    Libiš, Kly, Obříství, Tuhaň

navržené ochranné pásmo:

k.ú. Obříství:	    1608/50 část, 1608/30 část, 1608/71, 1608/63, 1608/64, 1608/33, 1593, 128/1, 1618 část, 128/3, 139/1, 147/1, 139/2   tj. 13,1159 ha

z toho lesní pozemek        1,3451 ha

Předmět ochrany :

Předmětem ochrany je staré labské rameno a navazující komplex lužního lesa s podílem vodních ploch a mokřadů a s přirozenou skladbou rostlinných  společenstev.

Území má celostátní význam pro ochranu genofondu.

### Vymezení

Chráněné území se nachází v k.ú. Libiš v okrese Mělník. Jádro rezervace tvoří plocha starého labského ramene (stávající ZCHÚ), které je rybářským revírem Českého rybářského svazu Obříství. Obklopující lužní lesní porosty, které doposud plnily funkci ochranného pásma, jsou součástí rezervace. Celková výměra rezervace je 91,411 ha.

Nově je vymezeno ochranné pásmo, zahrnující  pozemky mezi  obcí Libiš, Štěpánským mostem a areálem Spolany.  Jedná se o fragmenty lužních lesů, luční porosty, drobná políčka  a lada v inundaci Labe.  Ochranné pásmo se rozkládá na částech k.ú. Libiš, Obříství, Kly a Tuhaň, výměra navrženého ochranného pásma činí   76,2519 ha.

V ochranném pásmu se vyskytují fragmenty lužních porostů obdobného složení jako v lesním komplexu rezervace. Kolem vodních příkopů jsou rozsáhlé rákosiny, u Štepánského mostu  vlhké až mokré louky s dominantními: psárka luční, kakost luční, pryskyřník lítý, kohoutek luční, blatouch bahenní, kosatec žlutý, sítina. Část pozemků při Labi a mezi lesními porosty tvoří  postagrární lada (bývalá orná půda, nekosené louky) zarůstající kopřivou, ptačincem a vrbovkou a náletem stromů a keřů, na sušších stanovištích pak přesličkou rolní, celíkem zlatobýlem a třezalkou tečkovanou. Součástí ochranného pásma jsou i neplodné lesní pozemky pod elektrickým vedením a porosty podél areálu Spolany, porosty  jsou značně zabuřenělé, zarůstají náletem bezu černého, keřovými vrbami ap.  Velkou část území tvoří zemědělská půda, obhospodařovaná soukromými zemědělci. Půda je vedena jako orná, ve skutečnosti se zde střídají drobná políčka s polokulturními  až kulturními loukami.

Podrobný popis jednotlivých prvků ÚSES všech stupňů, zastoupených v řešeném území k.ú. Obříství a k.ú. Úpor a obsahují následující tabulky:

| Název skladebné části ÚSES: "Vltava" úsek Úpor a Kelské louky – U Kolárovic | Pořadové číslo v OG: NRBK 42 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor nadregionální |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-07 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-221 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : 1. Podřípsko – k.ú. Brozánky, Býkev, Cítov, Daminěves, Dolní Beřkovice, Horní Počáply, Hořín, Chramostek, Jenišovice, Křivenice, Lužec n. Vltavou, Vliněves, Vrbno, Zelčín 2. k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice 3. Mapování krajiny Mělník – jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 1) BK 44, 61; 2) 16 | Číslo prvku v ÚTP : K 58/V, N |
| Katastrální území : Lužec, Zelčín, Vrbno, Hořín, Úpor, Zálezlice | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Délka v m : mezi RBC 2 200 m | Šířka v m : min. 50 m (200 – 500 m) |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2N.U |
| Poloha v rámci evropské ekologické sítě (E ECONET) : Zóna zvýšené péče o krajinu |
| Existenční stav : vymezený, na orné půdě navržený k založení |
| Funkčnost : funkční, částečně funkční |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : rozpracovaný ÚP, k 15.12.99 (Hořín, Lužec ) | Datum schválení : |
| Skupiny typů geobiocénů : 2B3, 2B4, 2BC5, 2B2-3 |
| Koeficient ekologické stability : 3-5, 1 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO, VO/LO, LO, MT, MT/VO, SE |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva Vltavy, les |
| Ostatní územní ochrana : Vltava vodohospodářsky významný tok, zátopové území |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo teplovodu |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, degradace luk |
| Charakteristika lokality : Břehová společenstva Vltavy, mokřady, vlhké louky, vrbové porosty mezi ochrannými hrázemi po obou březích toku. Levý břeh – řada mělkých nádrží podél Vltavy s kolísající vodní hladinou, na březích přirozené porosty křovitých vrb, louky a pastviny jsou v současné době značně degradovány s následkem upuštění od jakéhokoliv obhospodařování v posledních letech. Mezi Vrbenskou tůní a břehovým porostem orná půda. Pravý břeh – polokulturní louky, půda byla původně nivní, ale je překryta málo živnou navážkou, břehový porost pouze sporadicky. |
| Popis současného stavu bioty : Levý břeh – vlhké louky a mokřady: ostřice štíhlá, o. puchýřkatá, rozrazil vodní, máta vodní, psárka luční, pomněnka trsnatá, sušší nekosené louky: ostřice chabá, zdravínek pozdní, zeměžluč lékařská, řeřicha hustokvětá, mělké nádrže podél Vltavy: tajnička rýžovitá, kamyšník přímořský, žábník kopinatý, pobřežní společenstva: vrba trojmužná, v. nachová, v. bílá, v. křehká, topol černý, jilm vaz, jasan ztepilý, bříza bílá, bez černý, kopřiva dvoudomá, bodlák kadeřavý, netýkavka žlaznatá, významná lokalita pro vodní ptactvo (kormorán, volavka popelavá, čáp bílý, čáp černý, kachna divoká), výskyt obojživelníků. Vlastní tok Vltavy – stolístek klasnatý, rdest, porosty křovitých vrb. Pravý břeh – polokulturní louky: kakost luční, šťovík tupolistý, jetel plazivý, svízel povázka, zvonek rozkladitý. Ochranné hráze – travnaté valy: vratič obecný, chrastavec rolní, čičorka pestrá, kozí brada východní, místy kopřiva dvoudomá, ostružiník, na vydlážděných místech kostřava žlábkovitá, divizna lékařská, průtržník lysý, divizna lékařská, rozchodník prudký |
| Cílový stav : Společenstvo luční, mokřadní, liniové |
| Návrh opatření : Kosení luk, omezení hnojení, jinak bez zásahu, na orné půdě založit TTP. |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : Navržené MCHÚ „Mrkvice a Vrbenské tůně“, navržené VKP „Pobřeží Vltavy K luhu“ |
| Mapoval: Ing. Hradečný, Ing. Smola, RNDr. Sádlo, Greenteam FOREST, Praha 8, 1995; Ing. Kubový, U24, 1992; Ing. Morávková, 1999; Floristický kurz 1993 |

| Název skladebné části ÚSES: "Úpor a Kelské louky" | Pořadové číslo v OG: RBC 14 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum regionální (vložené v trase NRBK - osa nivní + vodní) |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-08, 12-22-13, 12-22-18, 12-22-19, (12-22-14) |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-221, 12-222, 12-223, 12-224 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : 1) k.ú. Chrást, Kozly, Libiš, Mlékojedy, Tišice 2) Mapování I k.ú. Kly , Tuhaň, Záboří 3) Mapování krajiny - Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 1) 1 RBC | Číslo prvku v ÚTP : 1480, K10/V,N K58/V,N |
| Katastrální území : Mělník, Hořín, Úpor, Kly, Obříství, Libiš, Tuhaň, Tišice | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Parcelní čísla : |
| Plocha v ha : |
| Sosiekoregion : I.3 - Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2N.U, 2R.B |
| Existenční stav : vymezené, částečně navržené k založení |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : Mělník – schválený ÚP Obříství – schválená US Libiš (Neratovice) – schválený ÚP Tišice – schválený ÚP (zóny) Hořín, Kly, Tuhaň – rozpracovaný ÚP, stav k 15.12.99 | Datum schválení : 1999 1999 1998 |
| Funkčnost : funkční, částečně funkční |
| Reprezentativnost : reprezentativní | Biogeografická poloha : centrální |
| Skupiny typů geobiocénů : 2B5, 2BC4, 2BC4-5, 2C4, 2C5, 2AB3 |
| Koeficient ekologické stability : 1-5 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO, VO/LO, VO/MT, MT, MT/RU, LO, DH/LO, DH/LO/KU, KU, SE |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : PR "Úpor", PR "Černínovsko", vodní tok, niva, les - VKP ze zákona |
| Ostatní územní ochrana : Labe, Vltava - vodohospodářsky významné toky, objekty státní pozorovací sítě podzemních vod (ochranné pásmo r = 500 m), vybrané hydrogeologické vrty s evidovanými údaji o podzemní vodě, Labský jez (k.ú. Obříství) kulturní památka, Štěpánský most - k znovuprohlášení za kulturní památku, |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo silnice I. tř. č. 9, II. tř. č. 101 a 331, III.tř.; ochranné pásmo elektrického vedení, ochranné pásmo hlavního vodovodního řadu, ochranné pásmo ČOV, ochranné pásmo průmyslových závodů (cukrovar Mělník, Spolana Neratovice) |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, přímá a bezprostředně sousední intenzivní průmyslová činnost (kalové pole cukrovaru, skládka nebezpečných odpadů a odkalovací pole Spolany Neratovice), černé skládkování, výsadby stanovištně nevhodných monokultur, těžba dřeva v soukromém lese, zazemňování tůní a Labských ramen, nadměrné rybářské obhospodařování, nevhodné změny kultur z louky na ornou. |
| Charakteristika lokality : Rozsáhlý komplex luhů, mokřadů, luk na soutoku Labe a Vltavy, zahrnují současnou přírodní rezervaci "Úpor", na pravém břehu Labe Kelské louky, lužní lesy -Zámecký, Kaštánku a Městský les, na levém břehu Labe Zámecký ostrůvek u Obříství, přírodní rezervaci "Černínovsko" včetně jejího ochranného pásma. |
| Popis současného stavu bioty : Ve všech částech komplexu se dosud nacházejí často rozsáhlé, velmi cenné plochy. Úpor - komplex lužního lesa s výskytem sněženky předjarní, ojedinělý příklad tzv. sněženkového luhu v Polabí, větší část tvoří lesní porosty s přirozenou skladbou dřevin (vrbo-topolové a dubo-jilmové lesy). V části území vysazeny nepůvodní dřeviny, hybridní topoly a ořešáky. Typické střídání jarního a lesního aspektu v bylinném patře - z jara sněženka předjarní, dymnivka dutá, orsej jarní, plicník lékařský, v letních měsících převládá kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha. Kelské louky - jeden z posledních zachovalých lučních celků reprezentující polabské nivní louky s hojným výskytem druhů : rozrazil dlouholistý, jarva pochybná, kosatec žlutý, oman vrbolistý, srpice barvířská, bukvice lékařská, hrachor bahenní, výskyt obojživelníků, hnízdiště strnada rákosního a rákosníka proužkovaného. Zámecký les - rozsáhlý komplex lužního lesa mezi mostem Na Štěpáně a obcí Kly, větší část lesa tvoří porosty dubohabrových hájů s habrem, lípou, dubem, jasanem, břízou a sušší asociace dubo-jilmového luhu s dubem a jilmem, v podrostu čarovník pařížský, válečka lesní, hrachor jarní, vraní oko čtyřlisté, trávnička obecná; menší část tvoří vlhčí asociace dubo-jilmového luhu, nebo topolový luh a porosty olšin s typickým střídáním jarního a letního aspektu. Místy holiny a semenné porosty dubu červeného, místy zbytky lučních společenstev. Kaštánka - bývalý labský meandr, tůně v různém stupni zazemění s břehovými porosty, přilehlými rákosinami a bažinnými olšinami, obklopené lesním porostem tvrdého luhu. Jsou zde zastoupena všechna základní společenstva hydrosérie, z významných vodních druhů se vyskytuje stulík žlutý, kosatec žlutý, orobinec úzkolistý, rdesno řídkokvěté, puškvorec obecný, rukev obojživelná, šmel okoličnatý. Lužní les je charakteristický střídáním jarního a letního aspektu, místy hájové druhy. U Labe zarostlé odkalovací pole náletovými dřevinami. Městský les - komplex lužního lesa částečně zazeměných starých labských meandrů s četnými vodními a mokřadními společenstvy, na podmáčených místech rozšířeny mokřadní olšiny s hojným kosatcem žlutým. Mezi původními meandry převládá jilmová dubohabřina s jilmem, dubem letním, jasanem ztepilým, v bylinném patře černýš hajní, ptačinec velkokvětý, konvalinka vonná. Zámecký ostrůvek u Obříství - meandr starého opuštěného řečiště Labe u soutoku s Černavkou, mezi starým a novým řečištěm komplex lužního lesa s přirozenou skladbou rostlinných společenstev (jilmový luh, topolový luh, vrbové olšiny), místy semenné porosty topolu a dubu. U soutoku s Černavkou vlhké až podmáčené louky a olšiny. Černínovsko - bývalé labské rameno, které spolu s ochranným lužním lesem tvoří plně rozvinutý polabský luh. V lužním lese je několik menších sníženin s malými tůňkami. Ve vlastní rezervaci, labském rameni, se vyskytuje stulík žlutý, okřehek hrbatý a menší, řada drobných korýšů a hmyzu. V ochranném pásmu je lužní les tvořen několika společenstvy od olšin na nejvlhčích místech až po fragmenty dubohabřin na sušších stanovištích. Součástí biocentra jsou vodní toky - Labe a Vltava s doprovodnou liniovou pobřežní vegetací a náplavkami - topol černý, dub letní, lípa srdčitá, bříza bělokorá, javor, vtroušeně vrby, s mírně až silně ruderalizovaným bylinným patrem, kopřiva dvoudomá, netýkavka žlaznatá, rdesno řídkokvěté, řepeň durkoman, chrastice rákosovitá, sítina rozkladitá, karbinec evropský, dvojzubec nicí, pelyněk černobýl, lilek potměchuť, místy neprostupný porost. |
| Cílový stav : Přirozené luhy. |
| Návrh opatření : Při výchově a obnově lesních porostů podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typolog. jednotky, pravidelné kosení luk, občasné sečení rákosin, omezování zazemňovacích pochodů, zákaz umisťování kalových polí a navážek z cukrovaru. Chránit před skládkováním a zástavbou, před intenzivní těžbou dřeva (týká se soukromníků). Převedení zemědělské orné půdy na TTP. |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : Návrh zvláště chráněných území : "Kelské louky", "Zámecký les u Obříství", "Zámecký les", "Kaštánka", "Městský les" Navržená VKP : "Za tůní u Kel", "Za tůní u Městského lesa", ( Popřípadě celé vymezené území jako jedna rozsáhlá rezervace "Mělnické luhy") |
| Mapoval: Ing. Morávková, 1997, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Brůdek" | Pořadové číslo v OG: LBC 260 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum lokální (vložené v trase RBK) |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-13 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-221, 12-223 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 1 | Číslo prvku v ÚTP : RK 1130 |
| Katastrální území : Obříství | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Parcelní čísla : |
| Plocha v ha : 7,7 ha |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2N.U |
| Existenční stav : vymezené, navržené k založení |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : schválená US | Datum schválení : 1999 |
| Funkčnost : funkční |
| Reprezentativnost : reprezentativní | Biogeografická poloha : centrální |
| Skupiny typů geobiocénů : 2B(BC)3, 2BC5 |
| Koeficient ekologické stability : 2-3, 3-4, 4, 5; 1 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO, VO/LO, LO, MT(RU), SE |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva Černávky a Labe, les |
| Ostatní územní ochrana : Černávka vodohospodářsky významný tok, zátopové území, objekt státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod (ochranné pásmo R=500 m) |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, zazemňování lokality |
| Charakteristika lokality : Lužní les s tůní na vtoku Černávky do mrtvého ramene Labe. S dominantním výskytem topolu, vrb, olší. V keřovém patře bez, kustovnice, ostružiník. Ojediněle dub, střemcha. V bylinném patře mokřadní a mírně ruderalizované mezofilní druhy. Součástí biocentra je v současnosti zorněná louka (drobné políčko) se soliterními stromy (DBL, JSZ). Půdy jsou nivní na nivních uloženinách, vlhké až velmi vlhké. Zcela funkční reprezentativní biocentrum na regionálním biokoridoru. |
| Popis současného stavu bioty : Ústí Černávky, mokřady: na pravém břehu nové výsadby topolů, na levém břehu topol černý, střemcha hroznovitá, v lemu rákos, orobinec, kosatec žlutý. Při břehu a v lužním porostu kopřiva dvoudomá, opletník plotní, bršlice kozí noha, kuklík, chmel, rdesno, orobinec, ostřice, dymnivka dutá. Luční porosty: hluchavka bílá, kakost luční, kerblík lesní, kostival lékařský, pryskyřník lítý, tužebník jilmový, svízel severní, krvavec toten, vikev plotní, řeřišnice luční. Racek chechtavý, ptactvo vázané na rákosiny, hojný výskyt obojživelníků. |
| Cílový stav : Mokřadní, luční a lesní společenstvo (luh) |
| Návrh opatření : Při výchově a obnově lesního porostu podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typolog. jednotky, pravidelné kosení luk (mimo mokřady), občasné sečení rákosin a prořezávka dřevin v mokřadech u soutoku. Převedení orné půdy zpět na louku. |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : Součást navrženého MCHÚ „Zámecký les – Obříství“ |
| Mapoval: Ing. Kubový, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Na líšnici" | Pořadové číslo v OG: LBC 259 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum lokální |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-13 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-221 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 2 | Číslo prvku v ÚTP : |
| Katastrální území : Obříství, Úpor | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Parcelní čísla : |
| Plocha v ha : 3 ha |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2N.U |
| Existenční stav : vymezené, navržené k založení |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : Obříství – schválená US | Datum schválení : 1999 |
| Funkčnost : částečně funkční |
| Reprezentativnost : reprezentativní | Biogeografická poloha : centrální |
| Skupiny typů geobiocénů : 2B(BC)3, 2BC5 |
| Koeficient ekologické stability : 1, 2-3, 3, 4 | Fyziotyp aktuální vegetace : SE, MT/RU, VO/LO |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva a les |
| Ostatní územní ochrana : Zátopové území |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80 |
| Charakteristika lokality : Biocentrum je reprezentativní, umístěné na lokálním biokoridoru, ale funkční je jen z části. Jedná se o levostranný přítok Černávky (pozůstatek bývalých meandrů na soutoku Labe a Vltavy) s doprovodným lužním porostem s převahou topolu černého a dubu letního. Při břehu ruderalizované louky. Půdy jsou nivní na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. |
| Popis současného stavu bioty : Vegetační kryt je tvořen z olše lepkavé, topolu černého, dubu letního a vrb, vtroušeně jilm vaz, hloh, javor babyka, střemcha hroznovitá, krušina olšová, vrba jíva. V bylinném patře jsou kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, lopuch, řebříček, sasanka pryskyřníkovitá, sasanka hajní, křivatec žlutý, orsej jarní, hluchavka nachová, vratič obecný aj. |
| Cílový stav : Luční a liniové lužní společenstvo |
| Návrh opatření : Při výchově a obnově lesního porostu podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typolog. jednotky, kosení přilehlých luk, doplnění biocentra do výměry 3 ha tzn. založení TTP na orné půdě. |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : |
| Mapoval: Ing. Kubový, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Nadýmák" | Pořadové číslo v OG: LBC 261 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum lokální (vložené v trase RBK) |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-13 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-223 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 5 | Číslo prvku v ÚTP : RK 1130 |
| Katastrální území : Obříství, Chlumín | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Parcelní čísla : |
| Plocha v ha : 6,8 ha |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1, I.3/2 | Biochora dle bioregionu : 2N.U, 2R.S |
| Existenční stav : vymezené, navržené k založení |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : Obříství – schválená US | Datum schválení : 1999 |
| Funkčnost : částečně funkční |
| Reprezentativnost : reprezentativní | Biogeografická poloha : kontaktní |
| Skupiny typů geobiocénů : 2BC5, 2AB2 |
| Koeficient ekologické stability : 2, 3, 3-4, 4 | Fyziotyp aktuální vegetace : MT/RU, VO/MT, VO/MT(LO), LO, VO |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva Korycanského, Chlumínského potoka a Černávky |
| Ostatní územní ochrana : Černávka vodohospodářsky významný tok, zátopové území |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo teplovodu |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, ruderalizace, smyv z polí, regulace toku |
| Charakteristika lokality : Biocentrum vymezené na soutoku Chlumínského, Korycanského potoka a Černávky. Jedná se o hluboké upravené příkopy s mezofilními mírně až silně ruderalizovanými travnatými břehy, vodní plochy na soutoku Černávky a Korycanského potoka, z části s umělou úpravou břehů a trvalými travními porosty. Rybníčky nemají ještě vytvořený odpovídající břehový porost. Mezi Černávkou a Chlumínským potokem je v současnosti plocha ponechaná ladem (původně orná, dnes téměř nepřístupná plocha z důvodu trasy teplovodu). Pod soutokem rákosiny s náletem vrby křehké, topolu černého a bezu černého. Podél oplocení fy. RAMA travnaté svahy. Aby biocentrum bylo funkční v celém svém rozsahu, bude nutné lokalitu z části osázet novým vegetačním krytem. Půda nivní na nivních uloženinách, těžká až velmi těžká, často až převlhčená. |
| Popis současného stavu bioty : Vodní příkopy: rákos obecný, zevar vzpřímený, potočnice lékařská, kopřiva dvoudomá, lilek potměchuť, Vodní plochy: rákos obecný, hojný výskyt obojživelníků, lyska obecná Lada: kostival lékařský, lopuch plstnatý, pcháč oset, místy celík kanadský, rákos obecný, kopřiva dvoudomá, kakost luční, vrba křehká, topol černý, bez černý, růže šípková, Travnaté svahy: kakost luční, bojínek luční, hluchavka bílá, svízel syřišťový, jitrocel kopinatý, rožec rolní. |
| Cílový stav : Vodní, luční a lesní společenstvo (luh) |
| Návrh opatření : Doplnění břehového porostu, založení TTP na ladem ponechaných pozemcích |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : |
| Mapoval: Ing. Kubový, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Za bažantnicí" | Pořadové číslo v OG: LBC 287 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum lokální |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-18 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-223 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 7, 8 | Číslo prvku v ÚTP : |
| Katastrální území : Obříství | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Parcelní čísla : |
| Plocha v ha : 4 ha |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2R.E |
| Existenční stav : vymezené, navržené k založení |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : schválená US | Datum schválení : 1997 |
| Funkčnost : částečně funkční |
| Reprezentativnost : reprezentativní | Biogeografická poloha : centrální |
| Skupiny typů geobiocénů : 2BD2, 2BC3-4 |
| Koeficient ekologické stability : 3-4, 1 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO/LO(RU), SE |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva |
| Ostatní územní ochrana : |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo teplovodu, závlahový řad |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, smyv z polí, ruderalizace |
| Charakteristika lokality : Doprovodná vegetace podél Byškovického a Korycanského potoka na jejich soutoku . Ne příliš bohaté liniové společenstvo, zatravněný pruh podél trasy teplovodu s převahou ruderálních druhů a orná půda. Půdy černozemě uložené na píscích, popřípadě i na nivních půdách a nivních uloženinách s podložím písku, středně výsušné. Okrajově k uvažovanému biocentru zasahují hnědé půdy a rendziny. |
| Popis současného stavu bioty : Základem biocentra liniové doprovodné společenstvo: topol černý, bez černý, vrby keřové, kopřiva dvoudomá, opletník plotní, rákos obecný, lilek potměchuť, bršlice kozí noha, kakost luční, kerblík lesní, výskyt zelené řasy. Podél teplovodu výskyt jednoletých plevelů a ruderálních druhů: komonice lékařská, pcháč oset, lopuch plstnatý, kopřiva dvoudomá. |
| Cílový stav : Luční a doprovodné liniové společenstvo (popř. luční les) |
| Návrh opatření : Převedení orné půdy na TTP, popř. zalesnit vhodnými druhy (DB, JS, JLM) |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : |
| Mapoval: Ing. Kubový, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Tůně" | Pořadové číslo v OG: LBK 151 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor lokální |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-12, 12-22-13 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-221 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : 1) k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice 2) Mapování krajiny – Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 1) 11 | Číslo prvku v ÚTP : |
| Katastrální území : Obříství, Zálezlice, Úpor | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Délka v m : mezi BC 430, 1 050, 550 m | Šířka v m : min. 15 – 20 m (60 – 90 m) |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2N.U |
| Poloha v rámci evropské ekologické sítě (E ECONET) : |
| Existenční stav : vymezený |
| Funkčnost : částečně funkční až funkční |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : Obříství – schválená US | Datum schválení : 1999 |
| Skupiny typů geobiocénů : 2BC5 |
| Koeficient ekologické stability : 3, 3-4, 4 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO, VO/LO, LO, KU/KR(RU), MT(RU), VO/MT |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva toku, les |
| Ostatní územní ochrana : Zátopové území |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo teplovodu, ochranné pásmo elektrického vedení 22 kV, ochranné pásmo podzemního vedení |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, ruderalizace, smyv z polí, skládkování |
| Charakteristika lokality : Lokální složený biokoridor lesního typu se stávající vzrostlou liniovou zelení, tůněmi, lesíky a trvalým travním porostem. V některých úsecích je přerušen ornou půdou. U Zálezlic je znehodnocen skládkou a průchodem teplovodu. Půdy jsou nivní na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. |
| Popis současného stavu bioty : Topol černý, olše lepkavá, dub letní, vrba bílá, v. křehká, vtroušeně jilm vaz, javor babyka, krušina olšová, vrba jíva, střemcha hroznovitá, rákos obecný, orobinec širolistý, ostřice, dymnivka dutá, sasanka pryskyřníkovitá, s. hajní, dymnivka dutá, křivatec žlutý, orsej jarní, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, svízel severní, kostival lékařský, lilek potměchuť, místy třtina křovištní. V tůních kachna divoká, hojný výskyt obojživelníků, ptactvo vázané na rákosiny. |
| Cílový stav : Mokřadní a lesní společenstvo, luční a liniové lužní společenstvo. |
| Návrh opatření : Při výchově a obnově lesního prostu podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typolog. jednotky (1L, 1G), kosení přilehlých luk, občasné sečení rákosin a prořezávka dřevin v mokřadech, odstranění skládek. |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : |
| Mapoval : Ing. Kubový, U-24, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Byškovický potok" | Pořadové číslo v OG: LBK 167 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor lokální |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-13, 12-22-18 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-223 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : 1) k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice 2) Mapování krajiny – Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 1) 7, 8, 13 | Číslo prvku v ÚTP : |
| Katastrální území : Obříství, Libiš | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Délka v m : mezi BC 1 500, 1 700 m | Šířka v m : min. 15 - 20 m |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/1 | Biochora dle bioregionu : 2R.S, 2R.R |
| Poloha v rámci evropské ekologické sítě (E ECONET) : |
| Existenční stav : vymezený |
| Funkčnost : částečně funkční |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : Obříství – schválená US Libiš – schválený ÚP | Datum schválení : 1999 1998 |
| Skupiny typů geobiocénů : 2AB2, 2BD2, 2BD3 |
| Koeficient ekologické stability : 3, 3-4 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO/LO(RU), MT(RU) |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva toku |
| Ostatní územní ochrana : |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo teplovodu, ochranné pásmo elektrického vedení 22 kV, ochranné pásmo podzemního vedení, ochranné pásmo železnice Kralupy – Neratovice, ochranné pásmo vodovodního řadu |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, ruderalizace, smyv z polí |
| Charakteristika lokality : Doprovodná vegetace podél Byškovického potoka. Souběžně navazuje 30 – 50 m široký pruh travinnobylinných lad ohraničené trasou teplovodu. |
| Popis současného stavu bioty : Topol černý, bez černý, keřové vrby, vtroušeně dub, v podrostu opletník plotní, rákos obecný, kopřiva dvoudomá, lilek potměchuť, bršlice kozí noha, kakost luční, kerblík lesní. Podél teplovodu výskyt ruderálních druhů: komonice lékařská, pcháč oset, lopuch plstnatý, kopřiva dvoudomá. |
| Cílový stav : Liniové společenstvo s dřevinami. |
| Návrh opatření : Břehový porost doplnit vhodnějšími druhy dřevin (OL, DB, JS, JLM, KRO, PTZ ...), lada mezi teplovodem a tokem postupně přeměnit na luční společenstvo s pravidelným kosením, popř. doplnit dřevinami dle projektu ozelenění. |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : |
| Mapoval : Ing. Kubový, U-24, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| Název skladebné části ÚSES: "Korycanský potok II" | Pořadové číslo v OG: LBK 168 |
| --- | --- |
| Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor lokální |
| Číslo mapového listu 1 : 10 000 : 12-22-18 |
| Číslo mapového listu 1 : 25 000 : 12-223 | Číslo mapového listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Název výchozího generelu ÚSES : 1) Greenteam - pro k.ú. Jiřice, Korycany, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Martinov, Neratovice, Rudeč, Záryby 2) U 24 - pro k.ú. Chlumín, Obříství, Zálezlice 3) Mapování krajiny II |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES : 1) 203; 3) 6, 7 | Číslo prvku v ÚTP : |
| Katastrální území : Korycany, Chlumín, Obříství | Číselný kód kú. dle ISU : |
| Délka v m : 1 100 m, 500 m | Šířka v m : min. 15 – 20 m |
| Sosiekoregion : I.3 – Polabská tabule | Bioregion : 1.7 Polabský |
| Biochora dle sosiekoregionu : I.3/2 | Biochora dle bioregionu : -2R.B, 2R.R |
| Poloha v rámci evropské ekologické sítě (E ECONET) : |
| Existenční stav : vymezený, navržený k založení |
| Funkčnost : částečně funkční |
| Vztah k ÚPD a ÚPP : Obříství – schválená US Chlumín – rozpracovaný ÚP stav k 15.12.99 | Datum schválení : 1999 |
| Skupiny typů geobiocénů : 2BD3, 2BD2 |
| Koeficient ekologické stability : 3, 3-4 | Fyziotyp aktuální vegetace : VO/MT (RU), VO/MT/LO |
| Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. : VKP ze zákona – niva Korycanského potoka |
| Ostatní územní ochrana : |
| Stávající podmíněnost funkčního využití území : Ochranné pásmo silnice III. tř., ochranné pásmo železnice Kralupy – Neratovice, ochranné pásmo elektrického vedení 22 kV, ochranné pásmo vodovodního řadu, ochranné pásmo podzemního dálkového vedení |
| Ohrožení : Postižená oblast Mělnicko dle usnesení vlády č. 76/80, ruderalizace, smyv z polí |
| Charakteristika lokality : Lokální biokoridor částečně funkční je veden trasou Korycanského potoka. Mezi silnicí a železnicí se jedná o regulovaný vodní tok, silně ruderalizovaný mezofilní trávník (1). Od železnice směrem k soutoku s Byškovickým potokem je zapojený doprovodný pobřežní porost s převahou topolu a bezu černého (2). spontánně se šíří hloh, růže šípková hnízdiště motáka pilicha |
| Popis současného stavu bioty : (1) rákos obecný, kopřiva dvoudomá, sveřep jalový, pomněnka bahenní, hrachor hlíznatý, ostropes trubil, opletník plotní, komonice lékařská, spontánně se šíří bez černý, směrem od silnice navážky a skladování slámy topol černý, bez černý, rákos obecný, kopřiva dvoudomá, opletník plotní, kostival lékařský, oman vrbolistý, lilek potměchuť, kakost luční |
| Cílový stav : Liniové společenstvo s dřevinami |
| Návrh opatření : V místě chybějícího břehového porostu doplnit dřeviny (OL, JS, VR, DB, KRO). |
| Návrh ochrany dle zákona č. 114/92 Sb. : |
| Mapoval: Ing. Viceník, Ing. Zemanová, Ing. Smola, Greenteam Forest, 1992; Ing. Morávková, 1997 |
| VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (Mělník - jih) VKP 143 |
| Název: ÚPORSKÁ STROUHA | Ochrana: VKP |
| Registrace: |
| Název výchozího generelu ÚSES: 1) k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice 2) Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES: 1) 39 – 43 |
| Číslo map. listu 1 : 10 000 : 12-22-13 |
| Číslo map. listu 1 : 25 000 : 12-221 | Číslo map. listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Katastrální území: Úpor, Obříství |
| Plocha v ha: 2,2 ha | Nadmořská výška: 159 m |
| Bioregion: 1.7 Polabský | STG: 2BC4-5, 2B(BC)3 |
| Fyziotyp: VO/LO, LO(RU) | Stupeň ekol. stability: 4, 4-5 |
| Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: Úporská strouha s břehovým zapojeným porostem, s typickým střídáním jarního a letního aspektu v bylinném patře tohoto lužního porostu. Významné druhy porostu: toplol černý, dub letní, vrba jíva, jasan ztepilý, bez černý, střemcha hroznovitá, krušina olšová, orsej jarní, dymnivka dutá, sasanka hajní, s. pryskyřníkovitá, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, vikev obecná, hluchavka nachová, v lemu vratič obecný. Hnízdiště kačeny divoké, útočiště polní zvěře. |
| Ohrožení a návrh péče: Smyv z pole, ruderalizace. Údržba porostu, vytvořit ochranný pás TTP v šíři min. 15 m, nehnojit. |
| Mapoval: Ing. Morávková, 1999 |

| VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (Mělník - jih) VKP 144 |
| --- |
| Název: ZÁMECKÝ PARK OBŘÍSTVÍ | Ochrana: VKP, kulturní památka |
| Registrace: |
| Název výchozího generelu ÚSES: 1) k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice 2) Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES: 1) 76 |
| Číslo map. listu 1 : 10 000 : 12-22-13 |
| Číslo map. listu 1 : 25 000 : 12-223 | Číslo map. listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Katastrální území: Obříství |
| Plocha v ha: 1,6 ha | Nadmořská výška: 159 – 164 m |
| Bioregion: 1.7 Polabský | STG: 2BD2, 2BC4, 2AB2 |
| Fyziotyp: KU, KU/DH(LO) | Stupeň ekol. stability: 3, 4 |
| Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: Menší, volně uspořádaný a dnes neudržovaný parčík, při levé straně zámku menší užitková zahrada; roste zde – jedle stejnobarvá, dub sloupovitý,dub americký, z keřů stojí za zmínku javor tatarský a hlošina úzkolistá. V zadní části parku javor babyka, dub letní, jilm vaz, topol černý, lípa malolistá, v podrostu kakost smrdutý, čistec, bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá. |
| Ohrožení a návrh péče: Běžná údržba porostu. |
| Mapoval: Ing. Morávková, 1999 |

| VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (Mělník – jih) VKP 160 |
| --- |
| Název: BAŽANTNICE U KŘÍŽE | Ochrana: VKP (ZHČL) |
| Registrace: |
| Název výchozího generelu ÚSES: 1) k.ú. Obříství, Chlumín, Zálezlice 2) Mapování krajiny Mělník jih |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES: 1) 23 – 37 |
| Číslo map. listu 1 : 10 000 : 12-22-18 |
| Číslo map. listu 1 : 25 000 : 12-223 | Číslo map. listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Katastrální území: Obříství |
| Plocha v ha: 13,3 ha, 2 ha | Nadmořská výška: 165 m |
| Bioregion: 1.7 Polabský | STG: 2BC4, 2B2 |
| Fyziotyp: DH(DH/LO), KR | Stupeň ekol. stability: 3, 4, 4-5, 5 |
| Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: Bohatá doubrava (bažantnice) v poli s převahou přirozených druhů a přírodě blízkým travinobylinným porostem. V lese odvodňovací příkop a vysýchavá a nevysýchavá tůň. Při okrajích částečně ruderalizovaný křovinatý lem. Významné druhy porostu: dub letní, jilm vaz, bříza bělokorá, lípa, jasan ztepilý, javor babyka, jeřáb obecný, podél drenážního příkopu olše lepkavá, místy střídavě porost břízy, dubu a borovice, ptačí zob obecný, střemcha hroznovitá, bez černý, ostružiník křovitý, líska obecná, netýkavka malokvětá, lipnice hajní, válečka lesní, konvalinka vonná, strdivka, knotovka bílá, k. červená, kokořík mnohokvětý, kakost smrdutý, v tůni a drenážním příkopu kosatec žlutý, máta vodní, karbinec evropský. V lemu bez černý, dub, hloh, líska, javor babyka, brslen evropský, kakost smrdutý, kopřiva dvoudomá, pelyněk černobýl ... Na SV okraji lesa semenná babyka (o = 100 cm), pravidelná deštníková koruna; na SZ okraji u cesty dub letní dlouholistý (o = 260 cm), kuželovitá pravidelná koruna, zdravý jedinec. |
| Ohrožení a návrh péče: |
| Mapoval: Ing. Kubový, 1992; Ing. Morávková, 1999 |

| MALOPLOŠNÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ (Mělník - jih) |
| --- |
| Název: ČERNÍNOVSKO | Kategorie ochrany: PR |
| Vyhlášeno: MŠVU čj. 146.992/50 z 16.3.1950 |
| Číslo map. listu 1 : 10 000 : 12-22-13, 12-22-18 |
| Číslo map. listu 1 : 25 000 : 12-224 | Číslo map. listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Katastrální území: Libiš |
| Plocha v ha: 10,1415 | Nadmořská výška: 159 – 163 m |
| Bioregion: 1.7 Polabský |
| Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: Na levém břehu Labe, mezi obcí Libiš a Štěpánským mostem. Jde o poměrně velké a v přírodovědeckých kruzích dobře známé labské rameno, které spolu s přirozeným rámcem lužního lesa tvoří plně rozvinutý polabský luh. Je vhodné udržet tuto lokalitu jako ukázku vodního stanoviště typického pro nivu nížinné řeky. Pleistocenní a holocenní náplavy písků a štěrkopísků na horninách spodního turonu, které překrývá v různé mocnosti labská nivní hlína – červenka. Celé území je rovina v inundaci Labe. V lužním lese je několik menších sníženin s malými tůňkami. Nivní půdy představují velmi nejednotnou skupinu. Půdní profil odpovídá zpravidla typu hnědý glej a hnědá vega. Další pedogenetický vývoj směřuje k hnědozemi. Ve vlastní rezervaci, labském rameni, se vyskytuje stulík žlutý a okřehek hrbatý a menší. V rákosinách a pobřežních porostech se nachází řada dalších rostlinných druhů. Zdejší oblast, označovaná jako Libiš, byla již od počátku české přírodovědy cílem českých zoologů. Ve vodním prostředí zde žije řada druhů drobných korýšů, vodních roztočů a hmyzu. Vodní společenstva však ovlivňuje bezkyslíkový režim, který vzniká hnitím listí, napadaného do vody v zimních měsících. V rezervaci hnízdí slípka zelenonohá, lyska černá, kachna divoká. Bohaté je rovněž lužní ptactvo, můžeme tu uvidět ledňáčka říčního nebo oslyšet slavíka a žluvu hajní. V lužním lese se můžeme setkat se vzácnějšími druhy střevlíků a drabčíků. Z bezobratlých byli prozkoumáni především měkkýši. Jsou zde přítomny všechny hlavní lužní dřeviny. Vlivem onemocnění grafiózou poklesl výskyt jilmu, jasan zde byl pravděpodobně rozšířen především umělou kulturou. V ochranném pásmu je lužní les tvořen několika společenstvy od olšin na nejvlhčích místech až po fragmenty dubohabřin na sušších stanovištích. |
| Ohrožení a návrh péče: Lesní porosty jsou lesnicky obhospodařovány. Na labském rameni hospodaří rybáři. Rezervaci ohrožuje především zazemňování a zarůstání labského ramene, které je způsobováno na jedné straně velkým množstvím stromové opadanky, hromadící se každoročně v rameni, a na druhé straně umrtvením říční dynamiky v důsledku regulace a splavnění Labe. Nezanedbatelné je také ohrožení chemickým a pevným spadem ze závodu a.s. Spolana Neratovice, jehož areál přímo navazuje na ochranné pásmo rezervace, dále i znečištěná voda v Labi, která se při vyšším stavu přelévá do rezervace. Rovnováhu vodních společenstev narušují také rybáři, když osazují rameno rybí obsádkou s nevhodnou druhovou skladbou ryb. Péče by se měla zaměřit na omezování zazemňovacích pochodů a zarůstání vodní hladiny včetně prosvětlení porostů okolo ramene, a tím snížení množství opadu listí do vody. Dále je nutné trvalé sledování ohrožení rezervace ze strany Spolany a splachů z okolní zemědělské krajiny. Rameno by se mělo prohloubit a pročistit probagrováním. |

| MALOPLOŠNÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ (Mělník - jih) |
| --- |
| Název: ÚPOR | Kategorie ochrany: PR |
| Vyhlášeno: vyhláška MŠK čj. 61.225/57 z 14.8.1957 |
| Číslo map. listu 1 : 10 000 : 12-22-08, 12-22-13 |
| Číslo map. listu 1 : 25 000 : 12-221, 12-222 | Číslo map. listu 1 : 50 000 : 12-22 |
| Katastrální území: k.ú. Úpor, Kly, Vrbno |
| Plocha v ha: 225,4211 | Nadmořská výška: 156 – 160 m |
| Bioregion: 1.7 Polabský |
| Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: V cípu soutoku Labe a Vltavy pod Mělníkem. Rozsáhlý komplex lužního lesa s výskytem sněženky předjarní, ojedinělý příklad tzv. sněženkového luhu v Polabí. Středněturonské slínovce české křídy, překryté čtvrtohorními usazeninami, především říčními (terasovými) štěrkopísky a písky. Nivní půdy, bohaté na živiny. Pro lužní lesy je charakteristické střídání jarního a letního aspektu v bylinném patře. V jarních měsících vykvétá brzy z jara sněženka předjarní, dymnivka dutá, orsej jarní, sasanka pryskyřníkovitá, křivatec žlutý, plicník lékařský atd. V letních měsících nastupuje v luzích letní aspekt, ve kterém převládá kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha aj. Hojné hájové ptactvo, kupř. sedmihlásek, lejsek šedý, z dravců zde žije lestřáb lesní, krahujec obecný, v zimě zde hřadují havrani, hnízdiště čápa bílého. Významná je malako- a entomofauna, vyskytuje se tu zlatohlávek Potosia aeruginosa, tesaříci Obrium cantharinum, Saperda scalaris atd. Větší část tvoří lesní porosty s přirozenou skladbou dřevin (vrbo – topolové a dubo – jilmové lesy). V části území byly vysazeny nepůvodní dřeviny, nejvíce hybridní topoly a ořešáky. |

| NAVRŽENÉ MALOPLOŠNÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ (Mělník - jih) |
| --- |
| Název: ZÁMECKÝ LES - OBŘÍSTVÍ | Kategorie ochrany: funkci určí OÚ Mělník, RBC |
| Název výchozího generelu ÚSES: Mapování krajiny I – B) pro k.ú. Záboří, Kly a Tuhaň |
| Pořadové číslo ve výchozím generelu ÚSES: VKC |
| Číslo map. listu 1 : 10 000 : 12-22-13 |
| Číslo map. listu 1 : 25 000 : 12-221, 12-223 |
| Katastrální území: Kly, Obříství |
| Plocha v ha: cca 45 ha | Nadmořská výška: 159 – 160 m |
| Bioregion: 1.7 Polabský |
| Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: Meandr starého opuštěného řečiště Labe u soutoku s Černávkou u obce Obříství na pravém břehu Labe, mezi starým a novým řečištěm komplex lužního lesa s přirozenou skladbou rostlinných společenstev (jilmový luh, topolový luh, vrbové olšiny), místy semenné porosty topolů a dubu. U soutoku s Černávkou vlhké až podmáčené louky, vrbové olšiny. Staré Labe : okřehek menší, okřehek hrbatý, rákos obecný, orobinec úzkolistý, kosatec žlutý, při břehu dub letní, vrba bílá smuteční, lípa srdčitá, topol černý, jilm vaz, jilm menší lyska černá, jelci Lužní les: dubojilmový luh, střídavě vlhčí a sušší asociace dubojilmového luhu – jasan ztepilý, dub letní, jilm vaz, jilm menší, lípa malolistá a topol kanadský, střemcha, javor babyka, v bylinném patře sněženka podsněžník, dymnivka dutá, křivatec žlutý, česnek medvědí, orsej jarní, mokrýš střídavolistý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, svízel přítula, čistec lesní, čistec bahenní, srha laločnatá, vrbovka chlupatá, starček poříční, škarda bažinná - založený semenný porost v r. 1980, topol černý, dub červený, dub letní. Lokalita je součástí vymezeného regionálního biocentra. |
| Ohrožení a návrh péče: Při výchově a obnově lesního porostu podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typologické jednotky, pravidelné kosení luk, občasné sečení rákosin a prořezávka dřevin v mokřadech u soutoku s Černávkou. |
| Mapoval: Ing. Morávková, 1997 |

Vyhlášené památné stromy (V) a stromy navržené k vyhlášení (N):

| Druh stromu | k.ú. | Parc. č. | Lokalita | Obvod (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jerlín japonský (V) | Obříství | 993, 142 | U památníku B. Smetany u čp. 12 | 298 |
| Dub letní (N) | Obříství |  | Za Štěpánským mostem u polní cesty z parkoviště u kiosku podél zahrádek | 503 |
| Skupina dubů letních (N) | Obříství |  | U památníku Svatopluka Čecha |  |
| Dub letní sloupovitý (N) | Obříství |  | Zahrada zámečku Na Štěpáně |  |
| Buk lesní (červený) (N) | Obříství |  | Zahrada zámečku Na Štěpáně |  |
| Jasan ztepilý (N) | Obříství |  | Zahrada za farou na náměstí |  |

Významné stromy jsou  zakresleny v mapě bez popisu.

- Koncepce dopravy a přepravní vztahy.

Obec Obříství je dopravně propojena se sítí ostatních sídel Mělnicka, hlavním městem Prahou i regionálními spádovými subcentry silniční sítí relativně dobré kvality a vyhovující hustoty. Obec je rovněž napojena na železnici, protože jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č.092 Kralupy n.Vltavou - Neratovice  řešeným územím okrajově prochází. Železniční zastávka Obříství - Chlumín je však situována mimo k.ú. Obříství, ve vzdálenosti asi 5 km od obce. Obec není napojena na systém letecké dopravy.Východním okrajem správního území Obce Obříství prochází významná vodní cesta Labe evropského a celostátního významu. V hierarchicky uspořádané silniční síti hraje z hlediska širších územních vztahů dominantní úlohu především silnice I.třídy č.9 Praha – Mělník – Česká Lípa – Rumburk procházející krátkým, několikasetmetrovým úsekem východním okrajem k.ú. Obříství. Současně zastavěným územím obce prochází úsek silnice II.třídy č.101 Brandýs n.Labem (rychlostní silnice R10) – Neratovice (I/9)- Obříství – Kralupy n.Vltavou (D 8, E 55) – Kladno (R7 Praha-Slaný) s napojením na I/6 Praha – Karlovy Vary (E 48). Silnice II/101 má při průjezdu intravilánem Obříství a některých sídel zúžený profil i nepřehledné zatáčky a křižovatky (Dušníky, Semilkovice, Chlumín), což při značné a trvale rostoucí intenzitě provozu 2557 vozidel ve 24 hodinovém průměru (1995) vytváří potenciální kolizní body. Ty jsou v řešeném území vyznačeny v problémovém výkresu průzkumů a rozborů řešeného území.

E.1. Dopravní dostupnost spádových center.

Z katastrálního území Obříství je po silnicích I/9 a II/101 dopravně velmi dobře dostupné hlavní město Praha (cca 24 km na severní okraj, t.j. asi 25 minut osobním automobilem) jako dominantní spádové centrum. Po silnici II/101 je východním směrem přes sousední obec Libiš během několika minut město Neratovice (obec pověřená výkonem některých funkcí státní správy pro obec Obříství). Po silnici I/9 severním směrem ve vzdálenosti 7 km leží bývalé okresní město Mělník s výrazným potenciálem územních administrativně správních funkcí, službami a vyšší občanskou vybaveností, školskými zařízeními, atd., jež je druhým nejvýznamnějším spádovým centrem. Směrem na západ od Obříství je po silnici II/101 a II/552 dostupná Odolena Voda s významným potenciálem pracovních míst a dolnovltavská města Kralupy nad Vltavou (Kaučuk a ostatní chemická výroba) a Nelahozeves (Severočeké tukové závody). Pro řešené území je dále významná silniční komunikace č.III/24215 směrem na Korycany, po níž je m.j. přístupná železniční zastávka Obříství – Chlumín. Obě regionální spádová centra Neratovice a Kralupy n.Vltavou jsou dobře dostupná i hromadnou dopravou autobusovými linkami a po železnici. Silniční komunikace II/101 hraje v Pražské a středočeské sídelní aglomeraci stále významnější roli, neboť spontánně akumuluje dopravní zátěž podél levého břehu Labe a tím i část funkce dosud neexistujícího celistvého vnějšího okruhu Prahy. Dopravní zátěž, zejména kamionovou nákladní dopravou v některých úsecích II/101 (včetně průjezdu intravilánem Obříství a sousedního Chlumína) přesahuje místy možnosti dané omezeným příčným profilem komunikace a často nepřehledným směrovým vedením trasy II/101 zastavěnými územími obcí. Negativní roli hraje zejména kamionová doprava štěrkopísků těžených v k.ú.Zálezlice a k.ú.Chlumín. Do obce Obříství zajíždějí autobusové linky regionální dopravy. V pracovních dnech projíždí Obřístvím každý spoj minimálně jednou za 24 hodin. Osobní vlaková doprava po regionální železniční trati č.092 je poměrně intenzívní a nabízí několik spojů během 24 hodin v každém směru v pracovních dnech. Problém však představuje vysoké procento nutných přestupů při cestách do hlavních spádových center osídlení (Praha, Mělník) a tím i její pomalost.

Umístění zastávek autobusů v rozsahu celého katastrálního území je patrné ve výkresu č.2: „Návrh využití území, doprava“ v měřítku 1:5 000. V tomto výkresu jsou rovněž zakreslena ochranná pásma silničních komunikací mimo zastavěná území sídel.

Dopravní dostupnost samoty v lokalitě Úpor je špatná a je možná po polních cestách s nezpevněným povrchem ze Zálezlic nebo z Obříství.

Jižně od k.ú. Obříství navrhuje koncept VÚC Pražské sídelní aglomerace obchvat silnice II/101, který by z valné části odvedl tranzitní dopravu ze stávající trasy procházející intravilánem obce. Tímto návrhem ÚPO Obříství není proto navrhováno žádné další opatření ke zlepšení přepravních poměrů na úseku stávající trasy II/101 na území obce. Připojení nové trasy II/101 na silnici I/9 je plánováno formou mimoúrovňové křižovatky na obchvatu I/9 na východním okraji Býškovic (místní část Neratovic). Plánuje se rovněž rekonstrukce silnice I/9 na rychlostní čtyřproudovou silnici. V rámci této rekonstrukce je plánovaná nová stopa této rychlostní komunikace s novým přemostěním Labe a mimoúrovňovou křižovatkou (veřejně prospěšné stavby) v lokalitě Na Štěpáně a obchvatem Větrušic a Klů (mimoúrovňové připojení II/331). Trasa obchvatu rekonstruované R 9 a křižovatky se silnicí II/101 na řešeném území je zakreslena ve výkresu č.2 „Návrh funkčního využití území a doprava“ v měřítku 1:5000.

E.2. Dopravní skelet obce.

Dopravní skelet obce Obříství je tvořen místními obslužnými komunikacemi, většinou s asfaltovou vozovkou a vyhovujícími profily. Součástí dopravního skeletu obce jsou i úseky jednotlivých silnic II. a III. třídy, jež jsou patrné z výkresu č.2: „Návrh využití území a doprava“ v měřítku 1:5000. Pokud budou navrhovány jakékoliv stavební činnost v ochranných pásmech silnic, je nezbytné projednat předem souhlas příslušného silničního správního úřadu, který smí udělit výjimku za podmínek uvedených v zákoně č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V takovém případě je třeba v rozpočtu stavby počítat s vybudováním protihlukových opatření, která nebudou správci dopravních zařízení hrazena. Nově navržené rozvojové zóny obce budou dopravně obslouženy navazujícími úseky nových místních obslužných komunikací K1, K2, K3, K4, K5 a K6 (viz výkres č.4: „Veřejné stavby, objemová regulace“, 1:5000), které se stanovují veřejně prospěšnými stavbami. Profily stávajících místních obslužných komunikací budou v případě potřeby rozšířeny a budou dobudovány asfaltové vozovky, odstavné a parkovací plochy. Návrh místních komunikací je nutné upřesnit regulačním plánem po provedené parcelaci rozvojových zón.

E.3. Doprava v klidu.

Systém místních komunikací ústí většinou do návsi v Obříství (v menší míře do návsi v Semilkovicích a veřejného prostoru v Dušníkách) a centrálního veřejného prostranství obce, které jsou dostatečně prostorově dimenzovány, aby zajistily potřeby parkování před základními zařízeními občanské vybavenosti a služeb (úřadovna Obecního úřadu, pošty, nákupního střediska a dalších prodejen, restaurace,  hasičská zbrojnice, atd...). Nedostatečné je parkoviště před Pečovatelským domem. V rámci podrobnějšího stupně územně plánovací dokumentace pro centrální prostory sídla bude třeba detailně vymezit funkční využití parteru, včetně návrhu odpovídajícího počtu parkovacích stání. Parkování a odstavování vozidel vlastníků stavebních parcel a na nich stojících objektů je přípustné pouze na jejich soukromých pozemcích.

E.4. Řešení obslužné dopravy v rozvojových zónách.

Dopravní síť místních obslužných komunikací v nových rozvojových zónách bude řešena regulačními plány zón, t.j. po jejich parcelaci. Výstavba nových úseků místních obslužných komunikací o profilu min. 9 m (oboustranný chodník), resp. 7,5 m (jednostranný chodník) v celkové délce přibližně 3,17 km se určuje za stavbu ve veřejném zájmu. Nově navržené místní komunikace v rozvojových zónách se navrhují ve třídě S9, výjimečně S 7,5.

E.5. Železniční doprava.

Jižním okrajem zastavěného území obce prochází jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č. 092 Neratovice – Kralupy nad Vltavou. Ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a v souladu s usnesením vlády ČR č.766 z 20.12.1995 je tato trať ponechána jako součást celostátní dráhy regionálního významu. Je možná její modernizace s územními dopady jak v rámci tělesa dráhy, tak jejího ochranného pásma. Na trati je ve vzdálenosti cca 5 km od Obříství  po silnici III/22415 zřízena společná zastávka Obříství - Chlumín.

Pro obyvatele obcí Obříství a Chlumín má železniční osobní doprava po této trati po omezení regionální osobní dopravy okrajový význam nejen vzhledem ke značné vzdálenosti zastávky od současně zastavěného území obce, ale i nižší frekvencí spojů a nutnými přestupy pro dopravu do Mělníka a Prahy. Umožňuje však spolu s autobusovými spoji dostupnost ostatních regionálních spádových center osídlení (Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Všetaty, Kostelec nad Labem, Brandýs n.Labem) i mimo ranní a odpolední špičku.

Územní rezerva pro výstavbu trasy expresní železnice leží mimo řešené území, jihozápadně od jižního cípu k.ú. Obříství ve vzdálenosti cca 7 km.

Návrh řešení územního plánu obce není v konfliktu s ochranným pásmem železnice. Pokud by jednotlivé stavby v řešeném území kolidovaly s obvodem a ochranným pásmem dráhy, je nezbytné projednat zásahy do zájmů dráhy projednat s Drážním úřadem Praha ČD DDC – Stavební správou Praha a s příslušnými orgány ČD, které stanoví podmínky takové stavební činnosti.

E.6. Vodní doprava.

Významný splavný vodní tok Labe, který tvoří zčásti východní hranici správního území obce Obříství, patří podle zákona č. 114/1995 Sb. mezi vodní cesty dopravně využívané, zařazené do IV. třídy dle klasifikace evropských vodních cest ve smyslu vyhlášky č.222/1995 Sb. Ministerstva dopravy ČR ze dne 14.9.1995. Na Labi v blízkosti Obříství, avšak mimo řešené správní území obce leží významná vodní díla: plavební kanál s plavební komorou dokončenou v r. 1974 a automatickým jezem uvedeným do provozu v roce 1973, dále tzv. starý jez, dnes nefunkční z r.1912, jehož autorem je prof. Pavel Janák a který je technickou památkou. V blízkosti automatického jezu byla v letech 1994 – 1995 vybudována moderní malá vodní elektrárna o výkonu 3,4 MW. Labská vodní cesta v nedávné minulosti sloužila především pro lodní dopravu hnědého uhlí z překladiště v Lovosicích do elektrárny Chvaletice, tj. po 150 km říční trase. V osmdesátých letech projíždělo kolem Obříství průměrně 25 až 30 tlačných lodních souprav s hnědým uhlím denně. Nejbližším říčním přístavem od Obříství je Mělník, cca 7 km po proudu řeky.

Územní rezervy pro výhledově plánované úpravy Labské vodní cesty podle studie „Generální řešení splavnění Labe pro třídu Vb“, vypracované Vodními cestami, a.s. v r.2002, se řešeného správního území obce většinou netýkají, neboť leží těsně mimo k.ú.Obříství. Plánovaný záměr výstavby nové hlavní plavební komory a rozšíření plavební dráhy mezi říčními kilometry 4,3 – 5,2 se projeví na řešeném katastrálním území Obříství těsně u jeho východní hranice úpravou levého břehu včetně vegetačního doprovodu u meandru o poloměru R = 650 m. Příslušná územní rezerva pro tuto úpravu je vymezena ve výkresu č.2: „Návrh funkčního využití území a doprava“ v měřítku 1:5000.

E.7. Pěší a cyklistická doprava.

Pěší doprava je organizována pouze částečně, v centrálním území smíšeného jádra obce a v navrhovaných rozvojových zónách systémem chodníků. Chodníky jsou vedeny přerušovaně. Nové chodníky budou navrženy v rámci podrobnějších regulačních plánů rozvojových zón a veřejných prostranství v centru obce Obříství.

Cyklistická doprava je v řešeném území rozdělena na rekreační a ostatní (cílovou). Pro účely kondiční a rekreační cyklistiky je možno využívat sítě existujících cest a silnic III. třídy. V katastrálním území Obříství, ani k.ú. Úpor se nenavrhuje vybudovat separátní trasu cyklistické stezky s ohledem na hustou síť stávajících komunikací. Po nich je zajištěna dobrá dostupnost obou větví mezinárodní cyklistické stezky podél Vltavy a podél Labe.

E.8. Negativní vlivy dopravy na životní prostředí sídel.

Vzhledem k průchodu frekventované trasy silnice II.třídy II/101 intravilánem obce je dopravnímu hluku, zvýšené prašnosti a exhalátům výfukových plynů exponována stávající obytná smíšená zástavba v centru obce. Návrh ÚPO Obříství navrhuje odclonit rozvojové zóny bydlení na východ od hranice současně zastavěného území sídla Obříství (etapa návrh) od trasy II/101 zónou izolační zeleně. V souvislosti s výhledovým vybudováním obchvatu II/101 mimo katastr obce nejsou navrhována žádná aktivní ochranná opatření. Další navržené rozvojové zóny nebudou negativně zasaženy vlivy dopravy.

# F:  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

F1. Charakteristika současného stavu

F.1.1. Úvodní souhrnné zhodnocení

Řešené území se nachází relativně blízko okresního města Mělník a dalších dvou větších měst Neratovice a Kralupy nad Vltavou.

Z inženýrských sítí zde chybí splašková oddílná kanalizace a ostatní, které zde jsou již instalovány, nesou stopy málo koncepčního i málo důsledného řešení.

Stav tohoto zájmového území je v úseku své technické obsluhy značně heterogenní a vykazuje v případě starších zařízení znaky zanedbávané údržby. Vývoj zde byl též jednostranně ovlivněn upřednostňováním obsluhy objektů zemědělské výroby před ostatními aktivitami.

Technická obsluha území bývá efektivní a snáze řešitelná, jde-li o důsledně hromadnou obsluhu aktivit uspořádaných v dostatečně koncentrované, tj. ne příliš rozptýlené, zástavbě. V tomto ohledu může venkovské sídlo takovým podmínkám vyhovovat jen obtížně, a jde pak o to, usměrnit jeho vývoj tak, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování těchto podmínek, a aby i zjevné negativní projevy předchozího vývoje mohly být korigovány či postupně anulovány.

Zájmové území je z technického hlediska nepříjemně zasaženo zátěžemi nadřazených prvků (ropovod, etylenovod, tepelný napáječ) a zátěží expandující těžby štěrkopísku.

Současný stav a rozsah zařízení technické obsluhy je dnes takový, že při jistém poklesu intenzity a změny struktury využívání území, umožňuje přežití v období postupné kompletace a rekonstrukce inženýrských sítí.

Výchozí podmínky řešitelnosti inženýrských sítí jsou zde z technického hlediska podmíněně přijatelné, avšak z ekonomického hlediska bývají v takovýchto případech značné obtíže (nutnost relativně vyšších měrných investičních i provozních nákladů). Jde proto především o to, udržet i tuto stránku věci pod dostatečnou kontrolou a z koncepčních řešení pak preferovat takové, které nabízí možnost rozdělit realizaci do etap při zachování analogických technických, ekonomických a ekologických parametrů.

Ekonomické podmínky se však dnes stávají natolik dominantní, že (ne)přirozeně zatlačují rozsah a kvalitu řešených technických a  dalších problémů do “minimalistické polohy“, která však v případě problematiky inženýrských sítí nemůže být bezvýhradně akceptována. Program rozvoje území nemůže být redukován do podoby konzervování současného ne zcela vyhovujícího stavu. Proto právě nabývá na významu preferovat takové varianty koncepčního řešení, které umožní zvládnout úkoly postupně  po “plně funkčních etapách“ tak, aby tyto na sebe navazovaly a navzájem se nepopíraly.

Z hlediska technické obsluhy inženýrskými sítěmi není příznivé, že obec, jako konglomerát původních tří dílčích sídel, nemá dostatečně kompaktní tvar. Podstatná část zástavby obce se vyvíjela podél silničních komunikací, které rozhodně neposkytují ideální podmínky pro lokalizaci a provoz inženýrských sítí.

### Zástavba zde zatím není dostatečně kompaktní z hlediska její obsluhy prostřednictvím inženýrských sítí. Ve skutečnosti se zde vyskytuje řada úseků řídké zástavby a relativně mnoho ploch narušujících celistvost území z hlediska technického řešení a koordinace inženýrských sítí. Zástavba je zatím relativně značně rozvolněná a pro technickou obsluhu poskytuje méně příznivé podmínky (z technického i ekonomického hlediska). Stejným dojmem působí i struktura místních komunikací (se značným podílem s nezpevněným či nedostatečně zpevněným povrchem). Místní komunikace a veřejný prostor je zde většinou dostatečně rozměrný a umožnil “volně“ uložit většinu inženýrských sítí (stalo se tak však v mnoha místech improvizovaně a s častými prohřešky na ustanovení ČSN 73 6005  “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“). Jsou zde však i ulice , které nabízejí prostorově jen velice stísněné podmínky pro ukládání inž.sítí. ÚPO ve své urbanistické části již částečně (dle daných možností) reaguje návrhem opatření. Dále viz. odstavce F.1.5. a F.2.5.

Dle (11) skalní podklad zájmového území tvoří horniny mladšího proterozoika, které patří ke štěchovické skupině (zastoupení prachovci, břidlicemi a drobami  s polohami suků buližníků). Hydrogeologická struktura povrchové vrstvy je vymezena kvarterními stěrkopískovými sedimenty o mocnosti cca 8 až 10m. Hladina podzemní vody je vázána na aluviální náplavy (pozorována v hloubce 0,5 až 3,5 i více m pod úrovní terénu v závislosti na místu a hydrologické situaci).

### F.1.2. Úsek vodního hospodářství

Kromě problematiky vodovodu (zásobování vodou) a kanalizace (likvidace odpadních vod), která zde figuruje prioritně, je zde vodohospodářská situace dána především okolností lokalizace řešeného území v “soutokovém prostoru“ řeky Vltavy a Labe a okolností rovinaté morfologie terénu. Obcí (zájmovým územím) protéká potok Černavka, hodnocený jako  významný vodní tok ve smyslu vyhlášky č.333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.470/2001 Sb. Podle § 49 zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, bude podél významného vodního toku Černávka respektován volný nezastavěný pruh na obou březích vodoteče v šíři 8 m od břehové čáry. U vodního toku Labe, jenž je vodní cestou dopravně významnou, může správce vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 10 m od břehové čáry. Ostatní vodoteče (přirozené i umělé odvodňovací strouhy) a závlahová soustava Vltava III jsou součástí relativně rozsáhlého hydromelioračního systému zahrnujícího podstatnou část zájmového území. Je žádoucí zabezpečit odpovídající podmínky pro zachování provozuschopnosti všech zařízení závlahové soustavy Vltava III, nacházející se v katastrálním území Obříství s místními částmi Dušníky a Semilkovice  (lze připustit jen jistou redukci v koncových částech systému, a i v takových případech by bylo rozumné takto uvolněnou kapacitu využít odpovídajícím rozvojem systému v jiném místě; v případě zásahu nadřazeného potrubního řadu je třeba v předstihu realizovat ekvivalentní náhradu v jiné trase).

Struktura dílčích povodí je vyznačena přehledně v PŘÍLOZE 1. Vodní  tok Černavka působí dojmem nedostatečné údržby. Lze též s velikou pravděpodobností předpokládat, že hranice orografických povodí se zde neshodují s hranicemi geografických povodí se všemi důsledky z tohoto vyplývajícími. Podrobnější informace nabízí podklad (13).

V případě hlavních melioračních zařízení (HMZ) je jejich vlastníkem Státní pozemkový fond dle zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR. Hlavní hydromeliorační zařízení na pozemcích katastrálního území Obříství a katastrálního území Úpor (viz mapová příloha) jsou součástí rozsáhlejšího celku, který je třeba ve své funkci zachovat. Znamená to též např. nutnost respektování všech těchto prvků v případě event. “vstupu“ některého jiného vedení či aktivity do tohoto prostoru (to se týká i všech manipulací se stávajícími i plánovanými nadřazenými vedeními inž.sítí atp.).

Prakticky v geometrickém centru obce se nachází hlubinný vrt ČHMÚ, který slouží jako monitorovací.

#### F.1.2.1. Odvodnění území, likvidace odpadních vod

Odvedení srážkových vod zde celkově nečiní po většinu roku při průměrných hydrologických podmínkách větších potíží vzhledem k relativně dobré propustnosti a retenční schopnosti povrchu terénu, vzhledem k existenci přirozených recipientních prvků v intravilánu a vzhledem k již realizovaným technickým opatřením kompenzujícím nepříznivé sklonové podmínky (rovinatý terén) v území intravilánu.

Lze zde zřejmě počítat se značnou propustností povrchu terénu (nikoliv však za stavu nasycení či zámrazu). Výskyt úrovně hladiny podzemní vody je zde s ohledem na  geologickou strukturu povrchové vrstvy a na polohu v soutokovém prostoru řeky Labe a Vltava ve větším rozptylu než kdekoliv jinde (cca od 0,5 m do cca 3,5 m pod povrchem terénu s kolísáním ve vazbě na širší konkrétní hydrologickou situaci). Jinak viz podklady s podrobnějším hodnocením (12) a (13).

Jisté potíže zde dále nastávají odhadem i v období předjaří či na začátku zimního období, kdy je povrchová vrstva ještě či již zmrzlá a nepropustná a kdy dešťové srážky mohou způsobit komplikace na nezpevněných místních komunikacích a prostranstvích a v jejich okolí. Přirozenou reakcí v takových případech bývá zpevňování jejich povrchu včetně dodatečné úpravy jejich sklonových poměrů či instalace odvodňovacích prvků (odvodňovacích rigolů, potrubí), převádějících vodu do recipientních prvků v území. V tomto ohledu lze takovéto podmínky a zásahy zaznamenat i ve sledovaném zájmovém území. Lze zde též na mnoha místech (ve více úsecích) zaregistrovat vyvýšení povrchu komunikace nad okolní terén a “utopení“ objektů v jejím okolí.

Výraznými odvodňovacími prvky jsou zde zbytky odvodňovacích rigolů místních komunikací (též i zpevněný povrch místních komunikací) a plochy zeleně s nižší úrovní terénu, relativně dobře pro tento účel využitelné. Dále pak jde o úseky původní zatrubněné dešťové kanalizace  prakticky řešící problémy v místech a lokalitách, navazujících na hlavní recipientní prvek v příslušné části zájmového území.

Problém srážkových odpadních vod byl zde, jak bylo již řečeno, řešen i využitím lokálních recipientních prvků v území. Ty je třeba pokud možno ve své kvalitní plné funkci zachovat, stejně tak nezabraňovat přirozenému bezkonfliktnímu nátoku do nich např. zvyšováním konstrukce a zpevněných povrchů místních komunikací (nalepováním dalších vrstev při jejich údržbě a rekonstrukci), aniž by byly prověřeny důsledky takového zásahu, či udělat další potřebná účinná opatření, viz např. podklady (15) a (16).

Stávající zatrubněné i nezatrubněné úseky dešťové oddílné kanalizace jsou technicky značně nedokonalé a nejsou  navíc prakticky udržovány. Výhledově je třeba usilovat o důsledné dořešení i v souvislostech na konečné úpravy terénu a místních komunikací.  Tato kanalizace nesplňuje platné technické normativní podmínky. V případech této kanalizace šlo o velmi zjednodušené technické řešení a méně kvalifikovanou formu realizace (akce „Z“). Tato kanalizace má však po rekonstrukci a kompletaci šanci sloužit i nadále jako oddílná dešťová kanalizace. Ve venkovském prostředí, kde ještě zůstává veliké zastoupení nezpevněných ploch v těsném sousedství ploch zpevněných, vykazuje větší nutnost řádné provozní údržby (pravidelné odstraňování nánosů a splavenin).

Absence oddílné splaškové kanalizace zde vyvolává, obdobně jako i jinde ve venkovských sídlech, postupnou instalaci septiků a žump (případně též malých ČOV). Jejich současný stav je i zde málo přehledný a obecně jde o jejich nedobrý stav (v dimenzích, v těsnosti, konstrukčním provedení, ve způsobu jejich provozu). Svým zaústěním do recipientních prvků, do netěsné dešťové kanalizace, do vsakovacích drénů apod., jsou jednou z příčin znehodnocení podzemních vod jímaných domovními studnami. Zásobování vodou prostřednictvím těchto studní je zde proto rizikové. Žádoucí proto je i tento nepříznivý stav změnit, přestože má obec veřejný vodovod. Tyto studny při všem zůstávají důležitým individuálním zdrojem užitkové vody a vody pro zalévání zahrad, kropení zeleně apod.

Žádoucí je vybudovat splaškovou oddílnou kanalizaci (11) a to též v souvislosti s již vybudovaným veřejným vodovodem a jeho využíváním bez zbytečného omezování. Jen ve vynuceném případě a dočasně by bylo možné ještě jistou dobu zachovat systém odkanalizování septiky, žumpami a malými ČOV (po jejich revizi a úpravě jejich provozu) vzhledem k ekonomické a časové náročnosti budování splaškové oddílné kanalizace s centrální ČOV v takovýchto menších lokalitách.

Stávající oddílnou dešťovou kanalizaci je potom třeba dále nechat fungovat jen jako opravdu dešťovou (po revizi, rekonstrukci, doplnění, viz podklady (15) a (16), které nabízí instalaci nové rigolové dešťové oddílné kanalizace a regulované drenážní kanalizace event. pro celý intravilán obce ).

Bilance srážkových odpadních vod:

odvodňovaná plocha (včetně rozvojových lokalit) …….……cca 114 ha

intenzita návrhového deště……………………………………124 l/s.ha

střední součinitel odtoku pro obce tohoto typu…….……………0,35

bilanční množství srážkových vod…………………..….cca 4 947,60 l/s

#### F.1.2.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou

Obec má veřejný vodovod, který je součástí rozsáhlého skupinového vodovodu Mělník-Kralupy-Slaný-Kladno. Zdrojem vody je významný, rozsáhlý a kvalitní zdroj podzemní vody Severočeská křídová pánev Řepínský důl, Mělnická Vrutice, Kropáčova Vrutice-Košátky.

Voda je odtud dopravována do VDJ Hostín (stará část 2 x 2800 m3, nová část 2 x 6000 m3, v obou případech je úroveň hladiny min./max. 281,50  / 286,70 m n.m.). Dále je z těchto komor VDJ Hostín voda dopravována nadřazeným vodovodním (přiváděcím a zásobovacím) řadem DN 800 ze železobetonu. Z tohoto řadu je na úrovni obce Obříství provedeno odbočení (přes armaturní šachtu) vodovodním řadem DN 150 (litina), který zásobuje rozvodnou síť obce Obříství a jeho přilehlého okolí. Tento zásobovací vodovodní řad dále pokračuje jihozápadním směrem na východní okraj obce Chlumín a je na něj napojena rozvodná vodovodní síť Chlumína (tento řad potom dále pokračuje až do obce Zálezlice). Vodovodní rozvodná síť obce Obříství je vybudována z litinového potrubí DN 80 až DN 150 (převážná část v rozsahu cca 8,1 km) a dále z lPE potrubí DN 50 až 110 (v rozsahu cca 2,7 km).

Obec (okraje) i její okolí (zemědělské pozemky) je vybaveno dosud funkční potrubní závlahovou sítí (potrubí: nadřazené řady z oceli, ostatní z azbestocementu) navazující na ucelený rozsáhlý systém Vltava III s nadřazenými prvky: hospodářská vodní nádrž Dřínov a čerpací stanice Bukol.

Potřeba požární vody je zde zajištěna z veřejného vodovodu a z řeky Labe . Odběr vody je zde dobře možný pro tyto účely z blízké místní komunikace. ČSN 73 0873 “Zdroje zásobování požární vodou“ již připouští, že nemusí být tato potřeba vody zajištěna výhradně jen z veřejného vodovodu.

F.1.2. 3. Povodňové situace

Povodňové situace zde představují výraznou hrozbu, které je zde možné technicky jen obtížně čelit (13).

V mapové příloze je vyznačen průběh zátopové čáry Q100, která je v návrhu ÚPO plně respektována v souladu se “Seznamem celostátně platných limitů využití území“ (část 1.7.802 a 1.7.803) vydaného Ústavem územního rozvoje v Brně v roce 1997.

Povodňové situace zde, vzhledem k již výše uváděným celkovým vodohospodářským poměrům (vzhledem k nadřazeným systémovým vodohospodářským opatřením na řece Labe a Vltava) a vzhledem k průkazným dlouhodobým zkušenostem (poslední svými ničivými účinky katastrofická povodeň zaznamenána v srpnu roku 2002), je třeba brát velmi vážně.

V otevřené krajině je relativně zachován přirozený stav vodního toku Černavka. Skladba kultur zemědělsky využívaných ploch s relativně vysokým podílem trvalých travních porostů a rovinatá morfologie terénu vytváří předpoklady pro snižování kulminačních průtoků v případě výskytu místních přívalových dešťů.

Velice důležité je rovněž, aby odpovídající údržbou a provozem bylo postaráno o trvalou funkci stávajících hydromelioračních odvodňovacích zařízení (odvodňovacích struh).

Dále je potřeba se vyvarovat skladování sypkých a dalších podobných materiálů v blízkosti vodních toků způsobujících po jejich splachu do řečiště snížení jejich průtočné kapacity, vzdouvání hladiny vody a další potíže. Je třeba dbát na to, aby se recipienty v území nestaly místem “likvidace jakéhokoliv odpadu“.

F.1.3. Zásobování energiemi

Energetická situace zájmového území je zde formálně i fakticky dořešena kompletací energetických sítí, tj. vybudováním a zprovozněním STL plynovodní sítě.

Nemusí být proto zde již ve velkém rozsahu spalováno v lokálních topeništích nekvalitní palivo s následným znehodnocujícím odpadem na ovzduší jednotlivých lokalit zájmového území a na jejich bezprostřední okolí. V malém rozsahu je odhadem užíván propan-butan (v tlakových láhvích; převážně pro vaření).

Zájmové území je plošně plynofikováno. Lze tedy konstatovat, že v případě zásobování energiemi zde je tato otázka dořešena na úrovni odpovídající dnešnímu uznávanému standardu.

Nebude pravděpodobně nutné bezprostředně výrazně rozšířit elektrifikaci. Jsou zde však pro její rozvoj relativně uspokojivé technické podmínky (v souvislosti s plánovanými rozvojovými lokalitami).

V souladu s (1) nelze zde vyloučit ani ev. využití netradičních zdrojů energie, nebo využití lokálních systémů se zásobníky zkapalněného propanu či propanu - butanu. To dnes i výhledově bude více záležet na ekonomických podmínkách. Územní energetická koncepce by měla víc dbát na energetické úspory a např. uvolněnou zdrojovou kapacitu příkonu elektrické energie efektivně použít pro objekty, kde je efektivní přednostní užití elektrické energie.

Ozdravění ovzduší a tím zlepšení životního prostředí v zájmovém území, které se zde již projevuje, a které není ošetřeno zákonem o ochraně ovzduší č. 309/1991 Sb., může nejvýrazněji ovlivňovat dobrá koncepce úseku energetiky podporovaná občany a důsledně realizovaná OÚ. V tomto ohledu je nezbytná těsná spolupráce s energetickými společnostmi a s Krajským úřadem Středočeského kraje. V prvé fázi nelze asi současně též zcela důsledně plnit požadavek dosažení maximálních energetických úspor, třebaže je to rovněž nanejvýš žádoucí.

Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatickými podmínkami zájmového území (cca 158 až 165 m n.m.). Ty lze charakterizovat jako spíše mírné s občasným výskytem intenzivního západního až severozápadního proudění vzduchu. Minimální výpočtová teplota vzduchu dle ČSN zde činí -12oC. Průměrný počet dnů s teplotou vzduchu nižší než 12oC je 224. Průměrná teplota vzduchu v topném období činí cca 3,4oC.

#### F.1.3.1. Zásobování elektrickou energií

Elektrifikace zájmového území, jak zde byla dosud rozvíjena, je ve své skladbě a rezervách jednotlivých částí relativně heterogenní. Někde se odhadem dostává na hranice svých možností a vykazuje i jisté lokální provozní potíže v distribuční NN síti, jinde se může vyskytovat i jistá výkonová rezerva (to lze upřesnit přesnějším provozním sledováním a měřením).

Stávající distribuční trafostanice (viz výkresy č.7 a 9)):

Pracovní  Název          Inventární č.    Vlastnictví          Výkon (kVA)          Typ

označení

TS0	„Na Brůdku“      260188            STE	    	     160            stožárová(příhrad.)

TS1	„Bytovky“   	   260246            STE                 do 400        stožárová(příhrad.)

TS2     „Arboeko“          261245	    STE                  250            stožárová(příhrad.)

TS3	„Drůbežárna“     260988            cizí                   250             stožárová(příhrad.)

TS4     „RAMA“            261342            cizí                  do 630         bet.dvousloupová

TS5     „U statku“           260113           STE                  250             stožárová(příhrad.)

TS6     „Statek“               260211           cizí                  160              bet.jednosloupová

TS7     „U bažantnice“    261415           STE                 400             ELTRAF

TS8     „Škola“                261343	     cizí	     	    do 630         kiosková-zděná

TS9     „Gigant“              260060            STE                 100     	bet.dvousloupová

TS10   „Na Parcelách“    261092            STE                 400            stožárová(příhrad.)

TS11   „U LPG“             261643            STE                   50             bet.jednosloupová

TS12   „U Labe“             261276            STE               do 630          bet.jednosloupová

TS13   „MVE“                261175            cizí                    ?               vestavěná

TS14   „Na Štěpáně“                               STE                  400

Celkem    více jak 4 710  (jenom STE: 3 040) kVA

Napájecí uzel: TR 110/22 kV Mělník, TR 110/22 kV Neratovice

Rozvodná síť NN je zatím realizována kombinovaně, tj. ve formě venkovních vedení na sloupech (železobetonových, dřevěných) či již v podzemních kabelových trasách. Venkovní vedení NN jsou sice zatím funkční, ale z hlediska delšího výhledu neperspektivní. Venkovní vedení NN nejsou v mapovém podkladu zakreslena vzhledem k tomu, že jsou přímo v terénu “dobře čitelná“ (nemůže se pravděpodobně stát, že by byla nevědomě či nedopatřením nerespektována) a dále proto, že by došlo ke značnému znepřehlednění mapového podkladu.

V rámci vedení distribuční sítě NN je paralelně realizována též jako kombinovaná (venkovní či kabelová) síť, síť VO (veřejného osvětlení), která je dle (2) již zastaralá s tím, že jako nosičů jsou zde často užity nosiče vedení rozvodné sítě NN.

Nově je plánováno umístit do zájmového území novou trasu venkovního vedení VVN 110 kV (viz. mapová příloha).

Majitelem a provozovatelem elektrorozvodných sítí je zde Středočeská energetika,a.s., RZ Sever.

# F.1.3.2.   Zásobováním zemním plynem

V obci Obříství byla provedena plošná plynofikace. Zemní plyn je distribuován prostřednictvím STL sítě, která je napájena přes plynovou regulační stanici RS 1220/2/1440 z vysokotlaké plynovodní přípojky DN 80 (další plynová regulační stanice VTL-STL slouží pro obec Korycany a pro dalších několik ve směru na Kralupy n.Vlt.). Úhrnná délka stl sítě činí včetně přípojkových cca 14,5 km (potrubí průměru 50 – 90 mm, IPE). V současné době již využívá tuto síť většina nemovitostí.

Plošnou plynofikací zde dochází k přínosu z ekologického hlediska (výrazný vliv na čistotu ovzduší), dochází ke zvýšení komfortu vytápění, přípravy TUV, vaření apod., a dále se tím stává obec zajímavější i z hlediska dobrého technického zázemí pro případné další podnikatelské aktivity.

### F.1.4. Telekomunikace

Zabezpečení řešeného území telekomunikačními službami představuje vzhledem k jejich důležitosti pro rozšíření potřebných ekonomických aktivit i prosté zabezpečení standardních služeb profilový význam. V centru obce je instalován veřejný telefonní automat (veřejná hovorna) a je tedy splněn požadavek zajištění minimální dostupnosti této služby (minimální standardní vybavení). Technická úroveň místní sítě (v podzemních kabelových trasách) již odpovídá dnešním vývojovým trendům, třebaže šlo o relativně náročnou investiční akci.

Zájmové území přísluší k uzlové telekomunikační ústředně (UTÚ) Mělník. Vlastní napojení je prostřednictvím ATÚ v centru obce a dále navazujícím síťovým rozváděčem (SR) v severní části řešeného území, viz výkres č.10.

Není však zatím známo, jakou kapacitní rezervu nabízí stávající modernizovaná účastnická telekomunikační síť. Dle dílčích místních šetření (3) nemusí být kapacitní rezervy dostatečné zejména vzhledem k k nově plánovanému rozvoji obce. V takovém případě lze však  reagovat a alespoň dočasně instalovat a využívat např. zařízení systému PCM (systém pulzně kódové modulace, tj. místní radiokomunikační systém navazující na kapacitu SR) a uspokojit tak i další žádosti o zřízení účastnických stanic.

Obec je vybavena radiovou sítí místního rozhlasu, která dobře slouží a je udržována v odpovídajícím provozu.

Nad východní částí prochází RR trasa páteřní sítě v úseku RS Chloumek – SKS Strahov se spodním okrajem ochranného pásma ve výšce 259 m.n.m. RR trasa je zakreslena ve výkresech č.2, 7 a 10 dokumentace návrhu ÚPO Obříství.

### F.1.5. Souhrnné zhodnocení, hodnocení koordinace inženýrských sítí

Až na oddílnou splaškovou kanalizaci (včetně nové ČOV), což je záměr, který je již realizován (termín dokončení – konec r.2006), a žádoucí záměnu venkovní sítě NN rozvodu elektrické energie za podzemní (postupnou rekonstrukcí),  je vlastně obec prakticky technicky vybavena a mohlo by se zdát, že “již není o co usilovat“, co zlepšovat. Opak je však pravdou, protože je nutné přihlížet k faktickému stavu všech zařízení technické obsluhy území. Ve vztahu k požadavkům dalšího rozvoje obce se jeví slabiny i v prostorové koordinaci inženýrských sítí. Dle ČSN 73 6005 jsou zde četné prohřešky a nejasnosti. Hrozí též neúměrný nátlak ze strany zmonopolizovaných provozovatelských společností, což se též projevuje ve sféře vlastního provozu (například i skrytým diktátem smluvních podmínek pro poskytování služeb) či v kladení požadavků obvykle překračujících možnosti managementu obce.

Rámcově má obec Obříství relativně dobré technické předpoklady k dalšímu rozvoji svého technického vybavení s tím, že stávající zařízení svým rozsahem a kvalitou rozhodně umožňuje překlenout přechodnou fázi, tj. období, než budou postupně realizovány (po etapách) jednotlivé investiční záměry výhledové koncepce (k zajištění trvale udržitelného stavu a vývoje). Urbanistickou koncepcí je žádoucí například usilovat o posílení celistvosti a kompaktnosti zájmového území.

V případě většiny inženýrských sítí se zde jeví příznivé podmínky pro jejich rozvíjení i v součinnosti s dalšími obcemi v okolí i v rámci regionu (příkl.: zásobování el. energií, zásobování zemním plynem atd.); je tedy současně jejich rozvoj vázán i na tyto podmínky širších územních vztahů.

Koordinaci řešení inženýrských sítí není všeobecně věnována dostatečná pozornost. Řešené zájmové území není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Jedině díky relativně malé hustotě inženýrských sítí zde zatím nedocházelo ke kritickým situacím. Vážnější chvíle teprve postupně přijdou a nebude postačovat chápat koordinaci jen jako aktuální improvizaci podle principu: “Nyní si počkáme až bude vše v zemi a pak lze dodělat konstrukci a povrchy místních komunikací“. Tak to může fungovat jen chvíli, nikoliv však dlouhodobě. Nelze též v této souvislosti přehlédnout i požadavky zákona č. 13/1997 Sb. Potíže, které se opakovaně v souvislosti s inženýrskými sítěmi (jejich postupným rozvojem v území i souběžným procesem rozšiřování, doplňování, rekonstrukce, případně modernizace) téměř všude objevují, souvisí zcela jednoznačně se setrvačně uplatňovaným klasickým způsobem ukládání v podobě společné trasy (navíc většinou improvizované nikoliv důsledně zkoordinované), lze shrnout takto:

(1) Obsazení prostoru v podzemí se převážně z počátku děje lehkovážně – prostorově ještě méně úsporně, než jak je dáno ČSN 73 6005.

(2) Takovýto postup vyvolává vzápětí prostorové potíže a komplikace vzájemných vztahů jednotlivých druhů sítí a jejich vztahů na místní komunikace (viz zákon č. 13/1997 Sb.). Nejdříve se to projevuje v nejužších místech dopravních prostorů nevybavených dostatečně přidruženými dopravními prostorami (chodníky, cyklistickými stezkami, zelenými pásy apod.) a dále u komunikací, které si i uvnitř intravilánu obce zachovávají charakter komunikace silniční.

(3) Tento proces nabývá postupně na intenzitě také v souvislosti s narůstající četností lokálních zásahů (údržby a opravy jednotlivých druhů sítí), kdy dochází k poškozování sousedních vedení a objektů na nich a vždy též k poškozování konstrukce vozovky a povrchů komunikací.

(4) Dále pak obvykle dochází ke stupňování “vynucené a nechtěné“ improvizace s nárůstem “neplánovaných“ nákladů, které zatím nikdo systematicky ke škodě věci nesleduje. Dochází tak k pohybu v bludném kruhu, z kterého není úniku, chybí-li odvaha k včasnému preventivnímu kroku v podobě uplatnění investičně únosných sdružených či promyšleně uplatněných kombinovaných tras inženýrských sítí (především v rozvojových lokalitách).

Kvalitní řešení existují, ale jejich prosazení může být vyvoláno pouze investory, tj. městy a obcemi. Informace tohoto druhu jsou zde uváděny proto, že klasický způsob ukládání inženýrských sítí blokuje jejich technickou úroveň řešení a udržuje ji na úrovni způsobující zaostávání za ostatními technickými obory.

### F.1.6. Odstraňování (zneškodňování) tuhých odpadů

V obci zatím supluje program hospodaření s tuhými komunálními odpady provozní řád nakládání s odpady, který je každý rok aktualizován. Netříděné odpady jsou shromažďovány do sběrných nádob 110 l, jejichž vyprazdňování a odvoz TKO je zabezpečováno smluvně na řízenou skládku.

Dle provozního řádu jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery pro sběr a odvoz objemného odpadu. V obci existují pouze dvě stanoviště s kontejnery pro sběr separovaného odpadu (papír, sklo, plasty). Obdobně dle provozního řádu dochází ke sběru a odvozu  nebezpečného odpadu. V katastru obce je několik míst “pozůstatků divokých skládek“. Ty jsou pod kontrolou a zabezpečeny. Uspokojivě není zatím řešena likvidace  kalů z biologických septiků a žump. Kaly jsou převážně vyváženy na přilehlé zemědělsky obdělávané pozemky. To by se mělo radikálně změnit k lepšímu dokončením realizace splaškové oddílné kanalizace a nové centrální ČOV.

V obci není zatím zavedena soustavná evidence produkce odpadů a hospodaření s nimi. Lze však doporučit její zavedení.

Do budoucna bude nutné počítat s rozšířením separovaného sběru komponentů, především druhotných surovin, biosložek a látek toxických (kategorie N, ZN).

F.2. Návrh řešení

F.2.1. Úvodní zhodnocení podmínek řešení

Je nezbytné především konstatovat, že další rozvoj technického vybavení sídla je vázán na ekonomické možnosti obce, když základní technické podmínky a předpoklady k řešení jsou rámcově (samy o sobě) takové, že umožňují rozvoj. Urbanistická koncepce tak, jak je navrhována, tyto podmínky dále zlepšuje.

Dlouhodobě zde působící překážkou zřejmě bude stále relativně rozptýlená a částečně i neuspořádaná stávající zástavba a jistý podíl místních komunikací s nedostatečnými rozměrovými parametry a v improvizovaném uspořádání.

V části “technická infrastruktura“ (inženýrské sítě a odstraňování TKO) je návrh proveden k časovému horizontu cca r. 2018 s tím, že ve všech svých částech (prvcích) umožňuje pružnou jednoduchou reakci v podobě prostého, technicky i ekonomicky nenáročného rozšíření distribučních částí jednotlivých systémů do případných dalších uvažovaných rozvojových lokalit či k nově instalovaným úměrným aktivitám prakticky v kterékoliv části obce. Návrhový stav v sobě tedy zahrnuje takto charakterizovanou rezervu v nadřazené části obslužných systémů až do předpokládaného výhledového horizontu cca r. 2033. Ke zpřesnění vlastního řešení může dojít až na základě zpřesnění takového jistého konkrétního zadání (formou konkrétních projektů konkrétních záměrů a formou uzavření odpovídajících smluvních vztahů).

V části technické obsluhy území označované jako “širší územní vztahy“ (koordinace zájmů sousedních obcí) je současný i návrhový stav zpřehledněn ve výkresu č.7. Těsnější prostorový vztah existuje v případě telekomunikační obsluhy, v případě zásobování zemním plynem, zásobování pitnou vodou, zásobování el. energií (výhledově např. i v případě čištění odpadních vod). Navrhované technické řešení tento vztah zohledňuje (respektuje). Detailní provozní koordinace může být řešena teprve až na úrovni upravených a schválených provozních řádů provozovatelů všech těchto zařízení.

##### F.2.2. Úsek vodního hospodářství

Kromě informací uváděných již výše v rámci charakteristiky současného stavu, jako možná řešení existujících problémů, je např. nezbytné připomenout urychlené dobudování splaškové oddílné kanalizace včetně centrální ČOV. Uskutečnění tohoto kroku může rozhodujícím způsobem ovlivnit podmínky rozvoje obce.

Nezanedbatelná je též realizace záměru odvodnění havarijního úseku komunikace II/101 (16) a záměru drenážní kanalizace současně s rigolovou dešťovou oddílnou kanalizací (15) postupně v celém zájmovém území intravilánu obce (nejen v její jižní části).

#### F.2.2.1. Odvodnění území, likvidace odpadních vod

Opět lze udělat odkaz na informace již uváděné výše v rámci charakteristiky současného stavu a lze dále navázat a některé věci zdůraznit a doplnit.

Z pohledu dnešního stavu poznatků o odvodnění urbanizovaných území je vhodná koncepce oddílné kanalizace, která zde byla vlastně příslušnými záměry (11), (15) a (16) již založena.

Jinak je nezbytné prosazovat zachycení dešťových odpadních vod přímo na jednotlivých stavebních parcelách (vsak, akumulace srážkových vod pro zalévání apod.). Nové místní obslužné komunikace je v těchto místech třeba upravit spádově (v podélném i příčném profilu) tak, aby srážková voda z jejich povrchu odtékala do nejbližších recipientních prvků v území, či částečně též do stávající dešťové kanalizace.

Koncepční návrh oddílné splaškové kanalizace obce Obříství (11) včetně nové společné centrální ČOV v Obříství je zakreslen ve výkresech č.2,3 a 8. V každém případě je třeba zdůraznit, že je velmi důležité již v přípravě dbát na to, aby byla splašková oddílná kanalizace dokonale těsná, aby se zabránilo kontaminaci podzemních vod (to je další smysl jejího zřizování). Nová společná ČOV bude sloužit též pro sousední obec Chlumín dle platné dohody obou obcí ze dne 19.3.2001.

Orientační rozsah splaškové oddílné kanalizace (bez domovních přípojek) činí cca 8,62  km (s přípojkami cca 12,58 km), výtlačný řad od ČS-Chlumín do ČOV-Obříství činí cca 2,15 km (lPE DN 90 mm).

Kapacita společné ČOV je vzhledem k existujícím a rychle se rozvíjejícím aktivitám v zájmovém území navržena (11) s rezervou pro cca 2 200 EO (ekvivalentních obyvatel).

Půjde o moderní mechanicko-biologickou ČOV s denitrifikací. Navrhovaná technologie zabezpečuje účinné odstranění organického znečištění současně s odstraňováním sloučenin dusíku aktivačním procesem s předřazenou denitrifikací.

Strojně-technologické zařízení garantuje dostatečnou účinnost a vysokou spolehlivost (minimální poruchovost). Rozhodující zařízení, např. čerpadla, dmychadle apod., jsou zálohována rezervními jednotkami.

ČOV je navržena jako zastřešený objekt, což umožní redukci rozsahu ochranného pásma a zajistí kvalitní vyrovnané podmínky provozu během celého roku.

Navržené základní parametry společné ČOV:

- kapacita ………………………………….. 2 200 EO

- průměrný denní přítok Q24 ………………. 396 m3/den ; 16,5 m3/hod.

- maximální hodinový přítok Qmax …………. 48,5 m3/hod. ; 13,5  l/s

- zatížení látkovým znečištěním:

BSK5 ………… 333 mg/l ; 132 kg/den

NL …………… 306 mg/l ; 121 kg/den

CHSKCr ……… 667 mg/l ; 264 kg/den

N-celk. ………..  61 mg/l ;  24 kg/den

N-NH4+ ………..  36 mg/l ;  14 kg/den

P-celk. …………  14 mg/l ;  5,5 kg/den

Navrhovaná technologie čištění odpadních vod zabezpečuje následující kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV (kvalitativní parametry s limitem pro vypouštění z ČOV):                                          průměrná hodnota     maximální hodnota

BSK5 …………………. 15 mg/l  ………….. 30 mg/l

CHSKCr ………………. 75 mg/l  …………. 100 mg/l

NL …………………… 17 mg/l  …………..  30 mg/l

N-NH4+ ………………..  3 mg/l  ……………  7 mg/l

N-NO3 …………………15 mg/l  …………..  25 mg/l

Vyhnilý, aerobně stabilizovaný kal z ČOV bude aplikován jako hnojivo na zemědělských pozemcích. Je však nezbytné se včas postarat o smluvní zajištění této operace. Zpracovatel této části konceptu ÚPO je současně autorem PŘÍLOHY 3., na kterou v tomto místě konceptu ÚPO též dále odkazuje. Rozvojové lokality je možné technicky připojit na splaškovou oddílnou kanalizaci dle výkresu č.8 dokumentace konceptu ÚPO Obříství (další fáze projektové přípravy příslušných záměrů to zohlední). Dosud vybudované dílčí ČOV (škola, motorest Na Štěpáně) budou ponechány v provozu až do úplného zprovoznění oddílné soustavy splaškové kanalizace, včetně centrální ČOV Chlumín/Obříství.

F.2.2.2.Ochranná pásma kanalizačních zařízení

Ochranná pásma kanalizačních zařízení se určují dle ČSN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienická ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení“ z roku 1996 a dle zákona číslo 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích.

Ochranné pásmo stoky……………...1,5 m

Ochranné pásmo čerpací stanice……10 m

#### F.2.2.3. Zásobování vodou

Lze udělat odkaz na odstavec F.1.2.2. výše a konstatovat, že je technicky možné připojení všech uvažovaných rozvojových lokalit na stávající rozvodnou vodovodní síť (páteřní řady se jeví jako dostatečně dimenzované).

Stávající zdroje vody (veřejné a domovní studny, které si zachovají svou funkci) je možné následně považovat za zdroje užitkové vody či zdroje havarijní.

Parametry denní potřeby vody se kryjí s hodnotami produkce splaškové odpadní vody (vyčíslení vychází z vyhl. MZe ČR č. 428/2001 Sb. a dalších podkladů, např.(6) ):

Qd        = 	490 m3/den

Qmax,d =   625 m3/den

Qmax,h =   26,10 m3/h = 7,25 l/s

#### F.2.2.4. Záplavová území

Obec Obříství má k dispozici aktualizovaný protipovodňový plán obce ve smyslu nařízení vlády  č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi. Jsou k dispozici zátopové čáry Q100  zakreslené ve výkresech č.2,3,7 a 8 návrhu ÚPO Obříství, a to včetně zátopové čáry z extrémní srpnové povodně roku 2002. Navržené rozvojové zóny respektují omezující  podmínky záplavového území Labe, stanovené dopisem č.j. RŽP/vod/3548/97. Okrajové části obytných zón, zasahujících pod hladinu Q 100 zůstanou nezastavěny (např. zóna I/22) a budou využívány jako zahrady a sady.  Současně lze udělat odkaz na odstavce F.1.2.3. výše. Rovněž záměr zřízení nové rigolové dešťové oddílné kanalizace ve vazbě na novou regulační drenážní kanalizaci, (15), (16), lze chápat jako protipovodňové opatření (po odeznění povodně umožňuje rychleji dostat zájmové území obce do normálu).

Veškeré stavby a činnosti v inundačním území podléhají souhlasu vodoprávního orgánu podle § 17 zákona č.254/2001 Sb., resp.č.20/2004 Sb. o vodách.

##### F.2.3. Zásobování energiemi

Předběžné orientační energetické nároky sídla (návrhový stav):

Vytápění:

Počet bytových jednotek v trvale obydlených domech 306 á 8,5 kW………..2 601 kW

rekreační objekty 10 á 17 kW……………170 kW

zemědělské provozovny, ostatní aktivity…470 kW

celkem……………………………………3 241 kW

Větrání:

Bytové jednotky v trvale obydlených domech 306 a 4,5 kW………..1 377	kW

rekreační objekty 10 á 4,5 kW……….……45 kW

zemědělské provozovny, ostatní aktivity…..319 kW

celkem……………………………………..1 741 kW

Příprava TUV:

trvale bydlící obyvatelé………………..	60 l/os.den

+ vybavenost 	5 l/os.den

ΔT = 40 oC

QTUV = ………………..……………………632,7 kW

zemědělské provozovny, ostatní aktivity…..150 kW(odhad)

celkem……………………………………...782,7 kW

ostatní energetické nároky (v bytech a rekreačních objektech)

1 600 os. á 0,6 kW/os.……………………960,0 kW

90 os. á 0,3 kW/os………………………. 27,0 kW

Celkem………………………………..   987,0 kW

Vybavenost

á 0,65 kW/os. (0,35 na teplo a 0,3 na ostatní)

1 600 os. á 0,35 (teplo)….……………………560,0 kW

1 600 os. á 0,3 (ostatní)……………………….480,0 kW

Veřejné osvětlení (cca 25 ha)

á 3,0 kW/ ha……………………….……………75,0 kW

Zemědělství, další aktivity (ostatní energ.nároky)……100,0 kW(odhad)

Celkem……………………………………………...1 215,0 kW

Úhrnná potřeba…………………………………..12 908,2 kW

Struktura potřeby energií a její pokrytí (orientační údaje, jedna z variant):

| (kW) | Krytí potřeby prostřednictvím zdroje: |
| --- | --- |
| Potřeba energie pro: | elektrické energie | Zemní plyn | Tuhých paliv | Ostatní |
| Vytápění | 2 020,5 | 2 020,5 | 1 500,0 | 400,0 |
| Větrání | 1 021,0 | 1 021,0 | 701,0 | 200,0 |
| TUV | 249,9 | 249,8 | 83,0 | 50,0 |
| Ostatní nároky | 493,5 | 493,5 | - | - |
| Vybavenost | 560,0 | 560,0 | - | 20,0 |
| Veřejné osvětlení | 75,0 | - | - | - |
| Zemědělství, ostatní aktivity | 535,0 | 535,0 | - | 30,0 |
| Celkem(12 908,2 kW) | 5 043,8 | 4 879,8 | 2 284,0 | 700,0 |

Pozn.: Jistá rezerva spočívá dále v event. rozsáhlejším využívání netradičních zdrojů energie (solární zařízení, tepelná čerpadla,….); zahrnuto do sloupce “ostatní zdroje“.

#### F.2.3.1. Zásobování elektrickou energií

Výkon stávajících trafostanic v obci činí celkem 4 710 kVA (z toho STE 3 040 kVA), což výhledově nebude pravděpodobně postačovat, zejména vzhledem k místně diferencované spotřebě. Situaci lze v tomto případě řešit postupně na základě zpřesnění vstupních informací (o stávajících výkonových rezervách trafostanic a zpřesnění údajů požadovaných příkonů jednotlivých majitelů nemovitostí) a to, v případě potvrzení výsledku struktury potřeby energií, viz. výše, především posílením výkonu stávajících trafostanic (jejich rekonstrukcí a modernizací) a teprve následně též zřízením (a připojením) nových trafostanic v příslušných rozvojových lokalitách (viz výkres č.9). Z těchto důvodů návrh ÚPO nové trafostanice nenavrhuje.Rozvoj obce se může projevit též požadavkem na zkapacitnění stávajících tras vedení VN 22 kV.

S ohledem na urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje inženýrských sítí a na současný relativně únosný stav elektrorozvodných zařízení je možné předpokládat větší i menší úpravy  dle příslušné PD tak, jak budou jednotlivé záměry v rozvojových lokalitách připravovány k realizaci.

Na základě upřesnění zájmů majitelů nemovitostí formou dotazníku a na základě bilančních propočtů lze vytvořit přesnější výchozí zadání i pro reálný projekt pokračující elektrifikace. Pro bytové domky s charakterem rodinných domů lze předpokládat (podle stupně  jejich elektrifikace) požadovaný příkon v hodnotě cca 8 kW, při nadstandardním vybavení i více, na jeden RD. Pro vytápění běžného bytového objektu odpovídá specifický příkon  hodnotě cca 35 W/m3 (rozumí se na jeden m3 obestavěného prostoru).

V případě objektů s podnikatelskými aktivitami lze v této fázi rozhodování vycházet alespoň z orientačních ukazatelů (10): 10 W/m3 (resp.30 W/m2) obestavěného prostoru (zastavěné plochy).

Při zpracování očekávaných konkrétních projektů (po etapách, pro jednotlivé rozvojové lokality) je třeba počítat, že zde dojde postupně ke zvýšení spotřeby elektrické energie, a z toho důvodu bude nezbytné přenosové cesty a transformátory dimenzovat na vyšší jmenovité výkony. Nová zástavba bude připojována zásadně kabelovou sítí NN v podzemní trase (reálně možnou/pravděpodobnou variantu  náročnosti rozvojových lokalit na zásobování elektrickou energií zpřehledňuje PŘÍLOHA 2.).

Pro kabely se výhledově předpokládá užití klasického způsobu ukládání, avšak nevylučuje se ani užití i moderních ochranných konstrukcí. Je třeba dbát v předstihu právě na osazení ochranných konstrukcí pro přechody pozemních komunikací či jiných podobných překážek.

Přípojková vedení budou upravena v souladu s dnešní prosazovanou koncepcí, tj.  osazením základního rozvaděče vybaveného elektroměrem na hranici pozemku dané nemovitosti.

Lze rovněž doporučit instalovat postupně na vstupech důležitých trafostanic dálkově řízené spínače pro zkvalitnění provozu rozvodného systému (včetně realizace propojovacích kabelových tras VN 22 kV mezi alespoň některými trafostanicemi. Detailně vymezí až projekt příslušného investičního záměru. Rozvoj obce se může též projevit případným požadavkem na zkapacitnění některých stávajících tras vedení VN 22 kV.

Podzemní kabelová trasa NN nového systému VO (veřejného osvětlení po jeho rekonstrukci) bude “kopírovat“ kabelovou trasu distribučních vedení NN.

Dodavatelem elektřiny a provozovatelem(i majitelem) stávajícího i případně nového rozvodného zařízení je Středočeská energetická a.s., RZ Sever.

F.2.3.2. Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení

Šířka ochranných pásem rozvodných zařízení zřizovaných po 31.12. 1994 je dána energetickým zákonem č. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodiče (u kabelových vedení od krajního kabelu) na každou stranu; v závorce jsou uváděny hodnoty dle zák. č. 458/2000 Sb. pro nová zařízení:

- u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)………	7 m

- u venkovních vedení 110 kV (včetně)………..	12 m

- u kabelových vedení (do 52 kV)…..…………	1 m

- u venkovních vedení do 220 kV.…………….	15 m

- u venkovních vedení do 400 kV (včetně) .…..	20 m

- u el. stanic (do 52 kV)……………………….	7 m

V případě zájmového území zde veškerá dříve instalovaná zařízení (venkovní vedení VN 22kV a distribuční trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na každou stranu dle zák.č.79/1957 a prováděcích předpisů č.80/1957. STE,a.s. současně požaduje zachovat volný průjezdný (neoplocený, bez překážek) pruh pod vedením VN 22kV. Nová elektroenergetická zařízení VN budou zahrnuta do veřejně prospěšných staveb (např. včetně připojovacích a propojovacích vedení nových distribučních trafostanic).

Nové distribuční trafostanice  budou vymezeny tak, aby zabezpečily obsluhu navrhovaných rozvojových lokalit a případně kompenzovaly problémy ve stávající části zástavby (přesné parametry nabídne až konkrétní projekt po aktuálním zpřesnění zadání).

# F.2.3.3. Možnosti rozvoje plošné plynofikace zájmového území

Lze udělat odkaz na odstavec F.1.3.2. výše a konstatovat, že je technicky  možné připojení všech uvažovaných rozvojových lokalit na stávající rozvodnou  STL plynovodní síť (páteřní řady se jeví pro horizont návrhového období jako odpovídající). Pro delší výhled je nezbytné včas provést prověření a navrhnout příslušná opatření k posílení disponibilní kapacity STL sítě.

Z provozně-ekonomického hlediska  i z hlediska alespoň částečné autonomie území by bylo dále výhodné, podařilo-li by se v rámci některého výrobně-servisního areálu (stávajícího či nového) instalovat kogenerační jednotku (jednotky). Jistá místní zdrojová kapacita el.energie je rovněž představována malou vodní elektrárnou 3,5 MW, která je připojena na elektrizační soustavu (na vedení VN 22 kV) mezi TS11 a TS12.

F.2.3.4. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních zařízení

##### Dle zákona č.. 458/2000 Sb., energetický zákon, je:

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu: do DN 100……....	15 m

do DN 250…...…	20 m

##### nad DN 250…….	40 m

ochranné pásmo u NTL a STL plynovodu………………....	1 m

ochranné pásmo u ostatních plynovodů a přípojek…....	4 m

##### F.2.4. Telekomunikační služby

S odkazem na odstavec F.1.4. výše lze dále uvést:

Přístupová (místní, účastnická) telefonní síť je převážně v provedení podzemních tras kabelových vedení. Bytové objekty (zejména rodinné domky) jsou či budou řešeny přímým napojením (samostatnými staničními kabely) s kapacitou 2x2 páry/1RD či bytovou jednotku.

Objekty podnikatelské mohou být řešeny (forma jejich napojení):

- přímým napojením,

- pomocí pobočkové ústředny,

- kombinovaně (podle konkrétních požadavků, upřesněných v rámci výsledků dotazníkové akce).

Uvedený způsob připojení bude adekvátní pro zajištění úzkopásmových telekomunikačních služeb hovorového i nehovorového charakteru.

Na kabelové síti je osazen síťový rozváděče SR a úměrný počet účastnických rozvaděčů ÚR. Výhledově nelze vyloučit další kompletaci.

V případech, kdy již nestačí kapacita metalických kabelů, lze účastnické přípojky napojit na místní účastnické skupiny LSU (Local Subscriber Unit), nebo na vzdálené účastnické skupiny RSU (Remote Subscriber Unit). Tyto účastnické skupiny lze pak připojit k digitálnímu spojovacímu poli nejbližší ATÚ prostřednictvím multiplexního přenosového zařízení PCM (digitálního systému s pulzně kódovou modulací) 1. řádu s přenosovou rychlostí 2,048 Mbit/s, případně prostřednictvím multiplexu 2. řádu s PMC (8,448 Mbit/s). Digitální okruhy jsou připojovány přes sady digitálních spojovacích vedení DLT (Digital Line Terminal).

Z hlediska charakteru místního telekomunikačního (telefonního) obvodu je možné dnes předpokládat dvoustupňové řešení, tj. pomocí účastnických rozváděčů (ÚR) a síťových rozváděčů (SR), vedle přímého napojení.

V případě radiotelekomunikačních služeb je situace jednodušší vzhledem k současné nabídce a relativní dostupnosti těchto služeb a vzhledem k předpokládanému pokrytí signálem. Je však možné předpokládat spíše privátní rozhodování případných zájemců.

Dále lze doporučit důslednou demontáž (její dokončení) všech prvků původní místní telekomunikační sítě (venkovních vedení a jejich nosičů).

Jižním cípem katastrálního území prochází v souběhu s železniční tratí č.092 Neratovice – Kralupy dálkový optický kabel Neratovice – Obříství – Vojkovice. Jeho trasa je zakreslena ve výkresu č.10 dokumentace návrhu ÚPO Obříství. Údaje o trasách ostatních dálkových kabelů i místní telefonní sítě nebyly zpracovateli ÚPD provozovatelem poskytnuty.

## F.2.4.1. Ochranná pásma.

Ochranná pásma byla dána zákonem o telekomunikacích č.110/64 Sb., dnes  pak zákonem č. 151/2000 Sb.

U telekomunikačních zařízení pak činí v případě:

- kabelového vedení přístupové sítě volně uloženého 1,5 m na obě strany od krajních kabelů

- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m ud okraje výkopové rýhy- kabelů transportní sítě ochranné pásmo stanovuje Český Telecom a.s. – Provoz přenosové techniky (provozovatel)

Přes východní část řešeného k.ú. Obříství vede radioreléový paprsek . Příjem TV signálů v obci je relativně dobrý.

##### F.2.5. Koordinace inženýrských sítí

I malá a menší sídla mají nárok na takový stupeň rozvoje, jaký je dnes považován za standardní. Samozřejmě se to týká též technické obsluhy daného území. Jeho úplnost a kvalita  (spolehlivost) současně velkou měrou garantuje i dobrou úroveň životního prostředí a ochranu těch přírodních prvků, které nám tam jako ještě opravdu přírodní zůstaly. Podmínkou úspěchu v úseku inženýrských sítí je mj. i dobrá koordinace. Cílem koordinace v úrovni koncepčního řešení je předvídat a předcházet všem potenciálním vážným konfliktům a střetům zájmů. Rozumí se nejen střetům prostorovým, ale i možným disproporcím v objektivně existujících vztazích a v užitých rozhodovacích postupech, v územně plánovacích podkladech či dokumentaci počínaje a zpracováním příslušného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních systémů a zařízení konče.

Významná je např. koordinace inženýrských sítí ve vazbě na pozemní komunikace, případně na jiné možné překážky a vzájemná koordinace jednotlivých druhů inženýrských sítí. Není příznivé, že v případě obce Obříství má většina důležitých komunikací charakter komunikací silničních. Tím se stává i prostorové řešení inženýrských sítí v uličních profilech, obtížněji řešitelné. Na základě rámcové inventury lze odhadovat, že v některých úsecích a na některých křižovatkách bude hustota sítí na úrovni vyvolávající již vážné problémy. V takových případech nelze improvizovat, ale uplatnit důsledné postupy prostorové koordinace. Takovými jsou postupy s aplikací úměrných sdružených tras (v daném případě např. multikanálu SITEL, technického kanálku BIRCO apod.) či řešení s uplatněním kombinovaného způsobu ukládání.

V případě použití klasického způsobu ukládání lze rovněž připomenout nezbytnost včasného osazení  ochranných konstrukcí pro křížení tras inženýrských sítí s komunikacemi a včasnou přípravu dopravně inženýrských opatření pro realizaci.

Základním prostředkem pro koordinaci inženýrských sítí musí být koordinační situace a kompletní příčné profily prostorem komunikací. V rámci dalších kroků je žádoucí zpracování charakteristických příčných profilů s vyznačením polohy jednotlivých vedení (stávajících i výhledových). Prostorová koordinace v detailu dle ČSN 73 6005 “Prostorová úprava sítí technického vybavení“ a podle dalších technických podkladů může být preventivně precizována samostatným projektem.

Za koordinační akt je nutné považovat též včasné zabezpečení pozemků pro realizaci záměrů ve veřejném zájmu. Preventivní dořešení všech širších územních vztahů v rámci jednotlivých síťových odvětví představuje rovněž nezbytnou část celkové koordinace. Jako koordinace s cílem zpřesnění zadávacích podmínek pro zpracování jednotlivých projektů může posloužit zpracování a vyhodnocení dotazníkové akce (příklad dotazníku, PŘÍLOHA 2.).

Koordinačním problémem bývá často vyhovění všem podmínkám ochranných pásem, vymezovaným podle příslušných zákonů. Samozřejmým požadavkem by mělo být v této souvislosti např. urychlené dokončení oddílné splaškové kanalizace včetně ČOV (v předstihu již došlo k instalaci veřejného vodovodu).

Přímou hrozbou udržení alespoň základního pořádku ve spravovaném území obcí může být i příliš nezávislé chování některých správců inženýrských sítí. To se může projevit jejich neochotou kvalitně spolupracovat a následně soustavnou snahou o vytváření jednostranných výhod na úkor ostatních oprávněných uživatelů území. Děje se tak vynucováním realizace svých záměrů, jejich urychlováním podle hesla: buďme tam co nejdříve, obsaďme si prostor dříve než ostatní a ostatní ať se nám pak přizpůsobují, či nedodržováním schválené projektové dokumentace apod. Územní plán by měl mj. vytvářet i účinnou bariéru těmto snahám a chránit zájmy obce a usnadnit nést odpovědnost za dobrou funkci jimi spravovaného území jejich zástupcům po všech stránkách.

Preventivně je nezbytné zabránit znehodnocování investic, vložených do úseku technické obsluhy území, následnou případnou neochotu majitelů některých nemovitostí se napojit na veřejný vodovod či na splaškovou oddílnou kanalizaci apod. Tomu lze čelit odpovídající včasnou aktivitou obecního úřadu ve spolupráci s provozovatelskými organizacemi a uplatněním povinnosti napojení zejména nových nemovitostí jako regulativu ÚPO.

Do regulativů ÚPO je též nezbytné začlenit povinnost investorů včas zasíťovat rozvojové lokality včetně např. i vedení příspěvkové telekomunikační sítě (nikoliv se zpožděním, dodatečně).

Pro rozvojové plochy, zasahující do území pod závlahou (systém Vltava III), je vymezen regulativ (soubor podmínek), který ochrání provozuschopnost závlahové soustavy v místě rozvojové lokality a jejím bezprostředním okolí a ochrání zájmy této soustavy jako celku.

Zatímní výškové podklady nenabízí přesný výškopis. Pro další stupeň projektové přípravy jednotlivých záměrů (zejména např. prováděcí dokumentace kanalizace) doporučuji včasné zpřesnění údajů výškopisu terénu.

Předběžné posouzení vlivu ČOV na recipient (17) ukazuje, že není zatím možné vyhovět zpřísněnému nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. Je tedy možné a event. nutné počítat s uplatněním i třetího stupně čištění u ČOV (bude-li to prokazatelně nezbytné a nebude možné použít jako posuzovací profil až profil soutoku Černavky a Labe). Z technického hlediska to nepředstavuje problémy, které by nebyly  řešitelné.

Další možné zdroje znečištění (zdroje odpadních vod) nelze zatím v řešeném území jednoduše identifikovat, nepočítá s tím ani urbanistická koncepce. Lze alespoň rekapitulovat  existující zdroje znečištění :

- splašky (jejich množství bude postupně narůstat s rozvojem území v souladu s ÚPO, tj. kontrolovaně a kontrolovatelně),

- odpadní vody ze zemědělské živočišné výroby (co do množství může docházet ke změnám v závislosti na rozvoji či útlumu této aktivity),

- splach z pozemních komunikací a zpevněných ploch (je třeba dbát na dodržování šetrného postupu ošetřování pozemních komunikací zejména v zimním období).

Extravilán řešeného zájmového území je ve svém jižním a východním cípu zasažen řadou tras dálkovodů (viz výkr. č.7 až 10), které, s výjimkou VTL plynovodu a přivaděcího vodovodního řadu (slouží též bezprostředně i obci), spíše toto území nepříjemně znehodnocují.

##### F.2.6. Odstraňování (zneškodňování) tuhých odpadů

V návaznosti na odstavec F.1.6. lze doplnit následující:

- V zájmovém území je možné počítat analogicky, jako v podobných obcích jinde, se zvyšující se produkcí odpadů, převážně komunálních. Významným faktorem v opačném smyslu však může být právě zde přeměna vytápění s užitím ušlechtilých paliv a důslednější separace jednotlivých druhů odpadů.

Předpokládaná produkce TKO a budoucí nárůst (kg/r) (pro návrhový horizont ; +327 RD á 2,8 obyv.):

trvale ubytovaní :

1 890 os. á 180 kg/os.r……………..340 200 kg/r

přechodně ubytovaní (45 rekr.objektů á 3 os.):

135 os. á 90 kg/os.r …………………12 150 kg/r

zemědělské provozovny a objekty ostatních aktivit:

cca 150 os. á 60 kg/os.r…….………9 000 kg/r

vybavenost:

1 890 os. á 20 kg/os.r……………  37 800 kg/r

CELKEM cca……………………………… 399 150 kg/r

budoucí nárůst obyvatel a vybavenosti (výhledový časový horizont ; +238 RD á 2,8 obyv.):

666 os. á (180 + 20) kg/os.r….…  133 220 kg/r

Celkově předpokládaná produkce TKO: cca 	399,15	t/r (návrhový horizont)

cca   532,37 t/r (výhledový horizont)

Smluvními partnery obce Obříství na likvidaci odpadů jsou ESKOASA s.r.o. Neratovice (TKO a nebezpečný odpad) a I.Polabská Neratovice s.r.o. (velkoobjemový odpad).

Stavební aktivita v zájmovém území nese s sebou vznik značného množství odpadů (přebytečné zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. využití by mělo být již důsledně ošetřeno projektovou dokumentací jednotlivých staveb ve smyslu hospodárného nakládání s tímto materiálem.

V případě podnikatelských aktivit odpovídá množství a druh příslušnému sortimentu produkce a užitému technologickému zařízení (důležité je, aby měly zpracován program odpadového hospodářství ve smyslu uplatnění separace a recyklace).

Dále lze vymezit v souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a navazujících předpisů následující opatření:

- Lze doporučit rozšíření již zřízených snadno dostupných stanovišť kontejnerů pro separovaný TKO.

- Žádoucí je zavést důslednější přehlednou evidenci tuhých komunálních odpadů produkovaných v obci a „Plán hospodaření s odpady obce“.

F.2.7. Řešení technické obsluhy výrobních, servisních či kombinovaných areálů v zájmovém území.

Jejich technická obsluha je již zajišťována s využitím technické infrastruktury obce či je bezprostředně i výhledově technicky možná i při dalším úměrném nárůstu nároků. Ku prospěchu obce i provozovatelů stávajících i budoucích areálů by jistě bylo důslednější zpřehlednění situace v areálech ve smyslu jejich technické obsluhy a včasné řešení všech akutních i výhledových problémů. Iniciativa v tomto ohledu by měla v prvé řadě vycházet ze strany majitelů a provozovatelů těchto areálů. V prvém kroku lze za “minimální“ snahu o řešení považovat zpřehlednění požadavků a identifikaci existujících problémů.

###### F.3. Soupis příloh a podkladů - část technická infrastruktura území

## F.3.1. Soupis podkladů

(1) Územní plán velkého územního celku – okresu Mělník (U24, projekční kancelář, techn. infrastrukturní část, Ing.K.Jičínský, Praha, 1998).

(2) Výsledky konzultace na OÚ Obříství v r.2003 a 2004.

- Výsledky terénního průzkumu v obci a k.ú. Obříství v r.2003 a 2004.

- Výsledky zadávacích a průběžných konzultací s nositelem celého úkolu zpracování ÚPO obce Obříství Doc.Ing. I. Horkým, DrSc. (2003/2004).

- Generel odkanalizování a čištění odpadních vod okresu Mělník (Hydroprojekt Praha, březen 1992).

- Ekonomické meze zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod (MZe ČR/Hydroprojekt Praha a.s., Technické doporučení I-F-22, květen 1996).

- Zadání územního plánu obce Obříství, okres Mělník, ze dne 27.1.2004 (Doc.Ing.arch. I. Horký, DrSc.).

- Výsledky konzultací u provozovatelských společností inženýrských sítí (2003/2004).

- Výsledky konzultace u společnosti ZÁVLAHY VLTAVA III spol. s r.o., Dřínov dne 21.5.2004.

(10) Výsledky konzultací na katedře elektroenergetiky a telekomunikační techniky FEL

ČVUT, Technická ul., 166 21 Praha 6.

(11) Kanalizace a ČOV obce Obříství (DSP INPREST spol. s r.o., Ing.Knotek, 6/2002).

(12) Hydrogeologický posudek (UPO-geologický průzkum, geologická konzultační kancelář

RNDr.V.Sýkora, Dobřichovice, Všenorská 855, RNDr.J.Šnévajs, 1/2003).

(13) Celkový rozbor vodohospodářských poměrů zájmového území obce Obříství

(Doc.Ing.P.Šrytr, 7-8/2004).

(14)  Hydrologické poměry ČSR (ČHMÚ, Praha, 1967)

- Drenážní kanalizace – odvodnění lokality Obříství-jih (PDÚR, ARCHIS, Matějská 48,

160 00 Praha 6, Doc.Ing.P.Šrytr, 6-8/2003).

- Rekonstrukce a odvodnění úseku komunikace II/101 a opěrné zdi v obci Obříství  (PDÚR/SP, ARCHIS, Matějská 48, 160 00 Praha 6, Doc.Ing.P.Šrytr, 6-8/2003).

- Odborný posudek k žádosti o podporu SFŽP na výstavbu ČOV a tlakové kanalizace obce  Obříství (Doc.P.Šrytr, Ing.M.Synáčková, 10.7.2003).

- Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství, díl 1. a 2. (Academia, Praha, 1998/2001).

(19) Koordinace zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí (sborník referátů semináře 104/SYS,

Praha, 3.5.2001).

(20)  Mapové podklady 1:5 000, 1:10 000 (polohopis a výškopis).

(21)  Soubor technických normativních podkladů a firemních podkladů.

(22)  Obříství – urbanistická studie (Ing.arch.V.Kříž, Ing.arch.Černý, Architektonická a

projekční kancelář, Moravanů 36, 169 00 Praha 6, 9/1999).

## F.3.2. Soupis příloh k textu

1. Přehled struktury dílčích povodí

2.  Náročnost rozvojových lokalit na zásobování elektrickou energií

F.3.3. Seznam výkresových příloh kapitoly F.

Číslo výkresu			Obsah					Měřítko	Pozn.

- Technická infrastruktura - širší vztahy			1 : 10 000

- Technická infrastruktura - hmotové systémy		1 : 5 000

- Technická infrastruktura - energetické systémy		1 : 5 000

- Technická infrastruktura - spoje				1 : 5 000

PŘÍLOHA 2. – Náročnost rozvojových lokalit na zásobování elektrickou energií

Rozvojová     Počet RD         PA, zastavěná                PŘÍKON  (kW),  návrh/výhled             Pozn.

lokalita        návrh/výhled    plocha (m2)           βi        RD                  PA          celkem

návrh/výhled                 s e.o./bez e.o.

I/1                    2/0                       -                0,78        0/11,20            -             11,20/0       B2 (st.e.bytu,RD)

I/2                   16/0                       -               0,43        60,54/0             -             60,54/0        C

I/3                     4/0                       -               0,62         0/17,36             -             17,36/0        B2

I/4                  135/0                       -              0,31         0/292,95           -            292,95/0        B2

I/5                    13/0                       -               0,45        51,48/0              -             51,48/0        C

I/7                   68/0                        -               0,33         0/123,42           -           123,42/0        B1

I/8                    50/0                       -               0,35         0/122,50           -           122,50/0        B2

I/16                    0/25                     -               0,39         85,80/0             -              0/85,80       C

I/17                    1/0                       -               1,00           8,80/0             -                8,80/0        C

I/19                    2/0                       -               0,78           0/8,58             -                8,58/0        B1

I/20                    3/0                       -               0,68           0/11,22            -              11,22/0       B1

I/21                    1/0                       -               1,00           8,80/0              -                8,80/0       C

I/22                   17/0                      -               0,43           0/40,21             -             40,21/0       B1

I/23                     3/0                      -               0,68           0/11,22             -             11,22/0       B1

IX/6                    0/41               7 485             0,36           0/81,18        0/224,55       0/305,73    B1

IX/9                    0/144            26 006            0,31           0/245,52      0/780,18       0/1 025,70  B1

IX/18                  0/28                5 288            0,39           0/60,06         0/158,64      0/218,70     B1

IX/24                 12/0                 2 262            0,46           0/38,64         67,86/0        106,50/0     B2

II/10                 327/41                   -                 -                   -                   -              266,87/0      NDNBF

II/11                 135/172                 -                 -                   -                   -              304,88/0      NDNBF

IV/12                     -                   4 403             -                   -              132,09/0       132,09/0

IV/13                     -                   5 125             -                   -              153,75/0       153,75/0

V/14                      -                   4 053             -                   -              121,59/0       121,59/0

VI/15                     -                       -                -             -  	                  35,00/0 35,00/0          (ČOV)

V/35    	        -                   2 550 	   -                   -                 84,99/0	         84/99/0

CELKEM: 1 973,95/1 635,93 kW

Poznámky: -Zpracováno na základě ČSN 34 1060 a podkladů KE-FEL/ČVUT v Praze.

-Zastavěná plocha PA uvažována jako cca 15%-podíl disponibilní plochy pozemku s podnikatelskou

aktivitou.

-Výchozí podklad „Přehled rozvojových lokalit a jejich parametry“(Doc.I.Horký, 5/2004).

-Další možné zpřesnění umožní podrobnější zadání jednotlivých záměrů a zpracování PD.

-Vysvětlivky: PA – podnikatelské aktivity

NDNBF – náročnost ve vztahu k nárůstu bytového fondu

s  e.v. – s elektrickým vytápěním

bez  e.v. – bez elektrického vytápění

Zpracoval: Doc.Ing.P.Šrytr,CSc.

G. Veřejně prospěšné stavby.

Za veřejně prospěšné stavby ve smyslu § 108 a § 29 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a §128 Občanského zákoníku, navrhuje předkládaný návrh ÚPO Obříství schválit:

G.1.	plochy, zařízení a liniové stavby technické infrastruktury obce

G.2.	plochy pro dopravu

G.1.	Plochy, zařízení a liniové stavby technické infrastruktury sídla.

Do této skupiny staveb je zejména zařazeno:

- nová výstavba soustavy odvodnění obce Obříství dle výkresů č.7: „Technická infrastruktura – širší vztahy 1:5000“ a č.8: „Technická infrastruktura - hmotové systémy 1:5000“ včetně podílů obce na výstavbě výtlačného řadu splaškové kanalizace a společné centrální čistírny odpadních vod Chlumín/Obříství v k.ú. Obříství na pozemku k.č. 926/1

- dobudování vodovodní sítě dle výkresů č.7: „Technická infrastruktura - širší vztahy 1:5000“ a č.8: „Technická infrastruktura - hmotové systémy 1:5000“, a to jak v rozvojových, postupně zastavovaných zónách, tak v současně zastavěném území obce

- dostavba silových rozvodů elektro dle výkresu č.7 a č.9: „Technická infrastruktura – energetické systémy“, včetně případné výstavby nových  trafostanic

- zřízení nových stanovišť kontejnerů pro separovaný sběr tuhého domovního odpadu dle výkresu č.8 TKO  N1 na p.k.č.1600/7 a TKO N2  v rozvojové zóně I/4.

G.2.	Plochy pro dopravu.

Jedná se o:

G.2.1. nezbytné rozšíření sítě obslužných komunikací včetně chodníků,  veřejného osvětlení, informačního systému a návštěvnických parkovišť v zónách nové obytné zástavby, t.j. vybudování nových úseků místních komunikací K1, K2, K3, K4, K5, K6 podle výkresu č.4: „Veřejně prospěšné stavby, objemová regulace“ v měřítku 1:5000 v délkách:

K1 …………………………………………………………………………….. 1 790 m

K2 ……………………………………………………………………………..    110

K3 ……………………………………………………………………………..    325

K4 ………………………………………………………………………………  670

K5 ………………………………………………………………………………  350

K6 ………………………………………………………………………………  210

K1 – K6 celkem …………………………………………………………………3,455 km

G.2.2. výstavbu přeložky a mimoúrovňové křižovatky budoucí rychlostní čtyřproudové rychlostní silnice č.I/9, včetně nového mostu přes Labe, se silnicí č.II/101 v prostoru Na Štěpáně dle zákresu ve výkresu č.4: „Veřejně prospěšné stavby, objemová regulace“ v měřítku 1:5000

G.2.3. úprava levého břehu Labe včetně vegetačního doprovodu u meandru o poloměru R = 650 m. Tato stavba se vyhlašuje stavbou ve veřejném zájmu

H. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva.

H.1. Zabezpečení civilní ochrany.

Potřeby civilní ochrany a její materiální zabezpečení budou zajišťovány ze skladu materiálu CO a humanitární pomoci, umístěného v budově Muzea Bedřicha Smetany v místní části Semilkovice - Lamberk.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude prováděno z hydrantových hlavic osazených ve vzdálenosti cca 150 m na zásobovacích řadech skupinového vodovodu, případně cisternami s pitnou vodou po silnici II/101 do prostoru distribuce na návsi v Obříství na p.k.č.1600/5 před nákupním střediskem, na návsi v Semilkovicích na p.k.č.1534/1 naproti kaple sv.Ondřeje a v místní části Na Štěpáně na parkovišti motorestu (p.k.č.122/4). Další stanoviště cisteren s pitnou vodou pro nouzové zásobování se předpokládá u vstupu do areálu Základní fakultní školy na pozemku k.č.1600/20, kde se s ohledem na kapacitu úkrytu očekává kumulovaná spotřeba. Nouzové zásobování vodou včetně průběžné kontroly kvality vody je dále možné provádět ze soukromých studen.

Jako plocha pro vyvezení nebezpečných látek v případě mimořádné události či ohrožení obyvatel je určena zpevněná plocha pozemku k.č. 947/1 na západní straně místní komunikace z Dušníků na Úpor , šikmo proti pozemku centrální ČOV.

Obec Obříství je napojena na elektrickou rozvodnou zásobovací síť (napájecí vedení 22 kV) ve směru od jihu, tj. z napájecího uzlu při silnici III.třídy III/24215 ve směru na Korycany. Alternativně je možno obec nouzově zásobovat elektřinou z napájecího vedení 22kV Zálezlice – Chlumín – Úpor, z něhož odbočuje vzdušné napájecí vedení stávající trafostanice na  severním okraji současně zastavěného území Dušníků..

H.2. Ukrytí obyvatelstva řešeného území.

Kolektivní ochrana obyvatel v obci Obříství je zabezpečena jednak prostřednictvím protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí (PRÚ – BS) ve sklepech rodinných a bytových domů a dále prostřednictvím 2 kapacitních protiradiačníh úkrytů (typu PRÚ – BS) pro žáky a zaměstnance Základní fakultní školy i obyvatele přilehlé části Obříství. Tento úkryt je situován ve sklepení pod tělocvičnou školy. Na základě dohody Obce Obříství s vlastníkem zámku, panem Igorem Havelkou, je druhým využitelným kapacitním úkrytem sklepení obytné části zámku. Žádný z evidovaných úkrytů není  vybaven interní filtrací vzduchu (IFVZ). Celková struktura druhů úkrytů a jejich kapacity udává následující tab.7

Tab.9 Struktura druhů úkrytů obyvatel obce Obříství a jejich kapacita

Ukrývá se	počet osob		druh úkrytu				       celkem

původní	korig.	STOÚ			PRÚ			úkrytů 	kapacita

SPRÚ/		PRÚ-BS/

SPRÚZ	PRÚ-BS PZ

poč.   kap.	poč.   kap.

O	  974	           1 169	0	0	0	  60     2 849		  60	2 849

P	  272			0	0	0	    6	208		    6	   208

Stálé tlakově odolné úkryty, ani stálé protiradiační úkryty v obci nejsou. Protiradiační úkryty budované svépomocí chrání proti ozáření a radiačnímu spadu. Nechrání však proti účinkům jedovatých látek, bojových plynů a aerosolů, ani průmyslových škodlivin.

Aktualizací plánu ukrytí, zpracovaného pro obec Obříství bylo zjištěno umístění a kapacita jednotlivých úkrytů podle následující tab.10.

Tab.10 Umístění úkrytů a jejich kapacita v katastrálním území Obříství.

Evid.č.			umístění			kapacita osob		poznámka

č.p.	vlastník/uživatel

Obříství:

1		1	Havelka			380			sklepení zámku

2		25					 35			hostinec U Králů

3		36	Jednota Mělník		 57			nákupní středisko

4		38	DELSO			103			sklad bez sklepa

5		42					 63			nájemní dům

6		44					 88			zámeček Štěpán

7		84					215			základní škola

8		110	Landa				 16

9		112	Polívka			  8

10		119	Bílá				  24

11		145	Hollan				  12

12		152	Řezáč				   8

13		156	Pelc				   8

14		160	Tláskal				  13

15		167	Reichl				  16

16		171	Petrová			   6

17		172	Krchák				  18

18		175	F.Novák			  13

19		176	Včeliš				   7

20		178	Strejček			   23

21		180	Slunéčková			    9

22		182	Moc				   11

23		184	Fialová			    7

24		186	Dokoupil			    9

25		187	Marvan			   10

26		190	Hausmannová			   13

27		193	Kužel				   14

28		195	Trunec				    7

29		196	Šál				    6

30		197	Kreisinger			   16

31		198	Hořejší				    9

32		201	Resutík			   11

33		202	Antoš				    14

34		203	Z.Novák			    8

35		204	Pop				    12

36		205	Zelenka			14

37		206	Šafránek			12

38		207	Mrázová			14

39		208	Tláskal				6

40		209	Plocek				8

41		215	Bílý				10

42		217	Hrábek				5

43		218	Šandor				7

44		220	J.Bílý				9

45		221	Chvátal			13

46		222	Fiala				8

47		224	Mansfeld			6

48		226	J.Šafránek			9

49		227					14		zdravotní středisko

Dušníky:

50 a 51		1 a 2					18		bytovky

52		22	Goldšmíd			16		restaurace

53		72	Štarha				8

54		73	Heranová 			7

55		74	Vodička			6

56		75	Tůma				8

Semilkovice:

57		16	Šloser				12

58		17	Beneš				6

59		27	Krumpholcová		14		dvoubytovka

60		30	Zima				9

Podnikatelské objekty:

61		225	firma Věra			38

62		45	Secondhand			 6

63		84	motorest Na Štěpáně		32

64		233	čerpací stanice LPG		12

65		231	Rama				98

66		229	Arboeko			22

66	CELKEM					3 057

Celková kapacita úkrytů 3 057 osob je zcela postačující jak pro ukrytí obyvatelstva obce tak i pro dojíždějící pracovníky a žáky. Představuje i značnou rezervu pro plánovaný nárůst obyvatel během návrhového období územního plánu. Doběhové vzdálenosti, vyznačené ve výkresu č.11 „Civilní ochrana“ jsou ve většině případů do 100 m, nikde nepřesahují 200 m a jsou proto vyhovující. Z důvodu optimalizace doběhové vzdálenosti se doporučuje v rámci plánované obytné zástavby zřídit v suterénech rodinných domů v rozvojových zónách I/4, I/5, I/7, I/8 a IX/24 další úkryty s kapacitou cca 180 osob celkem.

H.3. Ohrožení obyvatelstva možnou průmyslovou havárií, havárií na pozemních

komunikacích a produktovodech, spojených s únikem škodlivých látek.

Řešené území je ohroženo možnou průmyslovou havárií produktovodů (produktovod ČEPRO, ropovod, VVTL a VTL plynovod, teplovod), protože jejich trasy procházejí řešeným územím. Katastrálního území Obříství se mohou dotknout sekundárně opatření v případě mimořádné situace (např. dopravní opatření, apod.)

Za opatření týkající se možné havárie produktovodů a VTL a VVTL plynovodu jsou odpovědní jejich provozovatelé. Konkrétní pokyny a informace o chování obyvatelstva v případě ohrožení zdraví úniky škodlivých látek jsou obsaženy v informační brožuře „Jak jednat v případě vzniku mimořádné události, havárie, nehody v mělnickém regionu“, se kterou bylo obyvatelstvo seznámeno. Havarijní plány jsou uloženy u Hasičského záchranného sboru, územní odbor Mělník a provozovatelů produktovodů.

Na řešené území okrajově zasahuje vnější zóna havarijního plánování dle zákona č.353/1999 Sb. chemického podniku Spolana Neratovice, a.s. (možný únik chlóru, čpavku a vinylchloridu). Vnější hranice zony havarijního plánování Spolany Neratovice je v rozsahu řešeného území zakreslena ve výkresu č.11: „Civilní ochrana“ 1:5000. Varování obyvatelstva a realizace záchranných opatření jsou řešeny příslušným havarijním plánem výrobce a HZS Mělník.

Další ohrožení řešeného území představuje transport nebezpečných látek po silnici II/101, procházející obcí a po silnici I/9, procházející východní částí katastrálního území Obříství. Obdobné potenciální nebezpečí představuje doprava nebezpečných látek po železniční jednokolejné neelektrifikované trati č.092 Neratovice - Kralupy. V případě havárie s únikem neznámých látek bude neprodleně vyrozuměn Hasičský záchranný sbor a Policie ČR.

H.4. Vyrozumění a varování obyvatelstva.

Obec Obříství je zařazena do celostátního systému varování obyvatelstva v případě jeho ohrožení. Na střeše staré budovy Obecního úřadu v č.p.40 je umístěna rotační výstražná siréna (viz výkres č.11: „Ochrana obyvatelstva“) napojená na celostátní systém varování. Její dosah slyšitelnosti 1500 m je vzhledem k rovinatému terénu bez výrazných překážek plně pokrývá jak stávající zastavěné území obce, tak i nově navrhované zastavitelné rozvojové zóny. Hranice garantované technické slyšitelnosti varovné sirény (800 m) je rovněž zakreslena ve výkresu č.11.

V obci Obříství je zaveden místní rozhlas, který v případě ohrožení slouží k zprostředkování doplňujících informací, objasnění příčin mimořádné situace a k vydání pokynů pro zabezpečení ochrany. Systém rozvodu místního rozhlasu je v současně zastavěném území obce funkční, tlampačového typu, s ovládací ústřednou v úřadovně Obecního úřadu. Vzhledem k částečné zastaralosti systému se doporučuje jeho výměna za moderní bezdrátový obecní rozhlas (BOS) a s postupnou zástavbou rozvojových zón i jeho rozšíření do nové zástavby.

V případě ohrožení státu a vyhlášení mimořádných opatření budou podrobné informace vyvěšeny ve vývěskách obecního úřadu.

H.5. Ohrožení území povodní a zátopovou vlnou vzniklou v důsledku

narušení vodního díla Orlík.

Současně zastavěné území obce leží mimo zátopové území stoleté vody. Křivky  Q 100 hranice tohoto území však zasahují rozsáhlá nezastavěná území podél vodotečí Černávky, Chlumínského a Korycanského potoka procházejících středem řešeného správního území obce a dále pásy proměnlivé šíře na levém břehu Labe. Na úsek komunikace II/101 procházející od východu na západ katastrálním územím Obříství hladina stoleté vody nezasahuje. Zátopová území jsou v návrhu rozvojových zón obce plně respektována a navrhovaná zástavba do nich nezasahuje (viz hlavní výkres č.2: „Návrh využití území 1:5000“). Území obce se nachází v zátopovém území zvláštní povodně v důsledku rozrušení vodního díla Orlík. Vzdálenost obce Obříství od VD Orlík je cca 145 km, předpokládaná kóta vrcholu zaplavení je 168,5 m.n.m, což znamená, že evakuace obyvatel obce Obříství mimo území obce by byla nutná. Probíhala by podle evakuačních plánů pro sektor 6, uložených na HZS Mělník. Čelo záplavové vlny by dosáhlo obce Obříství za 6 hodin 55 minut po rozrušení přehradní hráze VD Orlík. Maximální rozliv by nastal za 23 hodin od mimořádné události. Přechod do normálního stavu je možné očekávat za 42 hodin od vzniku mimořádné události. Materiální škody ve správním území Obříství by nebyly způsobeny důsledkem zničujícího postižení průlomovou vlnou, ale zaplavením vodou.

I. Přílohy.

I.1. Použité podklady.

- Státní mapové dílo a odvozené mapy v měřítkách 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000 a 1: 200000.

- Digitální databáze EN a soubory SPI obce Obříství, Katastrální úřad Mělník, 2000 - 2001.

- Sčítání lidu, domů a bytů, ČSÚ, 2002.

- Retrospektivní lexikon obcí, MVT ČSR, 1971.

- Statistický lexikon obcí ČR 1992, ČSÚ a MV ČR, 1992.

- Územní prognóza okresu Mělník, atelier územního plánování a urbanismu U24, Praha 2, Perucká 44, 2000, referát regionálního rozvoje OÚ České Budějovice.

- Generel ÚSES Mělník - jih, autor Ing. Milena Morávková, 2002.

- Údaje o lesích, vodním hospodářství, hydrografii a pedologii řešeného území, referát ŽP OÚ Mělník a MěÚ Neratovice 2001 - 2004.

- Mapy BPEJ extravilánu a intravilánu sídla Ovčáry 1:5000, Pozemkový úřad v Mělníku, 2003

- Fotodokumentace stávajícího stavu, Archis,  2002 - 2003.

- Podklady a stanoviska k zadání územního plánu obce Obříství, poskytnuté dotčenými orgány státní správy.

- Rozbory a průzkumy, Archis , 2002 - 2003.

- Územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná pro řešené území od r.2002, stavební úřad v Neratovicích

- Urbanistická studie Obříství, Architektonický atelier ing.arch.Kříž a ing.arch.Černý, 1999

- Projektová dokumentace kanalizace Obříství., Inprest, spol. s r.o., Ing. Knotek, 2002

- Konzultace se starostkou  a místostarostkou obce.

- Osobnosti a osudy obce (Obříství 1290 – 2000), Miroslav Sigl, 2000

- Webové stránky obce Obříství

- Výpočtový model křivek průtoku velkých vod na Dolní Vltavě, DHI Praha, a.s., Ing. Filip Mateásko, 2005

- Studie silnice I/9, UPÚ Praha, 1991 – Centrum dopravního výzkumu.

I.2. Doklady.

I.2.1. Vyjádření Policie ČR, DI Mělník z 14.6.2005

I.2.2. Vyjádření Krajské hygienické stanice z 11.5.2005

I.2.3. Vyjádření SŽDC, s.o. z 11.5.2005

I.2.4. Vyjádření obce Libiš z 30.5.2005

I.2.5. Vyjádření KÚ Stč. kraje, odb. dopravy z 1.6.2005

I.2.6. Vyjádření Středočeských vodáren z 6.6.2005

I.2.7. Vyjádření MěÚ Neratovice, stavebního odboru z 10.6.2005

I.2.8. Stanovisko HZS, územního odb. Mělník z 15.6.2005

I.2.9. Vyjádření Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu z 10.6.2005

I.2.10. Vyjádření MěÚ Neratovice, odb. sociálních věcí a zdravotnictví z 17.5.2005

I.2.11. Vyjádření Úřadu pro civilní letectví z 18.5.2005

I.2.12. Vyjádření STE, a.s. z 18.5.2005

I.2.13. Vyjádření VUSS Litoměřice z 20.5.2005

I.2.14. Vyjádření PČR, Správy Stč. kraje z 19.5.2005

I.2.15. Vyjádření Obvodního báňského úřadu v Kladně z 23.5.2005

I.2.16. Vyjádření MERO ČR z 23.5.2005

I.2.17. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR z 25.5.2005

I.2.18. Vyjádření Českých drah, odb. majetkového podnikání z 23.5.2005

I.2.19. Vyjádření MŽP z 25.5.2005

I.2.20. Vyjádření MěÚ Neratovice, odb. kultury, školství a sportu z 14.6.2005

I.2.21. Stanovisko Ministerstva životního prostředí, OVSS I z 21.6.2005

I.2.22. Vyjádření Českých Radiokomunikací z 24.6.2005

I.2.23. Vyjádření Povodí Labe, s.p. z 24.6.2005

I.2.24. Stanovisko Státní energetické inspekce z 16.6.2005

I.2.25. Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. z 27.6.2005

I.2.26. Vyjádření SÚS Mnichovo Hradiště z 24.6.2005

I.2.27. Vyjádření KÚ Stč. kraje, odb. ŽP a zemědělství z 30.6.2005

I.2.28. Vyjádření Středočeské plynárenské, a.s. z 22.6.2005

I.2.29. Stanovisko Státní plavební správy z 13.6.2005

I.2.30. Stanovisko Centra dopravního výzkumu z 29.6.2005

I.2.31. Vyjádření MěÚ Neratovice, odb. ŽP z 22.6.2005

I.2.32. Dohoda návrhu ÚPO Obříství s MěÚ Neratovice, odb.ŽP z 6.10.2005

I.2.33. Vyjádření ČEPRO, a.s. z 23.6.2005

I.2.34. Dohodnutí ÚPO Obříství s Ministerstvem dopravy ČR z 20.10.2005

I.2.35. Dohodnutí ÚPO Obříství s ČEPRO,a.s. ze 24.10.2005.

I.3. Seznam dokumentace čistopisu návrhu územního plánu obce Obříství.

Číslo výkresu			Obsah					Měřítko	Pozn.

- Širší územní vztahy						1 : 200 000 	viz text.část

1 : 50 000       kap. B.1.3

- Návrh využití území, doprava					1 : 5 000	část V,část Z

- Návrh využití území, doprava					1 : 2 000	část S,část J

- Veřejně prospěšné zájmy a stavby, objemová regulace		1 : 5 000

- Koncepce krajiny, zeleně a ÚSES					1 : 5 000	část V,část Z

- Vyhodnocení záborů ZPF						1 : 5 000

- Technická infrastruktura - širší vztahy				1 : 10 000

- Technická infrastruktura - hmotové systémy			1 : 5 000

- Technická infrastruktura - energetické systémy			1 : 5 000

- Technická infrastruktura - spoje					1 : 5 000

11. Ochrana obyvatelstva						1 : 5 000

Textová, tabulková a výpočtová část

Praha, 15.10.2005

# Footnotes

Rejstříkové číslo dle Ústředního seznamu kulturních památek

KES je roven podílu ploch ekologicky stabilních prvků krajiny k prvkům ekologicky labilních

Viz též výkres č.11: „Ochrana obyvatelstva 1:2880“